# 电力通信中的通信电源监控系统论文_张强 马林

摘要：目前信息网络技术已经得到普及，成为日常生活生产的重要部分，良好的通信系统就是正常通讯的保证。在通信工作中，电源系统又是其重要部分，直接关系着通信系统的稳定。所以本文就从电源系统入手展开分析，通信电源远程监控系统，对电源的实际运行进行实时的监控，确保其运用质量，可以有效地降低电源的故障。

关键词：电力通信；电源；监控系统

1电力通信电源监控系统的功能设计

1.1电力通信电源监控功能设计

监控功能是电力通信电源监控系统中的核心功能，也是基础功能，主要是这对电力通信电源设备的运行状况进行检测与控制。一方面，监控系统能够实施检测电力通信电源设备的运行状况，对其运行环境进行不间断监测，从而获取相关运行数据与运行信息，作为电力通信电源监控系统展开工作的原始资料，为系统数据分析功能提供数据支持;设计人员可以充分利用这一技术的实时性与精准性，有效检测电源设备运行功能。另一方面，监控系统具备控制功能，能够对业务台中发出的指令进行转换，促使电源设备能够识别命令，达到预期效果，或者是对运行参数进行调整与改进;这一监控过程就是“遥控”、“遥调”，是技术人员对被监控设备进行远程控制，以提高电力通信电源监控系统的实时性与准确性[1]。

1.2电力通信电源监控系统智能分析功能设计

电力通信电源监控系统的智能分析功能设计是主要环节之一，设计人员要结合系统的运行需求，从技术人员的工作角度出发，引进先进的模糊控制系统、神经网络模块及专家系统，充分利用人工智能技术，提升电力通信电源监控系统的智能性，促使其具备拟人化思维。在此过程中，设计人员要积极引进先进的设备知识，结合以往设计经验，调整系统设计结构，对电力通信电源监控系统的实时数据技与历史运行数据进行分析，将多种信息进行归纳、总结，从而得出其运行规律，以此优化系统性能，提高系统工作质量。设计人员可以在其中设计“告警分析功能”、“故障预测功能”等，结合系统内部知识库，对告警进行分析，找出告警原因，并提出相应的解决建议;故障预测功能就是根据系统的运行情况及收集数据，进行分析，提前得出可能出现的故障情况，为技术人员提供工作便利。

1.3电力通信电源监控系统交互功能设计

第一，在无线人机界面设计中，设计人员要结合电力通信电源系统的领域发展情况，考虑电气应用功能，引进无线见面，对各种报警信息进行实时传送与提示，将人机界面与移动设备相连接，一旦发生故障，则立刻传送报警信息，提醒技术人员，实现初级交互控制。第二，在图像监控功能设计中，设计人员要考虑到现阶段大型机房无人值守的现状，从机房的运行安全性与可靠性角度出发，优化设计图像监控功能，提高图像监控功能的实时性水平，引进三级系统结构，如:监控区域、远程现场、监控中心，并且通过高速通信线路进行连接，实现图像监控的高效、安全运行。在监控现场中，设计人员可以结合实际情况，设置多台摄像机，远程控制摄像机的摄像头;还要设计摄像现场切换功能，收集各个监控现场的报警信息，实现实况录像。

2基于WEB的通信电源远程监控系统

2.1 WEB监控系统

基于WEB的通信电源远程监控系统，在具体的监控过程中，可以分为三个部分，分别是现场的数据监测和子系统控制、数据的储存和发送、客户端数据的接受和实现控制。在监控的现场，子系统主要进行数据的采集，对象是现场控制节点运行状况。把收集到的数据传递给中间层的子系统，中间层的子系统主要是由主控机、WEB服务器以及数据库服务器组成的每个部分有自己的职能，从中间层子系统获取检测数据并且向其发送控制命令。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆[2]系统中，主控机实现对于数据服务器之间的交互，通过socket与应用服务器通信，将采集到的数据传输给数据库，并且接受来自应用服务器发出的控制命令。在工作人员访问系统的时候，既可以通过浏览器发出HTTP协议请求，并且由浏览器解释执行，Activex控件与运用服务器建立socket连接，使用者进行监控操作只需要通过ActiveX控件界面就可以实现。

2.2socket编程

Socket编程是当前比较流行的网络编程模型，是属于服务器通信模式，在具体的使用中，是客户进程向服务器进程发出具体的服务请求。Socket就是一种“套接字”，是用来描述IP DI地址和端口，是一个通信链的句柄，应用程序通过就是通过“套接字”向网络发出请求。Socket一般都是连接在网络上的两个程序间的双向通信端点，一般情况下，网络通讯就是socket间的通讯。视同socket实现网络通信，服务器程序将一个套接字绑定到一个特定的端口，并且通过套接字等待和监听客户的连接请求，客户程序根据服务器程序所在的主机与端口发出连接请求，服务器接受请求，获得新的绑定到不同端口地址的套接字，最后客户和服务器通过读写套接字实现通信。使用Socket进行网络通信程序设计与其他服务器模式通信应用程序设计过程一样，在操作中采取主动请求的方式，具体的过程为：（1）服务器。从服务器方面，打开通信通道，而操作者在以上地址接受客户请求；等待客户把请求到达端口；接收到重复服务器请求，就会处理这一请求，并且发出相应的回答信息，如果接受到并发服务器请求，就需要激活一个新进程来处理客户的请求，这里不需要对请求做出回答，只需要处理就可以。完成后就可以关闭新进程与客户的通信连接。（2）客户。客户打开通信通道，连接服务器所在的端口，向服务器发送请求，并且等待接受应答，在继续提出请求。在完成请求结束后直接关系通信通道并终止。根据服务器与客户两个方面的过后才能，可以确定，客户与服务器之间的作用是非对称的，因此其编码是不同的。一般来讲，服务器的进程一般是优于客户请求而启动的。

3电网通信综合监控系统结构

电网通信综合监控系统结构是三级网络结构的重要体现。调度中心为顶级监控中心、地区监控为二级监控中心、变电站监控系统则为三级监控中心，三者具有相互协作、相互监督的作用。这三级监控中心都是通过网络进行关联，对网络技术的专业要求比较严格。电网通信型综合监控系统的网络连接方式属于上下级的联网方式（纵向联网方式）。[3]同一级别的监控系统不存在信息交错的现象。通过这样的方式能够为监控系统正常运转提供重要保障。网络信息技术将三者进行紧密关联，通过网口设备的连接来实现信息资源共享，方便监控系统及时调取信息。我国每一个地区都对实时数据进行管理维护，但是其要求两级监控系统相互合作，增强其真实性与科学性。

结束语:

现代社会通信建设事业快速发展，电力通信电源监控设备不断更新，监控性能逐渐增强，有效提升了对电力通信电源设备运行情况的监督、维护、管理与控制，为电力通信质量提供有效保障。在现阶段的电力通信电源监控系统中，设计人员引进了多种功能，基本实现了实时监控、系统故障预测、故障排除、数据记录与分析、综合管理等多种功能，提高了电力通信电源系统的运行可靠性，强化了电力通信电源系统的安全性，能够充分满足人们的需求。

参考文献:

[1]李建坡.孟津电力通信电源远程监控系统方案设计[J].信息通信,2016(12):230-231.

[2]朱勇峰.电力通信机房动力环境监控系统的应用探究[J].中国新通信,2016,18(23):104-105.

[3]张栋.电力通信网监控系统设计方案构建与研究[J].黑龙江科技信息,2016(32):39.

论文作者:张强 马林

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cf4f1d67f1127e0bd15c197e.html