# 台区线损异常及降损的探析论文_石梅芳

石梅芳

广东电网有限责任公司佛山三水供电局 广东佛山 528100

摘要：台区线损异常率高低是营销基础管理好坏的具体体现，近年来供电企业对台区线损异常的工作要求越来越高，笔者所在单位的线损管理工作也取得了一定的成效，很好地推进了降损增效的经营管理目标。

关键词：台区；异常；降损

前言

低压台区的线损管理工作是供电部门常抓不懈的工作之一，主因主要是台区的线损电量在全部损耗电量中占较大的比重,如何管好台区电量的跑、冒、滴、漏，降低台区损耗，成为降低整个电网线损的一个重要的环节。笔者结合工作中的实例，对低压台区线损异常的管理及技术原因进行了分析，探讨并提出台区降损措施。

1 台区线损异常的原因

1.1管理原因

1.1.1抄、核、收管理不到位

（1）抄、核、收没有按规定实施“三分离”，无法通过专业化管理来提高线损管理的精度。

（2）个别抄表员工作不到位，漏抄、估抄、误抄仍然存在。

（3）个别抄表员责任心不强，未严格执行抄表例日工作，出现抄表不同期的情况，从源头上导致线损台区异常的出现。

（4）个别抄表员工作态度没能端正，对所看到造成异常的表面现象“视而不见”。

1.1.2客户存在窃电行为。

1.1.3台区电源点错误或有用电但没有档案

（1）少数表计的电源点存在问题。

（2）负荷改接或新装负荷后电子化移交不及时，或移交时有人为的差错，造成电源点变异。

（3）新投运台区、小区的验收把关不到位，在流程和实际进度不符，造成现场已用电但不能抄表。

（4）现场有表用电而系统无档案，抄表员视而不见，没有及时纠正。

1.1.4新投运的小区因负载率极低时公用电房内的电器设备（风扇、日光灯）长期使用，几十度的电量就引起了异常。

1.1.6用电检查工作流于形式甚至缺失，监管不到位。

1.1.7抄表员、计量及用电检查人员的线损管理专业技能水平不够，对造成台区线损异常的原因、查找方法等只是一知半解。

1.2技术原因

1.2.1计量装置失准或故障、残旧、接线错误等。

（1）部分计量装置故障、端子接线错误或松脱未能及时发现而继续用电。

（2）台区总表故障或校验发现存在误差大。

（3）计量表箱残旧造成的鼠患、雨雾天气引起的漏电等。

（4）当更换原三相三线电表时，没有重新T接一条零线，而直接把三相四线电表当作三相三线电表使用。

（5）现场还有少数三相三线表，该客户因需要单相用电，零线直接从电源点接下来投入使用。

（6）部分计量装置接线错误。

1.2.2计量装置与客户用电负荷不匹配，现场存在“大马拉小车”或严重超载用电现象，造成计量误差。

1.2.3由于农村用户广、散、少，有部分台区供电半径大、迂回，线径界面小，配电线路上负荷点多分散。

1.2.4配电变压器容量与实际用电负荷不匹配，有部份“大马拉小车”的现象。

1.2.5三相负荷不平衡现象、增容变压器分割接存在电源点系统未能及时更新等缺陷和故障没有及时发现、处理，造成台区线损数据有误。

1.2.6低压线路绝缘破损大劫在金属架构或竹树上引起漏电造成线损。

2 降损措施

2.1强化抄核收工作

2.1.1严格执行抄核收“三分离”。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1.2建立线损台区异常处理工作考核方案，促使线损台区异常处理涉及人员，各负其责，对其线损异常情况进行考核，考核结果与员工绩效挂钩。

2.1.3对个别抄表员进行教育，同时落实好抄表轮换工作机制，杜绝漏抄、估抄、误抄情况；严格执行抄表例日工作，出现抄表不同期的情况，从源头上导致台区线损异常的出现。

2.1.4改进或迁移部份电表安装位置，避免因安装位置不合适，导致抄表员不能及时抄表或抄表困难，造成漏抄、误抄、错抄超等现象。

2.2做好更换计量装置失准或故障、残旧、接线错误等工作

2.2.1及时更换、改正普查过程发现台区总表故障或校验发现存在误差大、故障电能表、接线错误等计量问题。

2.2.2计量及用检人员定期开展用电检查工作，及时对计量装置与客户用电负荷不匹配，现场存在“大马拉小车”或严重超载用电现象，进行整改。

2.2.3对现场所有三相三线电表进行全面更换，并完善进线，防止没有零线现象。对三相三线供电客户全面实行三相四线供电，防止私拉乱接现象。

2.3做好防止客户窃电管理工作

2.3.1对窃电黑点台区，及时更换残旧表箱，增加窃电难度。对运行中没有加装封印的电表、CT表箱等计量装置进行加装封印。

2.3.2开展台区普查，另外根据营销系统的抄表记录，查找连续不用电的客户，分析其不用电的情况，查找出故障电表，及时更换故障电表。

2.3.3开展各类用户的用电情况分析、普查工作，对存在问题的用户组织现场检查，改造鱼塘旁边的公用开关箱、防止用户窃电。

2.3.4按照计量封印管理规定，加大力度完善正常运行计量装置的及时加封封印，并做好封印的领用、使用、报废、回收工作。对线损异常、电量突变的客户现场检查，确定其计量装置（包括电能表、倍率、互感器、二次接线）封印完好。

2.3.5进一步加强线损管理，通过营配信息集成平台开展线损“两个比对”，即专变客户线损精确比对和公变客户线损趋势分析，及时启动线损异常处理工单，实现线损异常闭环管理，及时处理异常分析中发现的偷漏电、计量故障及运维不到位等问题。

2.4控制台区电源点错误或有用电但没有档案问题措施。

2.4.1强化负荷改接后电子化移交问题，杜绝电子化移交问题不及时造成台区线损异常。

2.4.2开展台区普查分析，严格排查台区电源点错误，日常工作确保负荷改接、新投运台区、小区的验收关，杜绝电源点有问题台区，同时及时调整有问题台区电源点。

2.4.3开展台区普查，拆除现场有表但无系统档案的电表。

2.4.4对公用电房内的用电设备管理要求制定公告，防止工作人员进入新投运的小区因负载率极低时公用电房内的电器设备没有及时关闭,而造成该台区线损异常得情况。

2.5加强对抄表员、计量及用电检查等人员线损管理的技术、技能专业学习，以“师傅带徒弟”的形式，不断提升系统、设备、现场的分析处理技术技能水平。

2.6加强与配电、基建等相关部门的沟通，确保线路、设备、负荷的合理配置，同时加强对线路设备的运行情况进行定期巡视，发现问题立即整改。

3 成效

笔者所在单位自3月份开始有针对性地开展了以上一系列的降损措施，至今年9月止，台区的线损异常率也从原来的10-20％降到了5-11％，成效是显而易见的。为确保台区线损异常率不“死灰复燃”，笔者所在单位也将继续每月定期召开线损分析例会，梳理异常的台区，分析问题，现场查核，务求将每月所发现的异常台区都发掘出问题，并有针对性地解决问题。

结束语

降损是一个永恒的话题，也是一项需常抓久治的重点工作。在日常的运行管理中，必须因地制宜地掌握好方法，在实践中将分析制定的措施运用起来，肯探索，勤总结，才能有效地做好台区降损工作，从而取得更好的经济效益和社会效益。

参考文献

[1]张平.供电系统降低线损的技术措施探讨[J].科技资讯，2008

[2]孝庆山.低压台区线路改造降损增效[J].农村电气化，2010

[3]黄钦源.农村电网线损分析及降损措施[J].科技资讯，2011

论文作者:石梅芳

论文发表刊物:《基层建设》2016年3期

论文发表时间:2016/5/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cf72da330c5b4ca7c78fa2a5.html