# 浅谈全现浇剪力墙结构中钢筋绑扎关键技术论文_刘佳义

刘佳义

黑龙江吉隆建设工程有限公司

摘要：当前我国的建筑施工技术有了非常明显的发展，同时在这一过程中也有很多新的技术出现在建筑工程的施工当中，全现浇剪力墙结构已经成为建筑施工当中非常常见的一种结构，而在这种结构施工的过程中钢筋绑扎是不容忽视的一个环节，所以一定要对钢筋绑扎的关键技术进行分析和研究。

关键词：全现浇剪力墙结构；钢筋绑扎；关键技术

当前，我国的经济水平有了显著的提高，同时建筑行业在这一过程中也得到了非常明显的发展，在建筑施工的过程中，全现浇剪力墙结构得到了比较广泛的应用，同时在这一过程中，钢筋绑扎技术也就成为了人们需要重视和关注的一项技术，这项技术的质量会直接影响到建筑整体的施工质量和施工水平，所以在施工中必须要对其予以严格的控制。

1、钢筋绑扎施工

1.1施工准备

在施工之前，施工现场的管理人员一定要充分的按照施工进度的预先规划区选购施工所需的原材料，同时还要在工作的过程中以科学的方式组织材料进场，在钢筋进场的时候，为了能够更加严格的对钢筋材料的质量予以检验和控制，材料管理人员必须要对钢筋的质量检验证书和出厂合格证予以严格的检查，在施工中要保证每一根钢筋都应该有铁牌，同时对出厂合格证的数量应该和检验报告上的数量是否存在着不一致的现象，钢筋在进入到施工现场之后，一定要按照相关的标准和要求去摆放，不能将不同型号的钢筋混在一起摆放。

1.2钢筋加工

钢筋加工工作是施工过程中必须要重视的一个和环节，要在加工表和设计图纸进行仔细的核对，这样才能更好的确保钢筋在下料的时候不会出现严重的误差，对每一种钢筋都要按照料表的要求去检查其是否能够达到施工的标准和要求，在这一过程中还要对钢筋加工的形状和状态进行严格的检查，钢筋是的尺寸和型号必须要符合施工的要求，同时刚把金的表面应该保持平整细腻和洁净，不能出现油污或者是泥土，如果出现了这样的问题，应该使用清洁剂对其予以彻底的清理。

钢筋调直施工的过程中可以采用机械调直的方式或者是人工调直的方式，对于一级钢盘条钢筋一般我们会选择使用冷拉调直的方式。在冷拉的过程中对钢筋卡断的长度应该严格的控制。通常是冷拉机卡具一端到地锚卡具一端的距离就成为了应该断开的钢筋长度，在施工的过程中要对切断的长度和伸出的长度予以详细准确的标记，同时还要根据冷拉率的大小计算出总体的长度，在这一过程中一定要注意的一点是调直处理之后的钢筋就不能再出现局部弯曲或者是小波浪的现象，表面损伤的面积一定要严格的控制钢筋截面整体的面积损失应该控制在5%之内，钢筋剪切的过程中一定要充分的考虑到各种因素的影响，此外还要坚持先断长料，后断短料的原则，这样一来就减少了钢筋的短头数量，从而节约了大量的钢筋材料。

1.3钢筋绑扎施工

在钢筋绑扎施工之前，施工人员一定要对施工图纸予以充分的了解，同时还要对配料表进行严格的检查，看其和施工图纸之间是否存在着一定的差异，对于那些已经做完的成品一定要充分的做好检查工作，表征万无一失之后才能开展绑扎施工，对于钢筋绑扎施工相对较为密集的区域，施工人员在正式施工之前应该先试摆，这样就可以更好的保证钢筋摆放和穿插顺序的科学合理，这样一来就使得钢筋绑扎的难度大大的降低，同时在这一过程中也使得钢筋绑扎的质量显著的提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工人员在实际的工作中一定要严格的按照相关的规范进行建设和施工，帮正搭接的长度和接头位置等因素都符合施工的标准和要求，从而更好的保证施工的质量和水平。

2、钢筋绑扎质量控制

在钢筋进场时，材料管理人员要对钢筋原材料的外观进行检查，保证钢筋表面不得出现锈蚀、弯曲、裂缝、残缺现象，对于出现弯曲的钢筋，测量出弯曲度满足一定要求，也可进场，对于这种钢筋在施工必须进行复核，对于复核不合格的材料严禁使用。施工人员在进行施工时，要根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距等是否符合要求，还要检查负筋的位置是否符合要求。钢筋绑扎完成后，施工人员要对钢筋进行检查，保证钢筋的接头位置、搭接长度满足要求，同时检查钢筋绑扎的牢固性，保护垫是否规范，自检完成后，方可请监理单位进行验收，做好隐蔽工程验收记录，钢筋工程验收合格后，方可进行混凝土工程。由于钢筋绑扎的尺寸对工程造价影响比较大，因此要严格控制钢筋下料及加工尺寸，尺寸不合格时，不得在工程中使用。采用焊接时，可以在受力筋上焊接附加箍筋，不得将定位钢筋或套管直接焊在受力主筋上，定位钢筋确保钢筋绑扎的尺寸准确，因此，要保证定位钢筋的标准、到位，且端头需涂刷防锈漆；钢筋绑扎时，不准用单向扣，并注意绑扎扣端头要朝向构件内，以防今后在混凝土面产生锈蚀。为了方便混凝土的浇筑，在柱封顶处，柱钢筋可在梁上铁以下5mm处弯折。

3、常见问题及防治

3.1拆模后漏筋

当钢筋绑扎后垫块厚度不够，浇筑混凝土后，表面的混凝土不能包住钢筋，出现漏筋；没有按照施工工艺标准拆除模板，导致表面大块混凝土脱落，露出钢筋；在混凝土振捣时，钢筋网架受力碰撞，导致钢筋移位、松绑而挤靠模板，出现漏筋。为了控制混凝土保护层厚度，可以使用水泥砂浆或塑料卡作为垫块，并将垫块每隔1m绑扎在底部钢筋骨架上。在钢筋骨架安装尺寸出现误差的地方，可以利用铁丝将钢筋骨架拉向模板，将垫块挤牢。施工人员要按照施工工艺标准拆除模板，保证混凝土表面不会出现蜂窝、麻面等质量问题，当出现这些问题时，要采取一定的补救措施，如将麻面的浮渣凿出，清洗基面，然后用水泥砂浆分层抹平压实。在混凝土浇筑后，做好振捣工作，分层振捣，不要让振捣棒接触到钢筋骨架，防止钢筋移位、松绑。

3.2混凝土保护层厚度不准

如果所使用的垫块厚度不满足要求，或放置位置不满足要求，混凝土浇筑完成后会出现保护层厚度不准等质量问题。为了避免这种问题，必须根据设计要求专门生产各种梁、板、柱的水泥砂浆垫块，对这些垫块的厚度做严格控制，不能混淆。为了避免振捣时垫块脱落和移位，必须设计好水泥砂浆垫块的数量和位置，防止振捣时钢筋骨架移位。当浇筑混凝土前发现保护层厚度尺寸不准时，要及时采取补救措施，如将铁丝将钢筋骨架位置进行调整，或用钢筋支托以保证保护层厚度。

3.3钢筋骨架外形尺寸不准

钢筋骨架外形尺寸不准有多方面原因，如在钢筋绑扎时，端部未对齐，钢筋绑扎偏斜或骨架扭曲等，为了避免这些问题，在钢筋绑扎时，必须严格认真，对尺寸不准的骨架，可以进行松绑，重新绑扎，在松绑时，不能使用锤子敲打，防止钢筋发生变形，影响结构稳定性。

3.4箍筋的间距不一致

施工人员要根据设计图纸上的箍筋间距和实际情况合理确定箍筋绑扎间距，可以在绑扎前进行放线，按照大概尺寸进行绑扎，当箍筋绑扎间距不均匀时，可以做局部调整或，增加1个-2个箍筋，使得箍筋绑扎整体协调。

3.5梁的箍筋被压弯

当梁中钢筋骨架自重大，梁的高度达，没有设置构造筋和拉筋等，使箍筋被骨架自重压弯，箍筋加工尺寸偏大，也容易造成箍筋弯曲变形。纵向构造钢筋用拉筋联结，钢筋被压弯时，可将箍筋压弯的钢筋骨架临时补上，补充纵向构造筋和拉筋。

4结论

钢筋绑扎是建筑工程中的重要组成部分，对结构的稳定性有直接的影响，在施工中，需要施工管理人员和施工技术人员严格控制各个环节，严把质量关，及早发现问题，并解决问题，努力克服钢筋工程中的质量通病，提高工程质量，使建筑性能得到可靠保障。

参考文献：

[1]郝顺合.浅谈建筑工程的钢筋绑扎施工[J].山西建筑.2009（06）

[2]陈远洋.浅谈钢筋绑扎与安装的质量通病及防治措施[J].石河子科技.2010（03）

论文作者:刘佳义

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cfa2c99e0cac6b8b2b848978.html