# 岩土工程勘察中土工试验分析论文_刘莎莎

摘要：随着经济和各行各业的快速发展，岩土工程勘察中土工试验质量管理工作的科学化进行对于保证岩土工程勘察的科学性，提升勘察效率等方面起着非常重要的作用。在实际岩土工程勘察中，土工试验质量管理是一项涉及多方面，需要多方面协调配合的工作，在保证试验精确化实现基础上，提升岩土工程勘察水平。

关键词：岩土工程；勘察工作；试验质量；管理探索

引言

任何一项工程施工前都要做好岩土勘察工作，对所获取的土样进行试验与分析，保证数据结果的准确性与可靠性，进而明确区域范围内地质条件与外界环境条件是否满足施工需求。岩土工程勘察土工试验是保证工程施工质量的前提条件和基础，应提高对其的重视度，进而发挥其实际价值。

1岩土工程勘察工作内容

岩土工程勘察工作主要是结合工程的具体建设规模，并按照相对应的步骤而逐步推进的，工程勘察工作主要包括可行性研究、初步勘察和详细勘察等相关方面内容。在每一个阶段内，勘查工作对整体工程建设都有着至关重要的直接影响。工程的可行性研究可以针对场地概况进行深入了解，并为工程项目选址提供基本的依据。初步勘察主要是选址完成之后，针对整体布局进行初步的规划。详细勘察对于建筑施工图设计有着十分重要的指导作用。各阶段勘察过程中提供的相关报告，对于具体的项目施工有着切实有效的指导作用。土工试验是岩土勘察工作的重要组成部分，其涉及的内容主要包括：土地物理性质试验、土地压缩固结试验、岩石试验等。

2土工程勘察土工试验过程中的常见问题

2.1土工试验样本采集不规范

土工试验样本采集工作中，在很大程度上存在着比较典型的实验样本采集不规范的问题，操作人员没有高度重视采集工作，所获得的取样没有典型性和代表性，操作活动缺乏规范性和严谨性，无法确保数据的科学性和精准程度，在这样的情况下，就造成整体土工试验数据缺乏准确性，而丧失其参考意义。

2.2仪器设备在某种程度上存在问题

当前，在我国很多的土工试验中应用的设备都是比较陈旧的，有着比较严重的老化或者磨损问题，而这样的情况会直接导致土工试验仪器测量缺乏可靠性和精准性，相关单位为了节省成本，获取短期经济效益，往往应用即将报废的仪器设备，这样的情况直接造成岩土工程勘察土工试验无法体现应有的价值。

2.3土工试验室内环境差

岩土工程勘察中土工试验室内环境条件差也是当前影响土工试验准确性的主要问题之一。在当前土工试验进行终，如果未能对湿度和温度等进行有效控制，将会在很大程度上影响数据的准确性。尤其是在夏季、冬季内外温差较大的情景下，试验人员需要采用专门的降温措施进行管控。基于以上分析，大量的土工试验人员为了提升工程操作效率，降低中间成本的投入，则会选择忽视温度或湿度过高或过低的现象，严重影响了土工试验数据的准确性和真实性。

2.4土工试验缺乏专业协调性

岩土工程勘察土工试验进行中，各个专业之间缺乏协调性也是当前土工试验之间存在的问题。土工试验进行中，一般都是在确定土工目标和土工任务之后，进行土工勘探取样，制定试验规范，试验室人员采取勘察试验行动。基于以上分析，试验目标和任务是非常重要的，其起着引导和指导的作用。为了保证目标和任务形成的科学性，需要加强实际勘察调查分析，尤其是野外鉴别工作进行。各个专业岗位人员之间未能有效交流，以此导致土工试验所采用的方法与目标之间存在很大的脱节，严重影响了土工试验质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3岩土工程勘察勘查过程中提高土工试验准确性的措施

3.1进一步着重加强外业取样的检查

岩土工程勘察的外业取样以及制备样品的过程中，会在某种程度上出现扰动现象，这对于测试数据的准确性会造成很大影响，因此要着重控制取土的质量，采取科学合理的取样方法，针对取土器的使用操作要着重规范，从根本上确保取样的质量。同时，有效规避在钻孔中出现缩径、塌孔问题。在应用取土器之前，要深入细致的检查它的质量和规格。在选择取样方法的过程中，要结合土样性质来有效实施。同时，要对其进行及时有效的分切，采集相对应的土样，并标识样本。

3.2积极更新土工试验硬件设备

岩土工程勘察质量管理工作进行终，更新土工试验硬件设备对于保证土工试验质量水平等起着非常重要的作用。在设备更新中，合理选择，在市场上做好性价比分析，选择性价比高的机械设备。此外，在设备引进基础上，及时对设备操作人员培训教育，把握设备维护要求和意见，按照操作规范实施管理。

3.3进一步增强对勘察工作的管理与规范

岩土工程勘察土工试验工作过程中存在着某种程度上的管理和规范问题，勘察试验的管理体系不够健全完善，所呈现的实际效果也不够理想。对于这样的情况，在具体的岩土工程勘察工作中，要从根本上有效规范和完善勘察体系和勘察工作规范，保证勘察作业的有效监督和管理，勘察单位要结合具体情况，有针对性的委派专门的技术人员实施管理和监督，从根本上确保工程勘察现场可以得到及时有效的监督和规范，对于勘察中地质采样、信息收集以及处理等相关方面的工作实施切实有效的监督。

3.4进一步加强土工试验工作人员的培训力度

土工试验工作要想实现应有的作用，得到健康稳定的发展，就需要确保试验人员在职业技能和综合素质方面不断提升。首先，针对职工在上岗之前要进行全面深入的系统性培训，确认合格之后才能上岗。同时要纠正其工作作风，重视对于员工的思想道德教育，使他们端正工作态度，使员工养成终身学习职业技能和业务知识的习惯，同时要具备创新思维，针对新知识、新设备和全新的工艺积极有效的吸收，并为我所用。勘察单位主管部门要建立健全职工教育机制和培训机制，定期或不定期的对其进行培训学习和考核，使其业务能力和素质得到不断提升，从根本上消除土工试验结果与实际样品参数之间的误差，为设计和施工提供真实有效的岩土力学数据，以此确保工程建设事业能够有序推进。

3.5从根本上提升仪器设备的质量

要着重分析相关设备和仪器的老化问题，对其进行有针对性的资金扶持，针对年限过长、无法准确检测的仪器要及时有效的更换，着重检测设备的使用情况，以确保仪器设备能够平稳有序的运行，保证其测量结果的准确性和科学性。针对某些无法准确提供测量数据的仪器，要请专业维修人员对其进行有效评估，一旦发现相应的故障，要进行及时有效的处理或者更换。除此之外，要结合实际情况，进一步建立健全土工试验设备使用规范和机制，采取切实有效的措施，使相关的质量问题得到有效解决，并确保操作的规范性和科学性。

结语

综上所述，文章主要针对岩土工程勘察土工试验过程中的常见问题进行分析，然后提出了相应的解决方案，希望能为有关的业内人士提供借鉴与参考。要提高对于土工试验工作的重视，营造良好的工作环境，加强对技术人员的技能培训，完善与测试工作相关的法律规章，提高试验结果的准确度及可靠性，使之更具参考价值。

参考文献:

[1]高琦.工民建项目中岩土工程勘察工作要点分析[J].住宅与房地产,2017,18(6):251-282.

[2]魏浩.岩土工程勘察土工试验中的常见问题探讨[J].建筑工程技术与设计,2018,10(13):4400.

[3]王琼.岩土工程勘察中土工试验质量管理的探索[J].环境与生活，2014，（18）：206.

[4]姜方龙.浅析岩土工程勘察土工试验中的常见问题与处理方法[J].福建建材，2016，（06）：22-23.

论文作者:刘莎莎

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cfbb828a3e92a4c13bc36142.html