# 浅谈节能建筑施工技术分析研究论文_张舟波,郝旭娟

天津华建联工程管理咨询有限公司 天津 300384

摘要：在对构建绿色节能施工管理评价体系的重要性进行阐述后，对绿色施工管理评价体系构成进行了简单探讨。最后，结合自我多年实际工作经验，对绿色建筑各阶段绿色节能施工管理评价技术要点进行了详细分析研究。

关键词：住房建设；节能技术；技术建设；实际使用

引言

建筑节能工程是一个技术复杂、涉及专业广的系统工程，主要指在建筑物的规划、设计、施工和使用过程中，严格执行国家建筑节能的基本标准，采用新型建筑材料或者研发建筑节能新技术等，在保证建筑物维持整体结构保温抗寒的基本性能前提下，最大限度的降低水、暖、电等能源供应的能耗，并积极开发新能源和利用可再生能源，以达到改善人居环境和保护生态平衡的根本目的。

1房屋建筑节能施工的具体要求

1.1进行房屋建筑的节能施工，主要是墙体、门窗、屋面等具体结构上提高整体的热阻值和密闭性，以最大化达到节约建筑物整体使用能耗的目的。

1.2要严格贯彻执行建筑节能设计施工方案和具体节能要求，尽可能的完成节能施工的要求。比如：为住户创造基本的日照和通风条件，以尽可能降低使用电器而产生的能源消耗；利用基本的水、暖供应手段，依据能源供应的实际条件，保障房屋建筑的基本居住环境；要充分利用自然光，合理应用人工照明，使用高效、节能的光源和灯具；积极研发新能源，注重回收余热废热转化为再利用能源，并积极提倡使用太阳能、风能等可再生资源。

1.3要严格依据节能施工设计技术指标，尽可能的采用质优价廉的节能建材，一定要查验有关质保资料，经检验合格后方可使用。选用材料时注意：要使用节能型的门窗和门窗密封附件；要采用节能型的墙体和屋面保温材料，例如聚氨酯、发泡聚苯乙烯、玻璃棉等高效的保温材料，以提高保温抗寒性能；提倡使用空心粘土块、空心砌块、煤粉灰制品等新型材料，以最大化的降低成本和能耗。

2房屋建筑节能技术的实际应用分析

2.1墙体的有效节能

目前建筑市场有多种节能墙体材料，例如：普通混凝土空心砌块、加气混凝土砌块、空心黏土砖和粉煤灰混凝土空心砌块等，这些新型墙体材料不仅成本相对比较低，而且热性能优于传统的墙体建筑材料，能最大的降低采暖或降温的能源消耗，并且这些节能墙体材料使墙体减少厚度，很大的降低了建筑物的自重，很大程度上增大了建筑物的使用面积，由于其施工工艺相对比较传统简单，不仅能有效提高施工效率和改善劳动强度，而且还有利于缩短工期，降低整体投资预算成本。新型节能材料墙体应采用保温砌筑砂浆进行砌筑，这样就能有效防止冬季时墙面灰缝处出现冷桥的现象，以充分保证建筑砌体的保温隔热性的有效发挥。

2.2墙体保温方面的节能

2.2.1新型的保温材料不仅成本低，而且能有效避免建筑物产生热桥和冬季墙面结露，有利于保护建筑物的主体结构，有效降低温度应力对结构的破坏作用，延长建筑结构的使用寿命。

2.2.2墙体的保温层可以设置在墙壁的内部或外部。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工工艺通常采用喷涂、抹灰、粘贴、干挂、复合等方式，对于不同材质和类型的保温材料，要采用不同的施工技术措施。

2.2.3由各种轻骨料加入水泥、石灰、化学聚合物等建筑辅料，再少量助剂按一定配合比配制而成的保温砂浆，一般应采用抹灰的方式进行施工，施工环境温度不应低于5℃，夏季还必须注意保湿养护。在涂抹前要保持基层的清洁、干燥、平整，涂抹时要确保保温涂层的厚度达标和整体均匀一致，并且要准确把握涂抹角度、速度和力度等。

2.2.4目前市场上出现了各种新型的粘结保温材料，在进行这些材料的具体施工时，很多的粘贴工艺都要结合机械锚固使用。只有少数保温系统采用纯粘贴施工工艺来施工。像珍珠岩板、玻璃棉板、岩棉板、水泥聚苯板等一般都采用水泥砂浆、聚合物水泥砂浆和化学粘结剂进行粘贴，然后再用膨胀螺栓将水泥砂浆粉刷层与墙体加固在一起。内部保温、夹层保温和外保温分别是膏体复合保温墙的三种形式。

3门窗的节能

3.1据相关研究数据显示，建筑物通过门窗散失的热量约占整个整体热量散失的 35%，所以提高门窗的隔热保温性能，能有效的节约能源以及提高整体居住质量。

3.2进行门窗的节能施工主要有三种形式：减少热量渗透、降低热量传递和减少太阳能热量辐射。减少热量渗透就是减少室内冷热气流与室外相对气流的直接能量交换，而避免使各种电气设备负荷量增加，一般采用的节能技术措施是提高门窗的严密性。降低热量传递是尽量降低由于室内外温差而产生的热量传递，一般采用的节能技术措施是选用节能型门窗。

3.3节能型窗户采用的是断热铝型框、中空玻璃等材料，确保室内外温度很好的隔绝，从而降低能量的传递；减少太阳能热量辐射一般采用的节能技术措施是选用遮阳系数较低的玻璃，例如 LOW-E 单银玻璃和LOW-E双银玻璃等。

4 采用高效节能系统和设备

在房屋建筑施工中，各种电器设备所消耗的能源量最多，所占的能耗比重也最大。因此,应采用高效节能的供用系统及设备，以最大的降低供能系统的能耗。建筑物的主要能耗主要包括：采暖、空调、电器照明、热水供应等能耗，而采暖、空调的能耗则占整体能耗的 50%，因此我们必须努力降低建筑物自身的能耗，以达到建筑节能的目的。

5 新能源技术和再生新能源的研发

当前有一些新能源技术在建筑中得以广泛应用，例如风能、太阳能、沼气和垃圾发电等，这些新能源和再生资源能最大化的节能减排，不仅节约了建筑成本，而且能变废为宝，科学的利用自然资源和能源，有效地达到了建筑节能的目的。

结语

在国家努力倡导建立节约型社会的新形势下，加强房屋建筑节能措施的研究具有重要的现实意义，以上所采取的具体建筑节能措施是依据我国建筑用能现状进行合理预测和分析研究之后,得出的切实可行的基本建筑节能措施,随着社会的发展和科技的不断进步，要不断地进行实践和探索，为社会经济的可持续发展创造有利的条件。

参考文献

[1]闫帅帅. 浅谈建筑节能及发展前景[J]. 山西建筑, 2010,(06) .

[2]李珂,侯晓兵. 浅析民用建筑节能方法与对策[J]. 科技信息, 2009,(31) .

[3]绳松华,蓝昕,于涛. 建筑节能应用与发展趋势的深入思考[J]. 科技信息, 2010,(18) .

论文作者:张舟波,郝旭娟

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2017/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cfc7662d897ad2ebea44a721.html