# 配网电缆探伤检测仪器简介论文_储建新,潘克勤,赵国爱

摘要：介于主网探伤技术的成功运用，结合配网实际电缆故障检测需求，特此拟定针对电缆故障原因分析、论证和基于探伤技术的检测手段进行研究，定制一套针对配网电缆和线夹的检测仪器，并做好相应的试验论证，最终制定配网电缆入库前、施工前期的故障排查，并作出总结经验，形成电缆质量检验标准。

1 产品介绍

配网电缆X光探伤检测仪是输电线路耐张线夹和接续管探伤检测装置的扩展应用。适用于截面60mm-150mm电缆及金属线夹的射线数字成像技术为基础，针对线路金具的技术特性和运行环境，实现了对线路耐张线夹和接续管的高精度成像。检测系统成功应用于实际检测工作中，在高空中检测出设备压接缺陷。系统包括便携式变频气绝缘X射线探伤机、远程便携式探伤机控制器、高精度全自动交流稳压器、辐射剂量报警仪、LK-LEDEN型高亮度LED观片灯、进口交流发电机、GSY系列高压声光型验电器、专用工器具、洗片暗房等组成。

2 探伤原理

该装置有阴极和阳极的真空管，阴极用钨丝制成，通电后可发射热电子，阳极（靶极）用高熔点金属钨制成（用于晶体结构分析的X射线管用铁、铜、镍等材料）。用几万伏至几十万伏的高压加速电子，电子束轰击靶极，X射线从靶极发出，把电能转化为X射线，装置本身并没有放射源，因此对操作人员和环境都没有影响。控制主机具有延时工作功能，既能保证安全距离，又为现场作业人员的安全添加了一把保护伞。

3 产品组成简介

探伤机整体图

简介：

（1）设备包括控制系统、电源系统、稳压系统、探伤主机、工件放置操作台、射线防护等。

（2）设备内部四周用10mm铅版防护、翻转盖板内置15mm铅版防护。

（3）控制操作台与探伤主机完全由10mm铅版隔离，且人员操作位置位于探伤主机的后侧。

（4）线缆检测口设计有无极可调孔径装置，适用于60mm-150mm线缆。

（5）配置外接便携式发电机，满足野外检测时的供电。

高精度全自动交流稳压器和进口220V发电机，携带方便、油耗低，为整个探伤系统提供稳定而持续的电源，避免造成发生器电压过低损坏设备和成像效果不理想。

设备尺寸

组件图示说明

（1）可调孔径范围为60mm-150mm，检测工件直径不可超出此范围，以免造成伸缩结构损坏。

（2）伸缩机构通过外侧的手动把手进行控制。

（1）打开屏蔽面板。

（2）放入直径60-150mm之间的电缆，放置好胶片（胶片需要暗袋封装，并用铅字进行编号区分），胶片和线缆的中间位置需在一条线上，避免无法成像。

（3）转动把手将线缆端口处封闭，并盖上屏蔽面板。

（4）按照要求进行设备开机并检测。

耐张线夹和线缆的成像效果

四、产品优点

1、目前电力集体企业对于配网电缆的入库、出库、现场施工、故障排查等情况，采用的是表面目测、耐压实验两种检测手段，对于电缆内部的情况（如护套层、绝缘层受损、线芯断股等），没有一个有效的检测手段，造成电缆投运后，具有一定的潜在风险。

2、根据项目实施成果，确定故障电缆和线夹的检测标准和具体技术要求。便于制定配网电缆入库前、施工前期的故障排查，并作出总结经验，便于形成电缆质量检验标准。

3、项目成果可应用于配网电缆的入库抽检、出库前和施工期间的故障排查。

4、项目成果应用后，可形成针对配网电缆的入库检测标准，避免有瑕疵或缺陷的电缆进入施工阶段，对于配网电缆施工来说，避免电缆投运后发生潜在故障，节约施工和检修成本。

论文作者:储建新,潘克勤,赵国爱

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 18期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cfd5eb4d4f9ebca6d1ff6950.html