# 探析大型汽轮发电机的常见故障原因及预防措施运用论文_张亮

（哈尔滨电机厂有限责任公司 黑龙江省 150040）

摘要：社会经济不断发展，人们的生活水平也得到了极大的提升，电能是我们生活和生产中不可或缺的一项重要能源，对于其需求量也日益增加，这也促进了国内电厂的建设发展。然而电厂在运行中，发电机组在经过长时间的工作后会出现一些常见故障，这就对供电造成了影响，还会影响到企业的经济效益，因此，分析找出常见的原因十分重要，并找出预防措施，本文分析了发电机的常见故障原因及预防措施运用。

关键词：发电机；常见故障原因；预防措施

电能是我们不可缺少的一项能源，当前电厂得到了极大的发展，发电机是电厂中的一个重要设备，对电厂的供电具有重要作用，对于发电机故障的诊断水平也得到了有效的提升，这对企业增加效益具有积极影响，人们对于发电机故障诊断技术的关注度也不断提升。在诊断技术方面一直在发展，已经能正确的对发电机在运行中出现的故障及其原因进行诊断，这对延长设备使用寿命具有重要作用，可以确保供电的稳定性，对电厂发展也具有积极影响。基于诊断的基础上，就要有针对性的采取预防措施，减少发电机的故障发生率，确保其能够稳定的运行。

1、发电机的常见故障原因

1.1发电机损坏线圈故障原因

第一，发电机使用的时间如果较长，如，十年左右，就会很容易出现故障，这是因为定子线圈绝缘被击穿，导致其绝缘的效果受到影响，如果线圈中的绝缘部位出现损坏或被击穿，那么就会因为故障而产生比较严重的损失。对于这一情况下造成的烧毁，在维修方面花费的时间较长，故障排除的难度较大，这会给发电机的正常运行带去消极影响，且维修也需要花费较多的资金。

第二，定子线圈烧毁程度如果较为严重，那么对相复励的电机而言，情况严重的会让电流互感器、桥式整流器、电抗器和发电机转子线圈绕组烧坏，让转子线圈匝间出现变形和短路的问题，振动变大[1]。

第三，定子线圈绝缘层遭到损坏后，就会出现电压击穿后接地烧毁的事故，让发电机组无法运行，因此，就需要在平日中注重清洁绝缘线圈或绝缘层，防止外面的各种颗粒性物质或油、水等进入到其中，还需要在线圈拐弯的地方完整的涂上浸漆，防止绝缘层遭到损坏，这样就算在电场集中的情况下，也能够具有较好的应变力，防止出现事故。

第四，要注重对发电机的检修以及保养，发电机在运转中，轴承是在不断的摩擦，让其产生磨损，在达到一定程度时就会出现转子扫膛，让定子长时间温度较高，线圈容易被烧毁，让发电机的运行受到消极影响，这也是让线圈烧毁事故产生的一个重要原因。

1.2电气故障原因

电气故障主要的分为四种：第一种就是线套管的温度太高故障，导致其产生的原因就是电流产生中导致的，其是随着发电机底部的漏磁而产生的，如果漏磁及无功负荷的关系是正相关，那么在负荷加大的情况下，漏磁也会提升，容易出现电流。另外，磁场涡流热量是直接传到线套管中的，而其温度要想保持不变则存在很大的难度，发电机组在漏磁的过程中，内部结构是运转的，这就会出现磁场。第二故障就是大轴磁化和退磁故障，这是由于大轴磁化导致的不利影响，最后是面对轴瓦的，其在电流的影响下，会对其自身的性能造成影响。大轴磁场摩擦会出现电流，磁场是由于金属磁化产生的，因此，本质原因还是大轴的镍铬金属材质。第三种故障就是转子连接，是因为转子以及发电机间的连接是利用接触片来实现的，进而确保其可以在正常的运转，然而其和大电机一起运行时，也会让连接距离慢慢变大，连接部位的结合程度就会受到影响，摩擦会加大，接触片无法保持之前的形状，这对发电机的运转具有不利影响。最后一种故障就是励磁回路短路，电机正常运行的情况下，电刷是能够维持稳定的，这样不会出现这一问题，但是在现实中，电刷要想保持稳定很不容易，让其无法保持稳定的因素有多种，如，晶闸管、变阻器等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3液压系统故障原因

液压系统故障主要分为三种，第一种就是零部件故障，虽然其规模不大，但是也是发电机中不能缺少的一个重要部分，因此，除了要确保零部件的数量以及质量，还需要确保其在内部结构中的安装，包括质量以及位置[2]。除此之外，还需要注重零部件接头的张弛情况，不能太松和太紧，只有这些都注意到，才能避免出现故障。第二种故障是控制系统，这是因为，系统运行中，油压在其产生的能量影响下会出现很大的变化，因此，一般会运用蓄能器吸收及处理多出的能量，然而实际运行中，其如果失效，那么油压的变化就会给控制系统带去影响，让其出现失控的问题。最后一种故障就是高压控制油泄漏，这是因为控制油及外界间需要隔着橡胶密闭件，其起到的作用就是密闭，然而实际情况是其在遭到高温或者是外界杂质腐蚀作用下会让自身质量受到消极影响，无法发挥出应有的密闭作用。

2、发电机的常见故障预防措施运用

2.1线圈故障预防措施

要避免出现这种故障，就需要定期的做好线圈的检查以及更换工作，确保其可以在安全的情况下完成作业。要避免出现线圈故障，电厂应该在最初就严格的把关线圈的质量，并且在使用中的电压电流负债能力应确保是合理的，检查线圈的绝缘层是不是符合标准。工作人员需要定期的检查以及维护线圈，检查其绝缘层的厚度以及密度是不是在能够控制的范围内，能不能承担电机的超负荷工作，让发电机因为负荷过重而导致绝缘层破损问题的概率降低，减少定子以及转子线圈的断裂情况；对于定子或转子线圈的干燥，可以采取短路电流法来实现，定期使用出风机对其的外部灰尘进行清除，在需要的情况下需要将转子护环返厂拆开，将其中的灰尘扫除干净；还需要对磁场变阻器的电阻进行改变，促进励磁电流强度的提升，对发电机附加绕组接头进行检查，看看有没有断线的情况或者是接错的问题，进而判断是否要更换新的电刷或者是对其进行调整，还可以用纱布擦拭刷握内表面，或者也可以对弹簧的压力进行相应的调整。对于线圈的平日维护及检修，通过运用在线状态的评价系统来进行，其能够做到整个过程的管理，从分析数据到预警报告，在开展完管理活动后还可以进行测量评价，为之后的环节奠定基础。

2.2电气故障预防措施

电气故障，不同的故障需要具备相应的预防措施，就第一种故障而言，需要侧重于对漏磁以及涡流的控制，减少漏磁量，运用导电屏蔽方法将磁阻挡在外面，将设施安装到发电机铁芯端板处[3]。而控制涡流，就需要对电阻进行提升，减少电流变化大的概率，这样将二者的损害控制住，才能减少线套管温度增加的概率。而就第二种故障而言，需要注重对大轴新材质进行研究，对其的金属特性进行改变或实时监控轴瓦，降低其产生故障的概率。就第三种故障而言，要更换变形的接触片，还要清扫干净转子。而就最后一种故障而言，需要侧重于对变阻器等部件的控制，避免其对电刷稳定带去不利影响。

2.3液压系统故障预防措施

在检修的过程中，可以运用模糊控制及线性最优控制技术，线性最优控制技术的优点就是能够对发电系统的发电质量进行提升和优化，促进发电效率的提升。发电机在电压很低的情况下，需要确保原动机的转速符合额定值标准，防止由于磁场变阻器电阻提升而发电机的电压太低。

结束语：

综上所述，在对电力系统进行运维管理中，需要分析影响发电设备运行的因素，找出故障的原因，进而才能有针对性的采取措施进行预防，制定相应的方案，设置维护检查保养工作，进而让发电机的故障率减少，让其平稳、安全的运行。

参考文献：

[1]崔巍.发电机常见故障分析及预防措施[J].通信电源技术.2016(02)

[2]李健健.探讨发电机组电气故障原因诊断与维修措施[J].中国科技博览.2014 （6）

[3]郭俊虎.火电厂发电机组常见电气故障维修与预防[J].科技创新与应用.2014（9）

论文作者:张亮

论文发表刊物:《电力设备》2018年第19期

论文发表时间:2018/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cfe89df00cd6c37aaae16f58.html