# 浅析扣件式钢管脚手架的安全管理论文_于广涛

于广涛

中国建筑第二工程局有限公司上海分公司 200120

摘要：我国现在使用的用钢管材料制作的脚手架有扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插式钢管脚手架、门式脚手架，还有各式各样的里脚手架、挂挑脚手架以及其它钢管材料脚手架。本文主要阐述了扣件式钢管脚手架的基本定义及主要防护措施。

关键词：脚手架；安全防护；措施应用

前言：有关统计表面：在中国建筑施工系统每年所发生的伤亡事故中，大约有1/3左右直接或间接地与架设工具及其使用的问题有关。所以加强脚手架安全防护成为重中之重。

一、脚手架背景

中国在1949年前和50年代初期，施工脚手架都采用竹或木材搭设的方法。60年代起推广扣件式钢管脚手架[1]。

80年代起，中国在发展先进的、具有多功能的脚手架系列方面的成就显著，如门式脚手架系列，碗扣式钢管脚手架系列，年产已达到上万吨的规模，并已有一定数量的出口。

二、扣件式钢管脚手架在建筑工程中的应用

脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架[2]。建筑界的通用术语，指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等。本文主要讲解扣件式钢管脚手架在菏泽德智国际医养园项目的应用管理。

1、工程概况

该项目为新建项目，位于菏泽市高新区中华西路以北、艺泽生态园以西。菏泽德智国际医养园占地面积327000㎡，约490亩。总建筑面积369080㎡，其中业务用房284380㎡，共设立3000张床位，医养园主要设置门诊部、住院部、影像中心等。

2、基本要求

建筑周边采用外脚手架搭设安全防护，外脚手架采用钢管搭设双排脚手架。架体外面用绿色密目安全网进行全封闭，密目网应绷拉平直，封闭严密。所用钢管、扣件必须符合要求[3]。脚手架必须按楼层与结构有效拉接牢固。

脚手架的操作面用脚手板时必须满铺，离墙面不得大于300mm，不得有空隙和探头板、飞跳板。施工层脚手板下一步架处兜设水平安全网。操作面外侧应设一道护身栏杆，立挂安全网，下口封严[4]。脚手架操作面用钢笆时必须满铺，不得有空隙，用16#铁丝扎牢。

3、基础要求

1）脚手架整体承压部位应回填土并夯实，并有排水措施。

2）多层脚手架整体基础浇捣混凝土，立杆下绑扎扫地杆。

3）脚手架必须设置纵、横向扫地杆。

4）小高层脚手架在结构基础回填土且回填土分层夯实，坚实平整，上浇注C20混凝土，再上铺统长12—16号槽钢，支搭脚手。

5）脚手架一经搭设，其地基不准随意开挖。

6）金属脚手架按规定设置防雷接地装置，接地电阻不大于10欧姆。

4、材料要求

1）钢管符合技术要求，外径48mm，壁厚3.6mm，扣件、螺栓等金属配件质量符合有关标准要求，无锈蚀、变形、消丝，伤裂现象。

2）不使用枯脆、单径、破损散边的底笆。

5、具体要求

1）立杆的纵距

脚手架高度H为20M以下，立杆纵向距不得大于1.5m。

2）立杆的横距

0.8m。

3）脚手架的步距

（1）一般为1.8M

（2）底步不大于2M

4）其它

（1）距构筑物不大于250mm，外端挑出不大于100mm。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）脚手架外侧设剪刀撑，与地面夹角45～60度，自上而下连续设置。

6、拉节点要求

脚手架拉节点按照审批完成方案进行实施，其承受强度应符合规范要求。

7、搭接要求

钢管剪刀撑，斜撑搭接长度不小于1.0M，等间距设置3个旋转扣件固定。

8、防护要求

1）施工操作层满铺钢笆四角绑扎固定。

2）操作层外侧设置二道扶手栏杆（高度分别为1.2m和0.6m）以及满挂安全网。

9、斜道、马道

1）斜道（直上、之字形）：走人斜道宽度不小于1m，坡度不大于1：3，运料斜道宽度不小于1.5m，坡顶不大于1：6，并应加设防滑措施。

2）斜道转折处应设置不小于3．4平方米的平台。

3）斜道纵向外侧及横向两端应设置剪刀撑。

4）斜道两侧设两道防护栏杆。

5）操作面高于2M的登高平台，按脚手架要求搭设，加强临边防护。

10、脚手架管理

1）脚手架由架子工严格按规程要求搭设，按规定要求使用。

2）安装前，应对安装人员进行专项安全教育。使用前应对登架作业人员进行专项安全教育，且制订登架人员安全操作规程、挂设在架内。

3）各种杆件、拉结、安全防护设施不得随意拆除。

4）脚手架主要受力杆件（立杆、大横杆、小横杆、顶撑、剪刀撑、斜撑、扫地杆等）材质一致，严禁钢、竹木混用。

5）不在脚手架上附装机械设备、摇臂把杆、悬挑平台、拉缆风绳及搭（挂）卸料槽（斗）等。

6）脚手架应有分部、分段。按施工进度进行验收，挂牌后使用，并有记录。

三、专项治理

1、工字钢

1）悬挑工字钢的排布与方案相符，按架体立杆纵距布设，抱箍预埋后总工进行验收。

2）悬挑比例满足1：1.25要求，不足的应采取加固措施。

3）锚固方式与方案一致，抱箍两侧加塞木楔塞紧，工字钢上方禁止垫木方。

2、油漆涂刷

1）杆件油漆涂刷前钢管上锈迹、混凝土等清理干净。

2）杆件涂刷应在地面进行；立杆、水平杆为黄色，剪刀撑为红白色，红白交接处整洁美观，晾干后搭设使用。

3）油漆质量，颜色鲜艳。

3、安全防护

1）作业层满铺钢笆片，每隔10m设置一道安全平网封闭。

2）安全网每个眼洞必须进行绑扎绷紧，转角部位采用木条或钢管压实。

3）必须设置人员上下通道。

4）悬挑脚手架底部硬隔离封闭严密，且刷红白相间颜色。

5）悬挑架第一挑外架底部必须蓝色铁皮吊顶。

4、使用拆除

1）架体上严禁堆载，加设泵管等行为对外架施加设计以外的荷载。

2）连墙件要逐层拆除，严禁提前拆除。

3）卸料时各配件严禁抛至地面。

4）严禁存在交叉作业，下方设置警戒区域，工长或安全员旁站。

结束语

脚手架总的趋势是向着轻质高强结构、标准化、装配化和多功能方向发展。材料由木、竹发展为金属制品；搭设工艺将逐步采用组装方法，尽量减少或不用扣件、螺栓等零件；材质也将逐步采用薄壁型钢、铝合金制品等。

参考文献：

[1] 袁建公，施功举 《扣件式钢管脚手架》 1972.11

[2] 李建国，余大伟 《普通脚手架》 2011.12

[3] 王宇辉 《脚手架施工与安全》 2008.05

[4] 李继业，黄延麟 《脚手架基础知识与施工技术》 2012.03

论文作者:于广涛

论文发表刊物:《防护工程》2018年第24期

论文发表时间:2018/12/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cff401991cb6d4d7c6b6f59a.html