# 建筑结构抗震设计关键问题及对策研究论文_吴琦

菏泽市规划建筑设计研究院有限公司 山东菏泽 274000

摘要：随着经济的发展，我国城市化进程也在加快，我国高层建筑得到快速发展，其数量不断增加，高度不断攀升，复杂程度也不断提高，给结构设计带来挑战。经过广大科研工作者、设计人员和工程人员数十年的努力，我国高层建筑结构设计建造水平已经居于世界领先地位。房屋结构设计是满足居民居住要求的关键环节，其中抗震结构更是房屋结构设计中的重中之重。设计良好的抗震结构提高房屋抗震性，最大幅度的减少地震灾害对房屋的影响，为住户的生命财产安全提供有力保障，成为建筑设计的重中之重。

关键词：抗震设计；房屋结构；应用研究

引言

一些建筑由于受到经济和技术限制，导致其缺乏可靠的抗震保护，比如建筑完工后是否有衔接不完善的问题，这些项目在竣工后的检测阶段是否经过完整的抗震检查，能否保持建筑对居民的保护作用。因此，有必要进行科学的识别这些建筑，对不合格的建筑物进行加固，以提高建筑物结构的稳定性。

1房屋结构抗震性设计原则

房屋结构抗震性设计原则主要涉及到以下几个方面；首先是简化原则。设计人员应该明确一点，结构形式越简单，房屋建筑的抗震性越强。相较于复杂的房屋结构设计，越简单的房屋结构其力学计算的准确性越高，从而实现加强对房屋结构平衡性的控制力度，有效简化房屋抗震结构设计，提高房屋建筑抗震性能。除此以外，简单的房屋设计结构还可以大幅减少地震作用力对房屋结构的破坏，有效提高房屋建筑对建筑地震作用力的承受能力，全面提高房屋建筑结构设计中抗震设计的质量。其次是抵抗性原则为了确保房屋结构在受到地震作用力时，依然可以保持较强的稳定性，设计者在设计房屋抗震结构时应该着重注意对房屋结构抵抗性的设计质量，从而实现房屋结构的安全性与稳定性。为了确保房屋结构抵抗性达到设计预期，设计者应该先预测理想的抵抗性效果，之后以此为目标进行设计，确保房屋结构可以在受到地震破坏时，受到的损失最小。同时设计者还应该注意严格控制抵抗力，保证房屋结构受力平衡，进一步增强结构稳定性。

2建筑结构抗震设计关键问题

建筑结构抗震设计关键问题主要涉及到以下几个方面：首先是建筑抗震的结构不够稳固，达不到相应的级别，其次是在进行结构选址的时候，未进行严谨与科学的调研与选择，为建筑抗震埋下隐患，最后是未对防震结构数据进行科学计算。

3建筑结构抗震措施

3.1加固设计措施

建筑结构抗震措施之一是加固设计措施。添加一个门垛可以确保稳定的墙壁和门的安装框架。通常应设置在门上，特别是在墙的转折处或丁字墙。通过设置环梁，使得整个建筑的刚度和稳定性提高，减少由于基础的不均匀沉降，从而抵抗地震的影响。在外墙四角处，其中水平墙的劈裂面与外纵墙是水平连接的，两侧有大孔，而外墙内的大房间，一般建筑立柱必须与环梁和墙体紧密连接。如果建筑物有多种质量问题，可以采用碳纤维法对建筑进行抗震加固。利用这种方法的工程一般使用两种类型的碳纤维材料，分别是碳纤维布和碳纤维板。碳纤维材料本身高强度、轻质量的属性有利于保持建筑自身的外型尺寸以及重量，简单的施工过程可以缩短工期，节约建设成本，提高项目的经济效益。另外，碳纤维材料还可以适应一些恶劣的施工环境。对于抗震鉴定结果不合格的建筑需要实行具体的加固措施。首先建筑加固工程团队要科学分析鉴定结果，根据建筑物原有的结构特点，选择了经济、合理、可靠的加固措施。此外，必须采取有效措施来减少对周围环境和相邻建筑的负面影响。施工团队如果不够重视加固方案的优化设计，容易影响施工的质量，抗震加固效果会大大降低。为了避免破坏原结构，在加强过程中应尽可能地使用原结构的承载力，全面了解当前的承载力，然后根据检验报告，保留利用更多的原有承载部件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆还有就是要重视建筑加固过程中的砂浆强度，高强度砂浆可以增加墙的强度和建筑物的抗震效应，保证建筑物能够通过抗震鉴定。

3.2合理选择高层建筑选址

建筑结构抗震措施之二是合理选择高层建筑选址。在进行高层混凝土建筑施工的过程中，要对建筑地址进行严谨与科学的调研与选择，由此可以保证高层建筑整体在地震中的安全性。在进行建筑选址的过程中，一定要注意灵活的依据施工当地的实际地理状况、自然环境以及水文条件等选择建筑地质。具体点来说，可以从以下几个方面进行考虑：首先，从抗震设计人员的角度来说，一定要选用不同的勘探方式来对不同的选址进行实地测量，从而得出有关实地地震灾害的较为精准的数据，同时对其进行科学与合理的分析，不断完善高层混凝土建筑结构的相关设计工作。其次，为了保证在地震发生过程中减少震波对于建筑物的损害，需要逐渐开展对建筑物抗震结构延性的相关设计，尽可能的提高建筑主体的抗变形能力，不断提升建筑主体结构自身的抗压性以及负载能力。

3.3对防震结构数据进行科学计算

建筑结构抗震措施之三是对防震结构数据进行科学计算。在开展高层建筑防震数据分析之时，对复杂结构数据形式进行计算之时普遍使用的都是计算机软件，在地震突发时，它可以快速而科学的分析建筑物所承受的地震内力作用以及变形数据，使用两个及以上的力学模型来分析对比数据结果。充分发挥计算机软件的作用，同时将其与结构简化计算法充分结合起来，能够有效的帮助防震设计的相关人员建立建筑防震结构的计算模型，从整体的角度合理控制高层建筑防震结构设计，同时注意对于全施工过程中的防震结构数据的相关问题进行客观的分析，将建筑抗震结构设计的作用充分发挥出来，保证发挥抗震设计的作用。

3.4合理布局建筑平面与立面

建筑结构抗震措施之四是合理布局建筑平面与立面。在开展结构设计的相关工作时，重视建筑平面与立面的规整性，因为它是建筑物的重要且基础性的内容。进行建筑平面与立面相关规划过程中，需要注意保持其规则与简洁的特点，促使刚度中心与结构质量的中心重合。另外，在建筑平面与立面的设计中，难免会使用相对严重的不规则设计方案，基于此，要注意在合适的位置进行防震缝的设置，促使体型比较复杂并且平面不规则的建筑物可以分割成为相对规则的独立单元。充分考虑到有关建筑的造型与实现使用功能满足等相关因素之后，在进行建筑物的平面布置话语立面外观造型的设计之时一定要本着简洁与美观大方的原则，以此来促使工程的抗震性能得到有效提高。

结语

总之，随着社会经济的发展和人民生活质量的提高，人们越来越重视生活环境的安全意识，尤其是一些地震受灾比较严重的地区。因此对现有建筑结构的抗震能力提出了更高的要求。为了更好的降低地质灾害的影响，目前我国政府已经对抗震设计的要求进行进一步的提升。为了提高人民生活环境的安全指数，必须要对抗震检测不合格的建筑进行加固设计。在建筑的抗震测试过程中，一定要秉持着科学合理的态度，严格的施工。在建筑物的抗震加固中，应考虑实际的环境因素，以保证加固的安全性。通过安全合理的加固施工，可以增加建筑的抗震能力，保障人民生命财产免受地质灾害的影响。

参考文献：

[1]俞蓓.建筑结构抗震鉴定及加固设计分析[J].建筑工程技术与设计，2015（9）.

[2]朱海华，陈美玲.现有建筑结构抗震鉴定及加固设计分析[J].城市建设理论研究：电子版，2016，6（7）：00173-00173.

[3]李晓社.高层混凝土建筑抗震结构设计存在的问题及应对策略[J].产业与科技论坛，2019，18（13）：78-79.

[4]贾宏宇.抗震结构设计在高层建筑中的应用分析[J].建材与装饰，2018（29）：130-131.

论文作者:吴琦

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cffc9977ce8992bd1a59380f.html