# 基于水资源节约的农田灌溉渠道防渗施工技术论文_孙洪钧

滨州市小清河管理局 山东省滨州市 256500

摘要：随着经济社会的飞跃发展及人们生活水平的显著提升，人们已经加强了对水资源节约的高度重视与关注。作为人类生存发展赖以生存的重要物质基础保障，水资源至关重要，加上我国是农业大国，加上人口基数较大，对水资源提出了越来越高的需求。社会各产业迅速发展促进了水资源使用量的增加，很大程度上造成水资源短缺情况，为了防止水资源短缺问题更加严重，相关部门必须以农业为主要出发点，对灌溉工作提出了越来越高的技术要求。

关键词：防渗施工技术；农田灌溉渠道；水资源节约；积极作用

现阶段因为我国水资源短缺问题越来越严重，直接冲击了我国社会发展与经济发展，因此为了实现经济发展的整体稳定，加大了用水量，并且农业灌溉对水资源利用提出了越来越高的需求[1]。农田灌溉渠道的防渗施工是节约水资源、农业用水效益的最直接技术措施，因此相关工作者需要从水资源最优化利用这个角度出发，加强渠道防渗技术的深入研究与具体应用。加强农田输水渠道的防渗施工工作，促进渠道输水系数的进一步提升，切实缓解我国水资源供需矛盾问题，提升水资源利用的节约型与合理性。

一、我国农田灌溉渠道防渗施工技术应用的积极作用

我国经济发展中农业是其中不可或缺的关键性线路，其中水资源是整个农业发展中最基础、最关键也是最至关重要的。社会相关研究表明，我国农业生产中每年涌水量占据了全国整体用水量的百分之六十五以上，但是由于未能做好农田灌溉的渠道防渗漏工作，以至于仅仅有百分之四十五的水资源真正用到农作物生长与生产中，由于渠道渗漏造成大部分水资源在输水过程中流失，直接损失了大量水资源[2]。现阶段因为我国很多农田灌溉工作仍然使用较为传统的土渠方式，通过研究分析能够得出，土渠在输水时水资源渗透损失量最高能够达到百分之五十五，若土渠内部构成大多是石砾、砂土或者黄沙，必然会造成水资源损失量会得到进一步增加，水资源损失量在渠道输水时最高达到百分之六十五。从相关数据显示上能够看出，农业灌溉中水资源损失总量较为巨大，但是农业生产中农业灌溉是不可或缺的关键性环节，势必会造成水资源短缺与农田灌溉之间矛盾的进一步加剧[3]。所以针对这种现实性情况，我国水利部门及相关工作人员必须要对农田灌溉过程中水资源缺失问题的重要性与严重性给予充分正确的认识，将渠道渗水问题作为核心内容，深入并全面分析我国不同地区各个渠道渗漏产生的根本原因，切实促进自身农田水利相关技术的提升，提出针对性的有效解决方法，充分利用好我国水资源，确保节水事业发展与农田灌溉工作能够保持平衡，推动二者实现共同发展。

二、基于水资源节约的农田灌溉渠道防渗施工技术的具体应用

相关工作人员需要坚持投入产出比及节约水资源兼顾原则，因地制宜采取合理有效的农田灌溉渠道防渗施工技术，对农田的水文条件、气候条件、地质地形以及工程投入等多种要素进行综合性考虑，通过设置膜料防渗层、衬砌、渠道土层渗透性能改变等方式，最大程度上降低水资源损失率。

（一）土料压实防渗

在农田灌溉渠道中应用土料压实防渗技术具有较强的技术操作性，技术造价较低且使用原材料能够就地取材，在用水量较小、气温变化较小的中小型渠道中十分适用。在施工中为了获取最佳防渗质量可以选择防渗效果较高的几种土料混合，例如粘性土、素土、粘沙混合土等，通常情况下爱在施工前会详细粉碎这些土料，在进行筛选处理，确保材料指标及质量与工程施工具体规范标准相符合[4]。该技术必须要按照严格的施工顺序进行，先进行当地渠道防渗要求的确定，之后进行所需涂料防渗层厚度的制定，将固定材料按照一定施工顺序进行摊铺与压实，由于农田温度变化大，必须在防渗层每隔3—5厘米处增加一条伸缩缝，为了促进表面强度及防渗能力的提升，还可以将1：15的硝酸亚铁溶液涂至防渗层上方。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）混凝土衬砌防渗

现阶段在农田渠道防渗施工中，混凝土衬砌防渗技术是较为广泛应用的一种，该技术就具有使用周期长、输水能力大、便于管理维护以及防渗抗冲刷效果好等多种优势与特征。混凝土衬砌防渗从施工程序上进行区分能够分为现浇与预制两种方式。预制式混凝土衬砌防渗需要与渠道情况相结合进行混凝土预制板的制定，并按照预设数据进行混凝土配料厚度与比例的确定，并且施工时在渠道中安与强度要求相符合的混凝土预制板，用水泥砂浆砌缝[5]。现浇式混凝土衬砌防渗施工时需要在渠道铺平基础上支好模板，并且将配制好的混凝土倒入模板，将混凝土振捣均匀，表面撒水泥抹光收面，并做好后期养护工作。

（三）石料衬砌防渗

在渠道防渗中应用石料衬砌是因为石料资源十分充足，并且自身天然抗冲刷能力较强，在后期使用中并不会因为受到外界寒冷天气或者炎热天气的影响，因此在个别气候多变地区可以应用石料衬砌技术解决渠道渗漏问题。因为石料衬砌包含了干砌卵石、浆砌卵石、干砌块石、浆砌块石等多种形式，施工方式简单，在工程施工中只需要结合渠道需要及渠道地理环境进行施工地的平整与清理，在碎石垫底之后将浆砌块石或者干砌块石按照一定顺序进行合理填充，对石块之间的缝隙应用粘土进行填充。

（四）水泥土护面防渗及膜料埋铺防渗

因为我国南北方气候存在极大差异，因此在水泥防渗选料上也存在很大的区别，通常情况下南方需要选择塑性较强的水泥土，而北方需要选择干硬性较强的水泥土。按照防渗要求在工程施工前通过试验进行水泥土防渗层材料配比的确定，施工时需要风干、粉碎、过筛水泥土所用土料，先干拌后湿拌。洒水浸润渠基，过约二十分钟之后将拌好水泥土进行铺筑，按照先渠坡后渠底的顺序进行，厚度控制在八厘米至十厘米的范围内。摊铺平整、浇捣密实之后抹平，撒一层水泥在表面，挤压抹光。作为一种高效防渗方式，膜料埋铺防渗是将沥青玻璃纤维油毡、塑料薄膜或其他复合类膜材料在渠床之下进行埋铺作为防渗层，其中聚氯乙烯及聚乙烯塑料薄膜是当前最广泛应用的防渗膜料[6]。施工前需要开挖整平渠道基槽，并对其进行技术处理，之后进行渠道基槽的膜料平贴工作，每隔五厘米左右进行膜料小褶的留出，用防水胶粘接好膜料接口，膜料铺设完毕之后应用浸水泡实法或者压实法进行填埋。

结语

综上所述，人民生活水平及经济发展速度的提升，造成我国水资源出现了短缺问题，因此必须要找准有效措施加强水资源的节约工作，在农田灌溉过程中必须要实施有效防渗技术节约水资源、提升农业用水效益。文章主要围绕着我国农田灌溉渠道防渗施工技术应用的积极作用、在水资源节约基础上农田灌溉渠道防渗施工技术的具体应用两个方面展开了论述与探讨，目的是为了切实解决我国现存的水资源紧缺问题，促进经济得到稳定持续的发展，推动我国农业朝着健康有序的方向发展。

参考文献：

[1]管升明，刘方平，靳伟荣.江西省农田灌溉水有效利用系数影响因素分析[J].中国农村水利水电，2017（11）：104-106+110.

[2]戴金石.水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌的施工技术的分析[J].居舍，2017（23）：31.

[3]李沙，高云华，郑宏刚，陈颖.塑料在农田灌溉排水中的应用研究进展[J].山东农业科学，2017，49（04）：151-156.

[4]刘兴斌.景电二期灌区农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术探讨[J].甘肃农业，2016（14）：36-37.

[5]程慧敏.水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌的施工技术研究[J].农技服务，2016，33（03）：211.

[6]刘浩齐，王兰兰，张红正，余元良.水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术分析[J].科技创新与应用，2013（26）：180.

论文作者:孙洪钧

论文发表刊物:《防护工程》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d009df02f0fac60dfde54387.html