# 智能建筑电气安装施工技术措施的探讨论文_陈富春

山东天元安装工程有限公司

摘要：智能建筑电力是保证建筑物功能化和先进化的重要保 证，为智能建筑安全提供重要依据。本文简要介绍了电气工程智能建筑的含义和配置，并结合实际分析了电气设备安装的技术关键点。

关键词：智能建筑；电气安装；施工技术；措施

随着信息技术和社会经济的不断发展，不管是居住公民，还是企业和研究机构的办公室，都需要建筑安全，便利和舒适的要求。因此，智能建筑已成为现代社会的热门话题。在智能建筑中，对电气设备的安装是一个重要因素，安装的质量将影响电气产品的稳定性和安全性，以及在一定程度上影响智能建筑的整体性能。作者基于广西壮族自治区公安局技术人员的电气工程，将简要介绍电气设备安装的程序和方法。

1 智能建筑电气概述

智能电气工程是一个比较复杂的系统，包含安全系统，自动化系统，有线电视系统，集成电气布线系统，照明系统，报警系统，会议系统，有线传输和音响系统等。在智能建筑中，系统设备（主机，网关，通信设备，控制面板等），系统输入和输出设备等构成电气系统设备的控制系统。输入设备主要包括各种温度，湿度，压力和其他传感器和水流传感器，输出装置主要包括各种类型的阻力器，执行器，阀门等。电气设备的结构可分为中央处理系统设备，包括控制键盘，屏幕，打印机等。远程设备 TA671和TA6585 通常用于建筑物中，这些设备在功能上是一样的，区别仅在于配置：总线桥是通信网络微处理器，允许同时连接许多区域的控制器和远程处理器，从而实现很好的控制，并且控制装 置通常与二通阀，三通阀和其他型号一起使用。，

2 智能建筑电气安装施工原则

（1）安全：在安装电气设备时，要注意员工的安全和交付后使用的用户用电安全。例如，线路连接的安全性，原材料的安全性，电源的可靠性，电力系统的维护安全性等都是特别重要的。因此，有必要认真考虑整个建设项目的各种安全因素。（2）经济：在施工过程中，如何实现电气设备在使用过程中发挥出最大效益，这是我们应该关注的问题。这就需要我们对各种因素进行分析，在施工过程中需要花费的人力，物力，财力进行合理预算，研究和评估不必要的花费，进而降低成本，为采取正确的措施提供合理建议和指导（3）节能：节能有两个方面。首先，使用节能电器，如各种线路和相关设施等，二是科学设计，降低重复性，采用低消耗替代高消耗的设计。

3 智能建筑电气安装施工

3.1 施工前的准备工作

在设计阶段，工作人员要与电气工程师一起重新阅读相关图纸以避免设计错误，可以仔细考虑设计图纸，并根据实际情况分析该设备是否符合条件。在进行电气工作之前，员工应该讨论施工方案，然后选择最佳方案执行，对相关结构的连接，如梁柱连接，墙壁和地板之间的连接等。此外，不仅需要根据安装现场地点来确定高度和深度，还需要确定预装部件，预装管道和其他预装设备的稳定性，更要确保施工人员的安全，在焊接混凝土管线时，重要的是要确保焊缝坚硬和坚固，使设备（如车身）处于指定位置并且有明显的标记记录，如果管道延伸到混凝土墙外，管道应保持直线，如果管道数量较多，应按适当方式摆放，并标记其用法。同时，在施工的前期阶段，必须适当地准备施工过程中所需的预埋管道和其他零件工具。

3.2 管路敷设

管道的安装是电气设备中不可避免的问题。只有做好电气安装工作，才能顺利开展后续工作，特别是地板和建筑结构施工时，电气工程施工应该配合土建施工，做好前期线槽，集成照明，智 能系统和电气通道等领域的预留工作。以防预留工作对墙体防水形成影响，因此管道的预埋工作应该在墙体防水处理之前完成。此外，管道预埋必须严格按照设计图纸建造，预埋预留轴线，位置，高度和尺寸符合条件。通常，必须一次完成穿墙管和各种管道预埋工作，不能重复。

3.3 配电箱安装

配电箱是接收和分配电能并直接控制电负荷的仪表。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆要保证施工过程中电力不出故障，电源在施工期间正常工作很重要。工程中配电箱的数量多种多样，模型复杂，有时还会受到消防安全设施等弱电专业的影响，配电箱的原理很复杂，设计严格。因此，安装接线盒时，需要考虑以下几点：配电箱输入和输出线的位置 确定对安装的质量产生重大影响，安全的施工需要准确的开孔处理。配电箱的安装必须平整且稳定，根据规格的不同选择颜色不同的导线。配电箱三相配线时，其电源进线，负荷输出线和电气连接线接，导线连接必须稳定，端子导体和电气部件输出之间的连接必须根据其规格配备弹性垫圈，并且必须满足严格的质量要求。连接电缆，电源线和负载输出与气体组件之间的连接应准确，完整，不松动。在施工期间，必须保持接线盒的内部和外部清洁，并清楚地显示外箱的表面编号。一旦安装和组装了接线盒，建筑 工人就需要清除外壳内外的灰尘和碎屑，以保持内部和外部的 整洁。

3.4 电缆敷设

电缆设计时，请勿将多根电缆重叠，电缆之间应该做好，然后固定，以便按正确顺序找到它们。高压和低压电力电缆以及强电和弱电电缆的设计应遵循从上至下的标准，并确保在桥架上的电缆不超过三层，此外，电缆连接必须严格遵守设计要求，应在良好的环境中制作电缆，以防止灰尘和污垢污染电缆连接。最后，必须一次完成电缆连接，不能让裸露的电缆插头处于潮湿环境中。电缆芯绝缘和电线可能会损坏，否则会损坏电缆的绝缘和芯 线。为了确保电缆安全运行，务必将电缆的接头和终端头进行接 地处理。

3.5 开关插座的安装

插座，灯泡开关和风扇挂钩预埋时，应与安装图纸相匹配。在施工时，要严格按照施工要求。左右箱体和前后箱体可以相差 ±50 mm，室内灯具和吊扇中心可以相差5 mm，配电箱与门框之间的距离一般为 150mm至200mm，对于预埋安装中，吊扇钩用10个钢卷弯一个其内径为 35-40mm的圆圈，把圆圈折成 90度，然后把剩余的钢筋折成 90°并以正确的方式将其焊接到板筋上。圆钢需要垂直调整，位于箱体中心，需要清洁挂钩和金属箱，需要对防腐漆进行处理。

3.6 防雷接地施工工艺

防雷接地是最基本的施工设施，并且是必不可少的工程，接地结构的防雷施工可以保护金属管道，金属部件和建筑物其他相关线路的安全。使用的电缆和支架应接地，就算使用的电缆和支架是绝缘材质也要接地处理，这样可以预防绝缘层被破坏而引发危险。将避雷针放在建筑物上，并将电缆连接到地面，这可以保护建筑物免受雷击，并保护建筑物。必须严格按照规定进行接地防雷工作的实施，连接地板和钢筋时，不能使用电焊连接，需要选择特殊的焊接材料，并根据主要钢筋的质量使用下导体，应焊接到字母U 形。接地盒应分成至少两个点和一个接地网，因为电线需要清晰的指示，在配电箱中留出 60x6 镀锌扁钢为主接地板。主接地线要和基本接地网，避雷引下线相互焊接。

3.7 系统调试和施工验收

为了使新安装的电气系统安全可靠地运行并满足设计要求，在调试电气设备使用之前进行一系列校准测试。调试测试的主要内容是线路测试，电气设备的单功能测试，绝缘电阻测量，接地电阻测量和整个系统的开通测试。在连接和测试各种设备系统时，要求相关制造商参与调试，及时发现和调整问题。如果调试正确，承包商将根据“设计质量认证代码”与相关部门合作审查和批准 项目。确认无误后，办理交接手续并采购。

4 结束语

建筑电气设备的安装质量是直接影响建筑设计质量的重要因 素。我们应加强对电气设备技术的控制，保证建筑电气设备的正常运行，确保稳定性和安全性。推动智能建筑更加科学标准，为人们的生活提供更好的服务。

参考文献：

[1]李皛.智能建筑电气设计中应注意的相关问题探究[J].建 材与装饰 2015 年 52 期：75

[2]何利宏.智能建筑电气安装施工技术分析[J].建材与装饰 2018 年 28 期：46

[3]崔文龙.浅谈我国智能建筑电气工程的施工技术要点[J].中国房地产业 2011 年 03 期：83

论文作者:陈富春

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d00b24fb620a4bab51d76ca7.html