# 污染源监测中废气样品采集的质量控制论文_崔代顺

聊城市环境科学工程设计院环境检测中心 山东省聊城市 252000

摘要：随着国家对于开展环境保护工作重视程度越来越高，国家环境保护部门对于污染源监测工作的质量要求也越来越高。只有保证了污染源中样品采集的质量才能够保证得到的数据是准确而有效的，才能够提出可行有效的解决措施，达到保护环境的目的。本文从污染源监测废气样品采集流程出发，探讨保障废气样品质量的采集措施，促进环境保护工作的开展。

关键字：污染源；监测；废气；样品采集；质量控制

前言

随着我国工业和经济不断发展，污染物的排放种类和排放数量也在不断增加。而污染源监测工作主要是对污染物的排放种类、排放来源、排放浓度进行监测，并采取有效措施处理排放废气，达到环境保护的目的[1]。在污染源监测工作中，废气样品采集的质量直接决定了污染物监测结果，也决定环境保护工作开展的结果。因此在废气样品采集工作中需要提高废气采集的质量，提高监测数据的准确性，才能够有效提高监测结果的真实性，保障环境保护工作的有效开展。

1污染源监测中废气样品采集工作流程

1.1废气样品采集前的准备工作

为了保障废气样品采集工作的质量，在污染源监测工作前，需要做好废气样品采集的准备工作。废气样品采集工作的工作人员需要提前到采集现场进行勘察工作，了解现场的具体工作情况，确定污染源的种类和污染源排放的具体位置，确定好相应的监测仪器设备，制定完善的废气样品采集工作方案[2]。例如针对工厂排放废气样品采集，废气样品采集人员需要提前到工厂进行实地考察，确定工厂生产中会产生的污染源气体及污染源气体排放的位置和排放口，选择相应的废气样品监测仪器，制定可实施的废气样品监测方案。

1.2确定废气样品采集方法和采集点

废气样品采集的方法主要有两种方法，（1）直接采集法，是指直接借助空气收集器收集废气样品的方法，将样品带回检测中心进行样品质量分析，由于直接采样方法采集的废气样品需要尽快分析，否则会影响废气样品的数据真实性，同时直接采样方法采集到的气体只是废气样品瞬间的气体监测浓度，无法反映出废气样品长时间下的气体情况。直接采样方法适用于污染源浓度较高或监测仪器灵敏度较高的废气样品。（2）浓缩采样方法，是目前污染源监测工作中常用的废气样品采集方法，是指通过空气收集器。将废气样品吸收、吸附或阻留，将废气样品富集于空气收集器中，其监测结果代表着废气样品长时间在空气中的平均浓度，能够提高废气样品监测的真实性。浓缩采样方法适用于污染源浓度较低或者监测仪器的灵敏度较低的废气样品。监测人员需要提前进行实地勘察，根据污染源的性质，确定气体的采样方法和监测仪器设备，提高废气样品采集的质量。同时，废气样品采集的位置也非常重要，直接影响到污染源监测结果。因此监测人员需要严格按照环境污染源监测技术规范要求和监测技术指标规定制定废气样品采集的位置。同时监测人员需要提前进行废气样品采集实验，根据气体排放的实际情况合理调整废气样品采集点，才能够确保废气样品采集工作的真实性，提高废气样品采集的质量。

1.3废气样品采集工作

在废气样品采集实际工作中，工作人员需要做好样品采集工作的质量管控，控制废气样品采集的截面，多次采集样本，提高废气样品采集工作的可靠性。若污染源气体一次性排放时间较长，可采用间隔性采样方法，若污染源气体一次性排放时间较短，采用连续性采样方法。

1.4废气样品采集数据处理

废气样品采集工作完成后需要进行样品数据监测处理，监测人员在进行数据处理工作时，需要严格按照国家的相关规范要求和监测技术标准进行取值计算，为了提高废气样品数据的有效性，监测人员需要对收集的多组废气样品数据进行计算，多组废气样品数据计算结果采用统计学方法分析，其数据无差异后，表明废气样品真实数据[3]。

2提高废气样品采集质量的措施

2.1提高监测人员的技术水平

在污染源监测工作中，无论是废气样品的采集工作还是废气样品数据分析工作，都需要监测人员拥有专业的监测技术。污染源监测工作的监测人员需要不断提高自身的专业水平，了解废气样品的种类及其监测方法的计算，才能够保证废气样品采集和计算出来的数据具有真实性和准确性[4]。因此环境部门需要对监测人员展开专项的监测技术培训，加强监测人员的规范性操作，提高监测人员的整体水平，从而提高废气样品采集工作的质量管控。

2.2废气样品采集仪器选择要求

采集工作中，监测人员不仅需要根据污染源的性质选择适合的采集方法，还需要提高对于采集废气样品集仪器的选择要求。针对于直接采集法，常见的采集方法为气袋采样法如图1，在选择气袋时需要尽量选择不会对废气样品产生吸附的惰性材料，避免对废气样品采集造成误差[5]。在采集工作中，通过真空厢式气袋采样器将污染源气体抽进气袋采集器中，对气袋进行清洗4-5次，再进行气体收集。针对浓缩采样法，常见的采集方法为滤筒收集法，在选择滤筒时需要对筒内壁进行详细检查，不能有杂质附着或有不光滑、穿孔情况，避免对废气样品产生误差。

图 1气袋采样法

2.3废气样品采集点的选择

在废气样品采集工作的采集点设置上，监测人员需要根据废气排放的特点进行采集点设置。针对固定污染源排放点的采集点设置，需要选择具有代表性的采集点，同时根据废气气流情况、排放口烟管大小、废气浓度变化等多方面因素进行多组取样，提高废气样品采集的质量。针对无组织的污染源排放点的采集点设置，需要在排放点的不同位置进行废气样品采集，避免污染源浓度不同所带来的数据误差。

3结语

综上所述，废气样品采集的质量直接决定了污染源监测数据的质量，在污染源监测工作中，环境部门需要通过提高监测人员的技术水平、提高对废气样品采集仪器的选择要求、合理选择废气样品采集点等措施，来提高废气样品采集质量，从而提高污染源监测数据的准确性，促进环境保护工作的开展。

参考文献：

[1]赵晓燕，于滨，李艳. 污染源监测中废气样品采集的质量控制[J]. 环境与发展，2018，30（09）：159+161.

[2]朝鲁门. 污染源监测中废气样品采集的质量控制[J]. 科技资讯，2018，16（1）：99-99.

[3]周培，梁少洁. 废气污染源监测中样品采集的质量控制[J]. 民营科技，2017（3）：56-56.

[4]杨纳铭，高波. 环境污染源中废气监测的流程及质量控制[J]. 能源环境保护，2018，32（06）：20+67-68.

[5]刘艳学. 环境污染源中废气监测的流程及质量控制[J]. 科技视界，2017（12）：181.

论文作者:崔代顺

论文发表刊物:《建筑模拟》2020年第1期

论文发表时间:2020/3/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d0295e8446dd2debddae72ca.html