# 关于数字化地形测绘相关问题的浅析论文_邢育敏

邢育敏

（嵊州市永辉房地产测绘有限公司，浙江绍兴312400）

摘要：随着现代测绘技术的出现，无论在学科理论，还是技术系统，并对其应用范围已取得重大进展，甚至可以说是一个伟大的革命，也将彻底改变传统的生产模式映射。现代测绘行业的特点是“3S”技术，现代测绘技术已成为地球人学解释一些自然现象和解决人类社会可持续发展重要问题的重要工具。本文对数字化地形测绘在实际的应用中常见的问题进行分析和论述，并提出有效的解决措施以及一些注意事项。

关键词：数字化；地形测绘；问题；对策

前言

数字地形测量是随着电子全站仪和计算机的普及一种新技术，它采用传统的白色映射原理为基础，利用GPS接收机定位软件，电子全站仪等先进测量仪器和自动化，采用多种灵活的定位方法利用数字地图的信息，工作测试结果的数字信息表示的地图模型，绘制速度快，测量精度高，易于更新，大大提高了工作效率。

1数字化地形测量技术概述

1.1基本步骤

数字地形测量两大环节，调整计算一个数据采集和软件测绘控制测量、计算机辅助碎片，两环节间通过数据传输，平行施工或施工顺序的实现，与传统的地形测量相比大大减少中间生产环节。

1.2设定方案

应结合设备条件确定数字化地形测量的方案，不同的仪器设备组方案也不同，一般可以选择静态GPS网作为基本控制，动态GPS是目前用于加密控制导线测量部位补充，动态GPS全站仪数据采集的片段，通过计算机软件辅助绘图。

1.3采用的方法

数字地形测量的原理，注重“先控制，后映射”，但在实践中，可以同时进行详细的控制图，调查甚至只要断图根点的测绘软件基准站（图）是可以纠正的，但是首先映射控制。在数字地形测量，详细的映射是一个数据收集过程中，测绘工作量大。目前，破碎部分成图的操作方法，用简单的编码方法是目前最成熟的方法。

2数字化地形图成图的常见问题

2.1缺乏恰当的等高线问题

数字化地形测绘软件使用的高等线一般都是依据野外采集地形点的高程形成的，通过等值内插法、等高距和等值点绘制成曲线或者按照不同的圆滑方法进行圆滑生成的。在进行地形测量中，不是所有的采集地貌点都可以进行内插的；有些全自动建立的数字地面模型会发生失真现象，因此，需要进行人工干预。通过人工干预排除自动网中一些不能够用内插等高线的地貌点，要充分发挥绘制人员的专业技术和工作经验。比如，沟上或者坎上的地貌点就不能与近距离坡下的点进行“点插绘”等高线，否则绘制出的等高线有可能产生悬空现象，破坏了局部地形图。比如等高线不可以穿过道路或者是周围建筑物；建立DTM模型时要充分考虑其他条件；一些绘制好的等高线局部有问题的需要进行相应的修改或者删除。如果这些工作做的不到位，数字化地形图反应实际地形就没有什么意义。

2.2野外数据采集不准确不完全

（1）对地形的变化考察不全面，沟上有点或者下面无点，造成绘制等高线有可能与实际不符，难以反应实际地形情况。

（2）一些线状地貌比如小沟或者暗沟、电力线路以及各种管线都需要在绘制图内显示全面，但是选取合适的地貌点非常关键，这就需要绘图人员的专业技术和工作责任。

（3）对野外的草图绘制不全面，不详细。野外的草图绘制人员是工作最多最繁忙的，要求的专业技术还很高，虽然只是草图，也需要按照标准图进行绘制，这是为以后数字化绘图达到标准的提供保障。特别是地物地貌的连接关系一定要与实际情况一致，地貌测点的顺序不能记错或者顺序不能混淆；对现场的详细数据，草图绘制人员需要记录清楚相应位置，准确的在草图上做好标记或者标注规范。如果工作不认真，这些细节都很容易被忽略，形成地形地物不清楚不全面。

2.3自检工作不到位

对于平常的测图来说，尤其是对图纸的审核中，数字化成图的形成过程会发现很多的不足或者缺陷。除了以上问题之外，要对绘制人员的自检工作力度加大。比如说，需要记录或者标注植被符号、覆盖地物的情况、沟上的高程标注在沟下、下面的高程标注在上面等，有时还会出现用的标注符号不正确的现象，只要在工作中认真仔细检查就可以避免，因此，这些都与参与工作人员的责任心有关。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4数字化测图的比例尺问题

平板测图由于地形符号的负载和表现能力有一定的局限性，因此分为各种比例尺。这些比例尺的细致不同，精度也不一样，相互之间不容易转换，需要不一样的比例尺绘图时，经常会重复测绘。所以，在实际的测绘工作中，首先应该了解各种用途的比例尺，按照比例尺功能不同选择合适的进行工作。对要输出的需要用测图软件的情况时，就需要选择有转换功能的比例尺进行。

3提高测绘质量的对策

3.1加强技能培训，提高工作人员技术水平

新一代的测绘技术工作人员特别是刚毕业的大学生，虽然有比较好的专业知识、计算机操作技术以及有一定的编程技术基础，但是缺乏现场测绘经验和工作经验，甚至缺乏绘制等高线的能力以及一些实际操作的基本功。现代数字化测绘软件的自动化程度比较高，但是还是不能避免所有问题的发生，因此还需要进行人工干预。所以，需要对测绘工作人员进行相关的专业技能培训以及基本功的实际训练。

3.2加强工作人员的思想意识和责任感

（1）地形测绘工作是通过集体工作进行和完成的，任何一个环节出现问题或者有缺陷，都会影响到最后的成图效果，测绘工作的跑尺员在工作中如果对地形地物位置获取不准确，将会直接影响到地形图的准确性和真实性，还会使地形图反应不全面、缺这少那等现象。要解决这种事情的发生，工作人员除了按照测量标准、规范和现场作业的要求进行恰当选择之外，还要考虑现场的具体情况以及与跑尺员的密切联系和配合，确定具体的取舍目标、分清主次，对该选取的对象要全面考虑，不能遗漏，要做到有始有终。因此，跑尺员应该加强工作质量意识，与草图绘制人员默契配合。

（2）观测人员在进行工作开始时应该检查所用的设备是否能正常使用，能否满足工作要求。在观测点安置好仪器进行量取，同时需要观测人员与跑尺员配合对准观测方向，对相应的观测点或者地物进行测点检查。仪器的高度和测点的高度的量取和输入数据都必须仔细认真，否则会造成采集错误或者高程数据不准确。因此，提高地形测绘工作质量意识和责任心是非常有必要的。

（3）草图绘制人员在实际的工作中，一方面要使绘图符合现场情况，另一方面也要指挥跑尺员的跑点线路，对跑尺员测量的相关数据合理取舍。因为，最终的地形图是由现场草图和相应地形点的数据一起形成的。即使草图绘制的没有问题，如果没有现场地形采集的原始数据，也不能绘制出质量好的地形图。因此，在对现场数据进行测量时应该准确测量，对容易遗漏的测点，草图绘制人员应该及时补上。为了提高野外的工作进度，绘制草图工作人员还应该依据所测的地物进行量取并且记录相应数据，为绘制地形图时留下数据资料。草图绘制人员要有高度的责任感，工作认真负责，要手勤腿勤，保证原始资料的准确性。

（4）野外数据采集以后，绘制草图的质量好坏是最终进行数字化地形绘制图质量是否达到标准的重要依据。将采集的数据资料输入计算机中，自动进行处理数据，形成展点图，将这些展点图进行连线处理，这就需要相关工作人员根据草图以及菜单完成地形地物、沟、坎等，按照要求进行连线并且填充植被等，最后绘制出准确的平面图。这项工作需要人机共同完成。在这基础上，计算机依据所采集的地形点自动建立DTM模型。有时会因为野外测量不当或者不准确，局部模型在二维和三维效果图时可以进行直接修改。DTM模型可以任意的旋转和缩放，操作人员有较好的工作经验和较好的绘图质量意识以及专业技术，在DTM模型中进行修改不是难事，工作的关键就是绘制人员要有很强的工作质量意识和责任感，谨慎操作，细心认真。

在等高线加入以后，认真标注压线和压地物，认真检查，发现有误差应及时解决。这些细节问题的存在需要地形绘制人员时刻有认真细心的工作态度，才能保证最终的地形图完成全面，使缺陷程度降到最低。尽管如此，也需要审核人员的努力工作，提高地形绘图的质量。

4结语

总而言之，随着科学技术的不断发展，数字化地形测绘技术也在不断发展，特别是数字化成图技术为现代的地形绘制提供来了重要技术手段，与传统的地形绘图相比较，不仅有了质量上的优越性，而且也发挥了测绘技术的其他作用，对数字化测绘技术的发展前景提供基础。

参考文献：

[1]邓文博．GPS在地形测量中的应用[J]．科技资讯，2013（04）

[2]王斌，李维方，李彦宏．RTK在地形测量中的实际应用[J]．门窗，2013（08）

[3]林家俊．数字化地形测量中的相关问题探究[J]．经营管理者，2013（23）

论文作者:邢育敏

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年12月上

论文发表时间:2016/9/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d02b291ebc81cfaa0943a801.html