# 关于市政工程道路排水管道施工技术要点的探讨曾金峰论文_曾金峰,钱昕

摘要：随着经济建设的发展，市政工程的建设也在不断增加。市政道路排水工程作为市政建设的重要组成部分，承担着城市的防洪排涝工作，能够将城市建设中产生的生活污水、工业废水以及自然降水及时的排送，使城市免受暴雨积水或水资源污染的危害，因此在城市的现代化建设中占有重要的地位。由于市政排水管道的施工工程量比较大，而且对施工技术具有非常高的要求，所以在进行管道施工时要特别注重施工技术的实施，保障工程的施工质量。

关键词：市政工程；道路排水；管道施工；技术要点

引言

随着城市的高速发展，城市排水工程在日常生活工作中发挥着重要的作用，做为城市的基础排水管网系统，大量地分布于城市的每个角落。排水管道的施工是一项系统工程，是整个市政道路正常运营的基础和保证。由于人们对城市服务体系越来越高的需求，市政排水管道工程质量的好坏已成为人们关注的焦点，此工程的优劣关系着城市防涝及防止地下水或土壤被污染的生存问题。因此，采取有效措施确保排水管道工程施工质量意义重大。

一、市政道路排水管道安装常见的质量问题分析

在对市政道路排水管道进行安装的过程中，为了确保安装质量，必须遵循排水管道设计规范的要求，并充分结合施工现场的条件以及业主对管道的功能需求，进一步提高排水管道的整体质量。但是，通过对大量市政道路排水管道安装工程进行调查分析后发现，很多工程中，仍或多或少地存在各种质量问题，具体体现在以下几个方面上：

（一）管道布置问题。这是市政道路排水管道安装时较为普遍的问题之一。通常情况下，在管道安装过程中，需要对排水管道进行相应的平面布置，但由于相关的准备工作做得不到位，致使在新管道埋设时，未对原有管道的位置进行调查，实际安装中，为了确保新、旧管道的距离，使得旧管道的使用功能受到了一定程度的影响，造成管道安装时，周围居民出现断水的情况。

（二）管材问题。在市政道路排水安装时，管材的选择是最为重要的环节之一，其直接关系到整个工程的质量。在具体选择时，一般需要考虑管径和材质这两方面的问题，其中管径与供水和流速的经济性关系密切，但一些工程由于所选的管径与规范要求不相符，致使管网造价大幅度提高，有的工程所选的管材因为强度不足，从而无法承受来自于外部的荷载作用，造成管道破裂、渗漏。

（三）管道埋深问题。市政道路排水管道安装工程中，管道的实际埋深深度，不仅与工程造价关系密切，而且还直接关系到管道的维修管理及其安全性等方面，为了不影响市政道路通行能力和绿化功能，必须对管道埋深深度进行合理控制。但在实际工程中，由于管道的埋深设计考虑的不够全面，导致了一系列问题的发生，如，阀门与排气等尺寸与规范要求不符、穿越障碍缺少顺直因素的考虑等等，这些不仅给市政道路的正常使用造成了一定影响，而且也使管道的安装质量受到影响。

二、施工准备期的技术要点

（一）进行细致的环境勘察与调研

市政工程道路排水管道施工会与城市内给排水的管道、地下的高压电管道以及地铁延伸方向相关，因此需要针对不同的地理环境以及城市未来发展规划相关联，因此就需要做好现场的勘察工作，并且积极调研未来的城市规划，而后再进行设计图纸和施工方案的完善，同时了解现场的道路情况可以便于施工时城市居民出行不受硬性，符合城市资源优化的要求。

（二）建筑方、施工人员和设计人员要互通有无

图纸的设计和正式施工中遇到的问题必然会存在一定的偏差，因此在正式施工之前就需要三方进行面谈完成技术交底，明确各部门的施工要点和职责，保证市政工程道路排水管道施工能够有序、安全的进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）做好建设材料和设备的检测

排水管道材料的质量与道路建设息息相关必须保证管道材料、阀门的质量以及抗水压和抗土埋压力等等参数能够符合工程建筑标准，由专业人员专人专责的进行检测，以免出现不合格的施工材料影响工程进度，增加工程成本，降低工程安全系数。

三、工程进行中的技术要点

（一）做好沟槽挖掘和支护工作

排水管道的施工本身就会给周遭的环境带来一定影响，尤其是道路排水管道的施工更会影响到城市居民的出行甚至给排水，因此施工队伍要科学的进行沟槽挖掘，合理计算沟槽的深度和宽度，了解所处地段的水文情况和地质特点，确认当地地下管线的分布，依次确定沟槽的挖掘地点。在具体的施工过程中要按照行业规范进行操作，如果挖掘过程中有破坏地下管线的风险，那么就由机械化作业改为人工作也，降低对于周边环境可能产生的不利影响。支护工作需要做到稳定性和隐蔽性兼顾，不要影响到排水管道的正常工作即可。

（二）做好管道安装的工作

管道安裝是市政工程道路排水管道施工中非常关键的一步，沟槽挖掘结束后就会进入到管道安装的步骤，此时需要管道支护的强度能够满足工程的建设标准的条件下，才能保证管道安装处于一个安全的施工环境中。在安装时首先要对管材进行合乎标准的评估和质量检验，结合当前地区的地理环境和水文状况，依照管道的特性制定出科学化的安装方案，再有一线技术员确认安装工程的可操作性，之后进行安装，要确保安装人员的随身工具，包括手电钻、手锤、卷尺、铣口器等携带，再确保工程基准的井线、中间线等的尺寸和规格能够符合施工的标准，而后依照国家制定的统一操作标准进行安装作业。最后在检车连接处的黏连情况以及做好防渗处理工作，并且技术处理内接口的可能出现的突出接缝问题，降低管道流水断面情况出现的概率。

四、竣工后的技术要点

（一）闭水试验的技术要点

当市政工程道路排水管道安装结束后，就要对管道进行闭水试验，以确保在正式投入使用时管道的符合工程建造的标准。在进行闭水试验之前，要对路面排水管道进行最后一次全方位的检查工作，之后再进行闭水试验。确认好闭水试验的所用水源之后对施工的管道进行三倒四小时的封闭，确定管道强度能够达到闭水试验的基础标准，之后从管道的上游部分进行注水，上游的闭水试验结束之后再对管道下游部分进行注水操作，分段式实验的优点在于不仅能够节约我国的水资源，还能够精准的观测到不同管道阶段的排水能力和水压承压能力。如果此时出现管道漏水的状况，要离开终止闭水试验，进行排查发现问题并给予检修，以此保证市政工程道路排水管道施工的管道工作中不会出现渗水的情况。

（二）土方处理和沟槽回填的技术要点

在完成了闭水试验并确保了管道符合标准后就要开始进行回填作业了。不过在回填之前要对沟槽中沟槽的垃圾和杂质进行处理，保证沟槽内无积水无杂物，回填的材料最好就是附近环境的土方，更够更好的融合当前工程的地质条件和水文情况，在回填操作中要特别注意使用方式为分层对称的回填方式，这种方式不仅能够降低回填中材料回填不均匀的情况，还能有效防止侧压不均衡引发的管道偏移。

结束语

排水管道的施工是一项系统工程，是整个市政道路正常运营的基础和保证。只要建设、设计、监理和施工等单位齐抓共管，牢固树立质量第一的思想，严格按照规范要求组织实施，减少或消除市政道路排水管道施工过程中存在的各种质量问题，切实保证市政道路排水管道的畅通和道路的使用寿命及多功能作用的发挥将得以实现。惟有如此，市政道路排水管道施工质量才能取得令人满意的效果，同时也必能获得良好的经济效益、社会效益和环境效益。

参考文献

[1]钟源，张彬，陈宗军.探析构建市政给排水管道施工技术要点[J].智能城市，2019（9）.

[2]张昆.市政道路工程路基土方工程施工技术要点及质量控制措施[J].包装世界，2018（4）.

[3]罗建明.市政道路排水系统结构与施工技术问题分析[J].军民两用技术与产品，2018（22）.

论文作者:曾金峰,钱昕

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d0301171202cd0b5155e2b32.html