# 论述配电线路故障原因及运维管控论文_蔡华

广东电网有限责任公司湛江雷州供电局 524200

摘要：我国国民经济对于电力资源的需求还是很大的，社会经济发展人们的生活水平不断提高对于电力质量以及容量都有了更高的要求，而且人们对于电网铺设的建设以及电网运行的安全性以及稳定性有了更多的关注。在这个背景之下配电线路对电力质量的作用就显而易见了，配电线路对电力稳定以及安全有很大影响，所以我们必须要明确影响配电线路的原因以及运维管理控制措施。

关键词：配电线路故障原因及运维管控

配电线路对于国家电力系统的正常运行和管理操作均起到至关重要的作用，配电线路的好坏很大程度上影响着电力系统的安全性和稳定性能的发挥。因此，必须保证配电线路的良好性能，对其由于各种因素带来的不良影响积极地进行原因剖析并探讨出有效的预防措施，来加强其运维管理的控制。

1配电线路常见故障分析

1.1短路故障

在恶劣天气下，一旦线路断裂，或者雷电流作用下绝缘子被烧毁等，都有可能导致配电线路出现短路故障。若配电线路导线设置不合理，或者周围空气中液体与气体具有腐蚀性，也会导致短路故障出现。

1.2变压器故障

变压器是配电线路运行过程中的重要电气设备，其能够对电压进行控制，并实现安全隔离。一旦变压器出现故障，会影响配电线路的正常运行。尤其是在夏季炎热气候下，变压器持续运行或者存在超负荷运行的情况，极易产生较多热量，将线路和设备烧毁，进而威胁配电线路的正常运行。

1.3接地故障

若配电线路断裂，与潮湿地面相连，或者与金属物质相连，就会出现单相接地。建筑施工或者树木生长过程中，造成电线断裂并且并未及时维修的情况下，极易出现接地故障，并将供电设备烧毁，引发停电问题。

2配电线路故障原因分析

2.1自然灾害破坏

自然灾害是引发配电线路故障的一个重要因素。在自然环境下，大风天气会对电线杆的稳固性造成威胁，雨季雨水对于电线杆地基造成侵蚀，也会影响其稳定性。若此类问题并未得到及时处理，极易导致电线杆倾斜或者倒塌，进而影响配电线路的正常运行，严重情况下可能会威胁社会群体的生命财产安全。不仅如此，在雷击影响下，极易对配电线路造成损坏，进而出现故障。一旦雷电击中裸导线，极易导致绝缘子出现闪络现象，进而烧毁导线。在雷击作用下，导线绝缘层和绝缘子闪络几率较大，一旦击穿绝缘层，集中燃烧的弧根，短时间内造成导线断线。

2.2外力因素

电力系统运行过程中，配电线路故障的出现与外力作用存在一定关系，一旦受到外力破坏，极易影响电能正常输送。外力因素所导致的配电线路故障主要表现在交通事故、社会违规违法活动、开山炸石及工程施工等。配电线路一般位于路边，若道路交通量较大，一旦发生交通事故，会造成电线杆倒塌或者导线断裂等问题。部分不法分子一味牟利，盗窃配电线路上的电力设施，严重影响配电线路正常运行。开山炸石具有较强的破坏性，一旦与配电线路距离较近，势必会对其造成损坏。工程施工中操作不规范而破坏了配电线路及相关设施，也会导致故障发生。

2.3配电设备残旧

配电线路中老旧设备的更新不及时，在长时间运行或者超负荷运行的情况下，其性能往往会受到影响，进而加剧了故障发生几率，不利于整个配电系统的安全运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3配电线路运维管理的有效措施

3.1建立健全运维管理制度

对于配电线路来说，其运维管理是一项复杂且艰巨的工作，必须要以健全的运维管理制度为支持。配电线路所处环境复杂，故障原因众多，若想要提升配电线路运维管理的有效性，必须要发挥运维管理制度的约束作用。在明确运维管理具体责任的基础上，对制度进行细化落实，对配电线路进行合理划分，安排专门人员负责配电线路的分段管理，严格落实运维责任。电力企业要积极更新配电线路运维管理理念，采取科学的管理方法，并总结实践经验，把握配电线路运维管理规律，全面提升配电线路运维管理成效，为整个配电线路的安全稳定运行提供可靠支持。

3.2防范自然环境影响

在杆塔架设过程中，要严格控制地基施工质量，以混凝土为主要材料，打好地基，并通过电线杆质量的提升来有效抵抗大风。为有效降低雷电因素的影响，需注重配电线路防雷能力的提升，采取有效的防雷措施，对架空地线进行规范安装，保证导线具有良好的防雷能力，并顺利实现雷电分流。在这一方面，要对流入杆塔的雷电流进行有效控制，促进导线感应过电压的影响降低，进而对感应过电压幅值进行有效控制，维护配电线路的安全运行。与此同时，可通过避雷器的应用来增强配电线路防雷能力，科学选择避雷器并将其规范安装，对配电变压器和电缆线路实施有效保护，但其保护范围较小。如跌落式无串联间隙金属氧化物避雷器极易出现阀片老化的问题，配电线路数量又较多，实际把控难度较大。限流元件切断工频续流的方式，能够对电流持续供应实施保护，并且通过灭弧来应对雷击跳闸问题，绝缘子破损得到有效控制。

3.3加强配电线路安全管理

配电线路安全管理也是一项重要内容，要制定安全管理责任制度，对作业人员行为进行规范，强化其安全技术，并定期开展培训教育，提升其专业素质和操作技能，确保其能够扎实开展安全操作。除此之外可通过反事故演练等来强化相关人员应急处理能力，以保证配电线路安全管理的有效性。

3.4落实日常巡查

对于配电线路来说，日常巡查的落实能够为其安全稳定运行提供支持。在配电线路日常巡查中，要在发现问题的第一时间进行处理。要建立日常巡查制度，明确具体巡查范围和巡查频率，并安排专门人员负责此项工作，以确保配电线路日常巡查得以规范落实，降低事故发生几率。

3.5建立运检管理系统和信息库

在信息技术的支持下，可建立配电线路运检管理部门和机构，加大人才资源投入，通过信息技术应用来排查配电线路故障。这就要求相关人员全面了解配电线路运行情况，准确识别线路故障，并熟悉各项数据，依照配电线路检修计划进行检修。整理好相关数据故障多发点，需对重点观察对象进行合理设置，规范收集配电线路运行相关数据信息，并参考以往案例，积累维修经验，以确保在出现故障时能够有效应对。可建立配电线路运维管控档案，在保证工作质量的同时，为后续故障排除和日常检修提供参考依据。

3.6加大配电设备管理力度

配电线路运行过程中，要加强配电设备管理，定期对其进行检查，及时发现故障并采取有针对性的处理措施。若配电线路中故障暂时不会影响线路正常运行，可将其列入检修计划，延后维修，对于影响配电线路运行的故障需立即进行处理。此种方式下可延长配电设备使用寿命，可有效维护配电线路的安全运行。

结语

简言之，配电线路的重要性在我们生活中已经明确的显示出来，现在社会发展也离不开电力发展，电力不仅是人们生活的必需品更是社会发展离不开的必需品。所以我们必须要了解影响配电线路的原因并且找出解决措施，想要确保电力稳定以及安全运输就必须要加强运维管理控制工作。

参考文献：

[1]严宏．配电线路的故障原因及运维管理[J]．中外企业家，2017（33）．

[2]明辉，周丛月．浅谈配电线路运行和维修与管理措施[J]．科学技术创新，2017（35）．

论文作者:蔡华

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d039ff3a52b724583f6589a7.html