# 输电线路带电作业过程静电感应处理探析论文_朱琳

（国网山东省电力公司招远市供电公司 山东招远 265400）

摘要：随着我国电网实业的迅速发展，在其工作中经常会遇到诸如输电线路带电作业过程静电感应的问题，而感应电作为电力系统中经常出现的一种现象，对电力系统的安全、可靠运行有着重要的影响。这就对于工作人员的要求提出了更为严格的要求，使得带电作业存在的安全隐患受到越来越多的关注。

关键词：输电线路；带电作业；静电感应；防护措施

1 输电线路带电作业的含义

随着我国经济发展需求的不断提高，在很多情况下，需要进行输电线路的带电作业操作。带电作业是指在不停电的情况下，对电力线路和设备进行检修的方式。其好处就是可以保证不间断供电的情况下能保证各项工作的顺利完成，保证各用电单位的各项工作有条不紊的进行。在当今社会，电力部门都在广泛采用输电线路带电作业，并且只要使用正确的工作方法以及必要的安全措施，再加上适当的工具，带电作业完全可以确保人身的安全。所以，输电线路带电作业具有可行性和实际操作性。

2 输电线路带电作业过程静电感应危害的成因

通过研究和比较可以得知，影响带电作业人员安全的主要因素之一就是静电感应对人体的影响。在进行带电作业时，工人们极易受到静电感应对其身体的危害，这是因为在工频电场中存在静电感应为题，当导体处于电场中，静电感应会对导体表面产生感应电荷，进而与原来的电场叠加，从而使得原来的电场产生畸变，从而会对人体产生危害。具体来说就是，当作业人员在带电作业时，其身体与接地部分是绝缘的，但是，当人体进入强电场后，在电场作用下，由于静电感应使人体内积聚电荷，电位升高。这就会使得人体在与杆塔或接地部分接触时会引起瞬间放电。从而发生诸如麻刺或其他不适症状，严重的甚至会发生触电现象，从而造成意外发生。

人体由于电阻较小而具有地绝缘性。因此，在强电场中人体可视为导体。那么，当人体对地绝缘时，静电感应会使得人体处于某一电位，而此时，如果人体手脚等暴露部位触及接地体时，人体上的感应电荷将通过接触点对接地体放电，从而产生了电击现象，并随着放电量的不断增加，就会使得人产生强烈的刺痛感。穿了绝缘鞋的作业人员攀登在线路杆塔窗口时就属于这种情况，由于离带电导线较近，人体上的感应电荷较多，如果用手触摸塔身铁梁时，手上就会产生放电刺痛感。此外，人体也会由于处于地电位而使得自身产生危险，这是因为对地绝缘的金属物体在电场中因静电感应，从而会积累一定量的电荷，并使得这种绝缘体可以处于某一电位。那么，此时如果处于地电位的作业人员用手去触摸，金属体上的感应电荷通过人体对地放电，从而也产生了同样的点击现象。以上这两种情况就是输电线路带电作业过程静电感应使人体出现电击危害的主要原因。

3 输电线路带电作业的安全防护

3.1 500KV以及以下的输线电路带电作业安全防护

鉴于对带电工作人员的安全影响因素对人体的影响程度不同，需要对作业中的人员体表场强进行分析，得出规律，进而从强电场、电流和静电感应等方面进行防护。

对于不大于500KV的输线电路来说，带电作业中，工作人员在塔上的位置不同，会对体表场强以及周围的电场产生影响，并且场强和电场的变化具有一定的规律：工作人员体表的场强随着工作人员攀登高度的增加和距离带电体的高度的减少而增高，当与相的导线达到一样的高度距离以后体表场强达到最大。当工作人员在绝缘子的悬挂点进行作业时，其体表的场强达到较高的水平，工作人员面向带电导体的场强高，背向导体的场强低。另外，工作人员的场强在身体各个部位的分布呈现U字形，即头部和脚的场强高，中间部分场强低，当人与导线是等电位时，场强达到最大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在500KV的输线电路的带电作业中，静电感应引起的电击情况比较严重，即使工作人员穿着绝缘鞋，但是当距离导线较近时，还是会有刺痛感，并且地面工作的人员在触摸到悬空的大金具时会受到有静电感应而引起的电击，因此这就需要工作人员穿全套的屏蔽服或者是静电防护服，并且确保屏蔽的连接点接触良好。在运行的输线电路中，工作人员不应该穿绝缘鞋，禁止穿着防护服或者是屏蔽服时穿绝缘鞋工作，在传送较长的金属时，要做到使物体接地。

3.2 750kV输电线路带电作业的安全防护

具体到750KV的输线电路的安全防护工作，其原理与500KV的原理是一样的，但是具体的措施有所不同。主要是因为该输线电路属于超高压输线电路的带电作业，因此需要对电场而后感应电压两个方面的防护着手，避免安全事故的发生。鉴于750KV线路运行的电压比较高，场强强度大，需要采取有针对性的措施进行防护工作。在工作时，作业人员要穿全套的屏蔽服并确保各个点的良好衔接，同时保持最小安全距离和组合空隙，特别是在作业中不可穿绝缘鞋。

鉴于750KV的输线电路具有更高的电压等级和电场，这就加大了工作人员在移动电位时的安全距离，通过对安全防护工作的实践，得出kV输电线路等电位作业人员在电位转移时的火花放电距离为半米，电位转移时人体裸露而部与带电体距离大于火花放电的距离。此外，对于感应电压的防护工作需要从以下几个方面着手，将绝缘架空地线视为带电体，对杆塔结构进行接地处理，确保接地良好以后才允许工作人员进入，并且塔上的工作人员必须穿好屏蔽服，并保持与导线的恰当距离。

3.3 1000kV带电作业的安全防护

我国的1000KV输线电路已经投入建设，随之对输线电路的安全防护也要相应的开展，特别是带电工作方面，必须予以高度的重视。以500KV和750KV的输线电路的带电工作安全防护的要求和措施为依据，并结合1000KV输线电路带电工作的特点，对其防护工作提出以下要求：坚持屏蔽率这一重要的指标，保证带电工作完全按照规定的要求进行，必须保证屏蔽服的屏蔽率在60DB以上，因此需要对衣料的质量严格要求，在充分利用纺织技术的基础上，最大限度的提高屏蔽率。另外，要借鉴750KV输线电路的安全防护经验，制作一体性的屏蔽服，并且在面部加装金属网状屏蔽面罩，当然面罩的网眼要提高密闭性，加强对眼睛的保护。此外，在1000KV的输线电路带电工作中，放电电流较大，因此流经屏蔽服的电流就较大，需要提高屏蔽服的阻燃性能。

在输线电路的带电工作中，工作人员的安全会受到很大的影响，轻者会引起工作人员的不适感，严重的会导致安全事故，因此各个电力企业需要加强对安全防护工作的重视，将其作为工作的重点，切实保证工作人员的人身安全和电力供应的稳定性和安全性，进而促进电力企业的健康长远发展。

4 结语

综上所述，输线电路的安全防护工作中，必须充分的考虑带电工作的特点，采取有针对性的措施。其次，要有效的使用防护工具，例如屏蔽服和防护服，并且确保屏蔽服的屏蔽率大大国家规定的标准，另外，屏蔽服的设计要做到整体化，做到头部和面部的有效防护。对于不同的电压值的输线电路的带电工作防护工作需要采取不同的措施，在此项工作中，要以输线电路的运行特点为依据，采取有效的措施，虽然我国的输线电路带电工作的安全防护工作取得了较大的进步，使工作人员的安全有了很大的保障，但是还需要对防护技术和方法进行不断的革新和改进，这主要是借助不断的实践和实验，并在工作中总结经验，为后期的工作提供技术支持。

参考文献：

[1]关明洪.浅谈输电线路作业的安全防护策略[J].城市建设，2012，（9）.

[2]胡毅，王力农.紧凑型输电线路带电作业方式及安全防护[J].电网技术，2007（09）.

[3]李龙，史桢妮.关于高压配电线路带电作业探析[J].电源技术应用，2013，03（12）：28-29.

论文作者:朱琳

论文发表刊物:《电力设备》2018年第28期

论文发表时间:2019/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d0449be9ddaa0e52f19d7bdf.html