# 变电站集控站人机监控界面信息优化研究论文_赵倩

（大庆油田电力集团供电公司星火工区 163000）

摘要：变电站集控站人机监控界面信息的优化对有效监控设备运行保证变电站稳定工作具有重要意义。文章对监控需求进行了分析，对人机监控界面信息优化的内容进行了详细的介绍并提出了具体的优化方案。

关键词：变电站；集控站；人机监控界面；信息优化

集控站是无人值班变电站的运行管理的重要设施，因此，对集控站的稳定性和可靠性要求很高，为提高集控站的工作效率和质量，需要对人机监控界面信息进行优化，完善监控系统各方面的功能，及时发现变电设备的故障，保证变电站设备的安全稳定运行。

1.监控需求分析

集控站监控系统的作用是把多个变电站的运行数据收集到一起进行运行状态监控的系统，集控站的功能的重点是可以对多个变电站的运行状况进行全过程的监控。集控站的优势是可以进行遥控操作，还可以实现无人值班变电站的管理和无功能电压调整。集控站监控系统的出现为变电站运行维护带来了极大的便利。

由于集控站监控系统连接多个变电站，需要收集很多变电站全部运行过程中的数据，使得集控站监控系统，总体接收的数据量非常大，当变电站发生异常事故时，数据将会大量出现，集控站监控系统会频繁进行报警，如果不对报警信息有效的划分，就会影响工作人员的判断和分析，可能使一些优质的信息被遗漏。因此，需要明确变电站运行需要监控的内容，对报警信息进行合理的划分，合理分析信息来源，对所接收到的信息进行整理，避免监控人员受繁琐的信息干扰，而遗漏重要信息或者作出错误的判断。这也是对集控站人机监控界面优化的重要内容。

2.人机监控界面信息优化

2.1图形信息界面

图像信息界面的作用是提供变电站的接线方式、运行工况以及运行参数等信息，图像信息界面可以把这些信息直观地呈现出来。一般的变电站监控界面都是使用一幅变电站接线图来显示各个设备的运行方面的信息，这样的显示方式是有一定的缺陷的，如果需要显示的信息非常多的话，画面中的信息显示就会出现混乱，很难辨认出重点，比较容易使重要信息被遗漏，进而导致故障不能及时被发现和解决。对与这种问题的解决措施的大致思路是对每个变电站的图形界面进行细分，针对每个变电站都监理独立的主图、电业等级的详细巡视图、预告信号显示图等，使每一幅图显示了不同种类信息，很容易识别重点信息。

2.1.1变电站监控主图

变电站监控主图是对变电站运行状况进行正常监控的主要画面，要设置显示的内容有母线、断路器、电容器等主要设备的运行方式，但要保证总的画面的信息结合在能够有效反映变电站运行的整体状况，既要简洁明了又要突出主要信息。

2.1.2变电站各电压等级的详细巡视图

电压等级的详细巡视图是主图的信息补充，把主变可以作为作为电压等级的分界点，详细显示各不同电压等级的信息和设备连接状况。

2.1.3变电站异常信号光字牌显示图

变电站异常信号光字牌显示图主要的作用是通过灯光信号来警示监控人员进行巡视检查，图的显示是按照电压等级进行划分的，光字牌按设备间隔排列，明显区分各信号所属间隔。不同设备其光字牌数量和显示内容的设置也是不同的，重点是要突出有价值的信号和工作情况。

2.1.4设备遥控操作界面

（1）设备遥控操作界面非常容易操作，只需要点选被控设备就可以进行遥控操作，例如对断路器、隔离开关等的操作。

（2）如果在接线图中选择被控设备进行遥控操作时，该界面可以显示设备的有关接线的详细信息，并且可以显示运行状况、符合等信息。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）在遥控操作界面点选被控设备以后，就会弹出操作确认提示，并显示被控设备的相关信息，如名称、当前状态等。当再次输入设备号以后核对被控设备，核对完成以后，可以正式对设备进行操作，并记录操作人员、时间、以及被操作设备等信息。

2.1.5监控系统运行工况图

监控系统运行工况图显示的内容主要是各种监控设备的运行状况、通信状态等，图中要显示出全部的监控设备，对监控设备的状态的显示要进行明显区分，一般使用绿色表示设备处于正常状态，用红色表示设备出现故障。

2.2 数据报警信息

数据报警信息界面所显示的内容是变电站各类设备的运行转台变化、保护动作以及设备发生异常的相关信息。集控站需要对各类信息划分，划分依据是信息性质以及重要程度。报警信息的内容所反映的信息不能冗长难懂，要简洁明了，意思表达要准确，不能产生歧义，或多种意义。

一些重要的预告性信息和运行参数要采取措施进行重点监控，可以及时发现设备在运行中的安全隐，减少或者避免事故的发生。为区分报警信息的重要程度可以把报警信号设置为语音，根据信息的重要程度来设置相应的语音，监控人员通过同声音就可以对信息的重要程度进行判断。

电压和符合等信息可以设置上限和下限值，运行出现故障时，可以通过语音来清楚的判断出来，并及时提醒监控人员调整运行参数。

2.2.1语音报警提示分类

根据故障对电力系统的危害程度，可以把语音报警分为三种类型：警笛报警、警铃报警、以及单音报警。一般警笛报警和警铃报警说明事故比较严重，需要监控人员的特别注意。以这样的方式去设置警铃可以提高监控人员的判断能力和缓解压力。

2.2.1.1警笛报警的信息归类

警笛报警是最高级别的报警，代表变电站出现严重事故，需要立即采取措施来解决，否则将会导致更加严重后果。报警的的方式设置为警笛后跟随人工语音，循环播放，直到被手动关闭。

2.2.1.2警铃报警的信息归类

警铃报警主要用于对变电站重要预告信号的提示，与警笛报警语音设置相同，报警方式为警铃声后也要添加人工语音，并循环播放。

2.2.1.3单音报警的信息归类

单音报警方式比较简单，单音铃声后自动停止。这种报警的警示级别较低，一般是变电站操作过程中，出现变位的信息时所进行的提示。例如。隔离开关的变位、断路器合闸等，一般不需要进行处理。

2.2.2报警信息画面分类

（1）报警信息所采用的显示形式是活页签，并把信息根据重要程度进行分类，当接收到报警信息时，活页签红色闪烁，并发出语音报警，工作人员确认情况后，将恢复正常。

（2）活页签的显示位置在在报警窗的上部，对不同的活页签要进行分类，例如可以分为事故信息、预告信号、一般信号等，工作人员可以点击活页签来查看自己所想要了解的信息。

（3）活页签可以按照变电站名称进行分类查询，活页签可以支持二百条最新信息的滚动，监控人员可以对活页签的内容进行管理，及时清除旧的信息，使新信息的显示更加明显。

3.结束语：

人机监控界面监控信息主要包括图形信息界面和数据报警信息，其中图形信息界面又包括变电站监控主图，变电站各电压等级的详细巡视图，变电站异常信号光字牌显示图， 设备遥控操作界面。而数据报警信息主要包括语音报警分类提示和报警信息画面分类。要做好集控站的监控功能工作，必须要充分了解集控站监控系统，在此基础上优化其功能，才能使其更好地服务于电网的安全管理。

参考文献：

[1]骆海涛. 变电站集控站人机监控界面信息优化分析[J]. 内蒙古电力技术, 2011, 29(2):56-58.

[2]刘齐. D5000智能电网调控系统在变电站集中监控方面的功能及显示界面优化[J]. 科技创新与应用, 2015(13):145-145.

[3]蒲实. 500kV变电站集中监控信息优化及安全保障策略研究[J]. 通讯世界, 2014(23):197-198.

[4]肖冰, 刘茹, 郑东东,等. 变电站微机监控系统优化设计研究[J]. 科研, 2015(33):209-209.

论文作者:赵倩

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d057dfc80cb64b1d008c6ded.html