# 电力工程乙供甲控物资管理举措论文_张志晓

（国网河北省电力公司经济技术研究院 河北石家庄 050000）

摘要：为全面落实国家质量强国战略，实现国家电网公司建设坚强智能电网的战略目标，实施质量强网，按照公司“大建设”体系，贯彻“百年大计，质量第一”方针，认真贯彻落实国家、行业相关的法律法规、标准规范，为确保乙供甲控材料质量，明确各参建单位责任，避免工程质量问题，特对乙供甲控物资管理进行研究，得出管理措施。

关键词：甲供物资；乙供物资；甲控；管理

1 施工招标文件中的明确要求

1.1乙供物资由施工单位按照国家有关规定和承包合同约定自主采购。建设管理单位对工程重要乙供物资应提出主要技术指标和资质要求，并对选型、采购和生产质量进行管控。

1.2本工程施工招标文件中明确的物资供应分类

甲供物资：铁塔、导地线、OPGW（含金具）、绝缘子、金具（含导地线直线接续管）、防坠落装置、在线监测装置（若有）、线路避雷器（若有）等。

乙供物资：线路地材、基础钢筋、预埋件（地脚螺栓、插入角钢或钢管）、航空障碍灯、铜覆钢接地材料等除甲供物资之外的其余所有材料。

1.3施工单位须委托具备资质（应具有CNAS和CMA证书）的试验检测机构对地脚螺栓进行抽样检测并出具检测报告，并由工程监理见证，抽样由监理按照相关规定进行抽样封样。

铜覆钢接地材料执行《电气工程接地用铜覆钢技术条件》（Q/GDW466-2010）规定。

2 施工单位职责

按照《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》（2014年版）中相关要求，施工项目部质量管理工作是对具体工程项目的施工质量管理，涉及乙供材料主要有两个阶段。

2.1施工准备阶段质量管理

（1）施工现场使用的计量器具、检测设备，建立计量器具台账。

（2）对施工过程中所拟用的试验（检测）单位，将其资质进行报审（见附录C中SZLX6）。

（3）施工项目部在进行主要材料或构配件、设备采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报监理项目部审查（见附录C中SZLX7），并按合同要求报业主项目部批准。参与或负责到场设备、原材料的进货检验（开箱检验）、试验、见证取样、保管工作并报审（见附录C中SZLX8～SZLX11），不符合要求时，向监理单位报工程材料/构配件/设备缺陷通知单（见附录 C中SZLX12）；将不合格产品隔离、标识，单独存放或直接清退出场。待缺陷处理后，再进行报审（见附录 C中SZLX13）。

（4）对施工过程中所选用的特殊工种和特殊作业人员资格进行报审（见附录C中SZLX14）。

（5）开工前按要求进行混凝土配合比、钢筋连接及导、地线压接等试品试验，试验结果报监理项目部确认（见附录C中SZLX15）。

2.2施工阶段质量管理

（1）参加监理项目部组织的后续到场甲供材料和设备的交接验收及开箱检查，做好材料和设备的保管、运输及使用，加强现场使用前的外观检查，发现设备材料质量不符合要求时，向监理项目部报工程材料/构配件/设备缺陷通知单（见附录 C中SZLX12），提请监理项目部及业主项目部协调解决。

（2）后续自购原材料经监理项目部见证取样、送检，分批次进行报验（见附录C中SZLX8），对原材料进行跟踪管理（见附录C中SZLX19）。

3 监理单位职责

按照《国家电网公司监理项目部标准化管理手册》（2014年版）中相关要求，监理单位对材料质量控制体现在施工准备阶段和施工过程阶段。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1施工准备阶段

（1）审查施工项目部委托的第三方试验（检测）单位的资质等级及试验范围、计量认证等内容。

（2）审查施工项目部报审的主要测量、计量器具的规格、型号、数量、证明文件等内容。

（3）审查施工项目部报审的乙供材料供应商资质文件。

3.2施工过程阶段

（1）对进场的乙供工程材料、构配件、设备按规定进行实物质量检查及见证取样，填写见证取样统计表（见附录C中JZL4），并审查施工项目部报送的质量证明文件、数量清单、自检结果、复试报告等，符合要求后方可使用。

（2）组织业主、施工、供货商（厂家）对甲供主要设备材料（塔材、紧固件、导线、地线、光缆、绝缘子、金具等）进行到货验收和开箱检查，并共同签署设备材料开箱检查记录表（见附录C中JZL5）。若发现缺陷，由施工项目部填报材料、构配件、设备缺陷通知单，待缺陷处理后，监理项目部会同各方确认。

（3）按规定对试品、试件（钢筋连接头、混凝土试压块、导地线形式及握力试验等）进行见证取样，填写见证取样统计表（见附录C中JZL4），并对检（试）验报告进行审核，符合要求后予以签认。

（4）对已进场的材料、构配件、设备质量有怀疑时，在征得业主项目部同意后，按约定检验的项目、数量、频率、费用，对其进行平行检验或委托试验。

（5）审核施工项目部报审的试品/试件试验报告。

（6）根据施工进展，对现场进行日常巡视检查，填写监理检查记录表（见附录C中JXM13），发现问题及时纠正。巡视检查主要内容：检查已进场使用的材料、构配件、设备是否合格。

4 建管单位职责

4.1督促监理项目部组织好导线、绝缘子、铁塔、光缆等主要设备材料的到场验收，以及设备材料的进场检验、试验、见证取样工作，并对检验结果进行抽检、复核。安装、调试和验收期间发现设备材料质量不符合要求时，提请相关部门协调解决。

4.2对施工、监理上报的工程材料、构配件、设备报审表进行严格审查，并依据过程规范进行批准。

5 工程重要乙供物资应主要技术指标和资质要求必须满足招标文件要求。

5.1施工单位应要求供应商按照合同要求供应设备、材料，监督供应商随产品提供全套产品质量证明文件，做好交货、现场服务、售后服务等合同履约工作。

5.2乙供物资参数需满足本工程设计图纸及规程、规范要求，供货厂家满足招标文件、施工合同要求。

6 奖励和处罚

6.1对及时发现重大质量隐患、避免质量事件发生的人员，由建设管理单位或所在单位给予适当奖励。

6.2因工程质量原因造成人身事故、设备事故、环境影响事故或电网事故的，按公司相关规定进行事故调查和处罚。

6.3实行工程质量“说清楚”制度。

6.4建设管理单位对工程参建单位质量管理责任的履职情况进行检查，对未能全面、有效履职的单位和人员视情节和造成的危害，采取限期整改、通报批评、撤换人员、罚款等方式进行处罚，并与其资信评价挂钩。

参考文献：

[1]《国家电网公司基建质量管理规定》（国网（基建/2）112-2014）

[2]国家电网公司基建部，《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》（2014年版），中国电力出版社，2014.7

[3]国家电网公司基建部，《国家电网公司监理项目部标准化管理手册》（2014年版），中国电力出版社，2014.7

[4]国家电网公司基建部，《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》（2014年版），中国电力出版社，2014.7

论文作者:张志晓

论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d0669fcc29cf8614a040ab7d.html