# 房建土建工程中的高支模施工技术要点论文_黄光

浙江省建工集团有限责任公司 浙江省杭州市 310012

摘要：随着我国经济的快速发展，建筑业也取得了长足的进步，行业竞争也越来越激烈。在这种情况下，高模板技术应运而生，解决了建筑业的困境。高支模工具难度系数高，要求施工人员具有挑战精神，施工过程严格按照施工技术标准进行。目前，高支模施工已成为建筑工程中常见的施工方法，这一环节的施工对建筑工程的施工质量有很大的影响。文章着重对高支模施工技术进行深入的介绍和分析，并对施工中的质量控制技术标准和要求进行了详细的解读，从而为房建土建工程中高支模施工技术的创新提供更多想法。

关键词：房建土建工程；高支模；施工技术；要点

1 高支模施工技术概述

所谓高支模，指的是支模高度大于或等于4.5m时的支模作业。在目前的施工中，高模板的高度从几米到十米不等，有的甚至几十米。建设工程规模越来越大，高模使用频率越来越高。在我国工程领域，高模板施工技术是施工中常用的关键技术，也是建筑施工的质量保证。为保证土建施工进度更快，提高质量，采用高模板和施工工艺。但是，高模板施工技术的实际应用难度较大，为了规避风险，保证施工质量。有关人员必须明确高模施工技术的应用意义和要点，合理制定高模施工方案。为保证高模施工技术在房屋建筑土建工程中的科学合理应用，必须根据本工程的实际施工要求和规范，对本工程的设计和施工进行规划和实施。只有技术到位，才能保证结构的支撑能力，才能顺利完成施工。从实际应用意义上可以看出，高支模结构是一种支撑结构，它决定了工程主体的承载力。以防止进度受阻或后续施工过程中出现故障。要明确高模施工技术应用要点，保证技术水平，确保施工效果更加理想。

2房建土建工程中使用高支模施工技术的价值

现阶段，住宅建设项目建设规模不断扩大，建筑层数也在不断增加，因为整体建设难度较大。在这一时期，为了保证工程的顺利进行，可以选择在建筑施工期采用高模板技术，从而提高建筑的整体承载能力，保证结构的稳定性，提高工程的施工质量。借助高模板施工技术，使建筑结构更加复杂多样。通过改善建筑的外观结构，可以大大减少施工期所用的材料和设备，降低施工成本，给企业带来更多的经济效益。在房屋建筑的土建施工中，模板施工技术不高容易产生安全隐患。因此，在采用该技术前，必须掌握房屋建筑的整体高度，选择合理的模板材料，充分分析建筑结构，为采用高模板施工技术提供保障。不仅如此，在采用高支模施工技术时，要联系工程实际，建立合理的施工工艺和标准，参照工程有关规定，建立更加可靠的施工管理制度和管理制度，既能提高高模板施工的技术效率，又能更好地保证住宅土建施工的质量。

3房建中高支模施工技术管理中问题产生的原因

（1）在高模施工中，支架的安全承载力不足。在建设项目的实际施工中，支护设计存在一些不合理之处，施工中没有合理的规划，导致支护承载力低，达不到安全承载力。即使施工中的承载力属于正常范围，也可能出现局部支护坍塌。支架是浇筑施工中的主要受力部位。若其极限应力较低，可能引起支架变形，最终导致整体坍塌事故。（2）高模施工操作不规范。在施工过程中，实际承载力仍超过自身，可能导致高模施工坍塌。在最初的脚手架设计中，考虑了承载力。在实际施工中，由于操作不规范，改变了合理的设置，使工作状态发生了变化。最后，脚手架的受力状态发生变化，影响整个高模施工的质量和安全。（3）施工单位安全管理不到位。人们对建筑需求的增加促进了建筑业的发展，同时也增强了建筑业的竞争力。为了最大限度地发挥效益，一些小型施工企业会尽最大努力减少施工周期，而忽视安全管理的重要性。在实际施工中，对支架没有严格的安全检查，验收工作只是通过现场，不能及时有效地处理现有的安全隐患，导致模板支架在使用过程中出现坍塌事故。另一方面，高支模施工方案未经讨论，施工未通过安全验收，导致工程质量不高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4高支模施工技术在房建土建工程中的实践应用

4.1高支模检查与安装技术的应用

高模施工技术在房屋建筑土建工程中的应用主要从高模检测和高模安装开始。第一，施工单位应配备专业的专业安装技术，确保详细检查中的所有条件和数据参数均能满足工程实际要求，为高模板的安装打下切实可行的基础。其次，要注意对高模板施工工艺和工艺规范的检测，安排相关人员到现场指导和调查，避免施工中可能出现的紧急情况和问题，并采取相应的检测和控制措施，满足高标准的技术要求建设。

另外，在安装高模时，首先要规范施工人员的操作流程，及时回填支撑顶上部，并进行分层压实等综合处理，避免建筑物空腔和下沉，保证稳定和安全工程结构。二是确保高模板所有施工材料的高质量、高标准，使各项数据符合标准和施工要求。三是严格检测高模支撑体系的稳定性和安全性，发现松动应立即处理加固，避免施工中出现安全隐患。同时，施工具有较大的随机性，因此高模板的安装应满足目前的要求，减少误差，提高支架的稳定性。

4.2外框架梁柱和混凝土浇筑施工技术

在房屋建筑土木工程框架梁柱的施工中，由于梁柱类型密集，施工过程十分困难。因此，可以采用分层施工的方法来避免梁柱之间的冲突。在房屋建筑土建工程中，高能模板施工技术的应用应着重于柱梁下水平杆的全面监测和管理，从而使水平杆具有高稳定性和高稳定性，提高了安装效果和施工技术的应用效率。其次，混凝土浇筑施工技术与高模施工技术的整合与调整，可以辅助高模施工技术发挥作用。在浇筑过程中，要对浇筑过程和工作流程进行监控，为高模板技术的应用铺平道路，确保建筑土建工程的高质量。在实践中，不仅缩短了项目时间，降低了成本，而且优化了项目实施过程，提高了项目质量和效率。

4.3 高大模板评测与核验环节

支架安装完毕后，有关管理人员必须按照规定的施工方案、施工规程和要求，尽快进行逐级验证，并同时签字盖章。全部审核通过后，应向有关监理工程师、业主负责人和有关单位报验。验证完成后，他们可以办理相关的签章手续，然后为了开展下一道工序的工作，一般来说，相关人员需要移交验证的一般项目包括：货架的结构是否，立杆与水平杆的距离达到规定标准；架子的搭设、组装是否保证安全、牢固；扫帚、剪刀撑、防滑扣件等是否符合规定标准；垫块的材质、尺寸是否符合要求；主次龙骨间距是否在规定范围内；上下立杆对接是否准确。

4.4高支模拆除技术

高模板拆除技术主要应用于房屋建筑主体工程的完成。此时，实际项目需要验证。下阶段如需采用高模技术，应重新安装高模。此时，一方面要对高模支架的稳定性和安全性进行检测，确保可循环使用后再进行安装，以降低本工程的施工成功率。另一方面，在高模板拆除过程中，由于受多种因素的影响，复杂的拆除难度较大，必须保证拆除过程的完整性和操作的规范性，如杂物的处理、脚手架施工工具、警示标志的摆放等，以及准备拆卸工具。在拆除过程中，要妥善管理好高支模的拆除材料，即构件和模板良好的数据参数检测和统计工作，并合理报告和摆放。

结束语

在建筑施工过程中，借助高模板施工技术，可以显著提高工程的施工质量，因此在建筑施工过程中采用高模板施工技术具有重要意义。在此期间，高模工程完工后，需要进行验收工作，既能保证高模工程的质量，又能使其达到相关标准的要求。

参考文献：

[1]杨孟鑫.房建土建工程中的高支模施工技术的应用研究[J].科技风，2019（28）：120.

[2]盖永强.解析房建土建工程中的高支模施工技术[J].科技经济导刊，2019，27（21）：81.

[3]邹浩.房建土建工程中的高支模施工技术分析[J].居舍，2019（21）：85.

[4]林鹏.房建土建工程中的高支模施工技术分析[J].住宅与房地产，2018（12）：189.

论文作者:黄光

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d0864070215537cf69366f6c.html