# 用电信息采集系统预付费计量监控功能设计论文_韩露,郁萍

韩露 郁萍

（单位 江苏省电力公司徐州供电公司 221000）

摘要：计量监控实际上就是监测、收集、分析电能计量设备在现场运行情况中存在的相关信息和数据，由于电力企业的不断发展和进步，更加全面的应用电信息采集系统，以此来实施预付费计量监控，本文主要扩展开发用电信息采集系统，并且合理运行预付费计量监控设备，实时、远程监控电力系统预付费计量装置以及实际用电情况，合理的判断和分析异常情况，并且形成一定的处理流程。

关键词：用电信息采集系统；预付费；计量监控；功能设计

由于不断发展和建设智能电网，开始全面推广预付费功能智能电能表，提出了全新的计量监控需求，计量监控设备不仅仅是为供电企业进行服务，也需要能够为客户进行服务，为其提供给了解和掌握智能电表实际电量、跳闸状态、预付费量、报警电量等相关数据信息。为电力企业给客户提供优质服务提供保障和依据，同时也是确保满足客户正常生活需求的基础。传统的人工检测方式已经逐渐不能符合日益发展的社会需求，不断完善用电采集系统以及信息技术，为实现自动化、远程化、实时化系统奠定基础。

1 分析系统需求

分析预付费实时计量监控信息采集系统的时候，主要就是用来分析、统计、对比采集的数据信息，利用接口把相关数据信息输送到相关部门。如果出现异常情况，需要立马开启异常处理流程。对于计量监控单元来说，用电信息采集系统会为其提供一定的原始数据，主要包括以下几方面：部分业务信息、异常告警阀值信息、用户档案信息、历史的用电信息或者现场实时信息。因此，需要具备能够进行数据通讯的用电信息采集系统和计量监控单元，并且还需要能够与相关职能部门进行数据通信。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.1 用电信息采集系统和计量监测单元之间的

关系

用电信息采集系统和计量监测单元分析用电信息采集系统和计量监测单元关系的时候，计量异常监测的数据来源就是用电信息采集系统，主要包括以下几方面：

1.1.1 档案资料

主要就是终端、测量点、台区、用户等基本档案资料、相互关系以及相互之间的警告阀值，主要来源实际上就是用电信息采集档案库。

1.1.2 业务信息

如果一些测量点或者用户已经进行了预付费应用，用电采集系统会在一定程度上收集相关业务信息数据，以此来合理判断和分析相关业务数据是否会影响计量监控单元对测量点或者用户的实际响应。

1.1.3 现场用电数据

主要有现场测量点的电能示值、电压、功率、电流、电压、时钟等瞬时量，还有终端时钟等相关终端数据。

1.2 数据实时性要求

1.2.1 业务信息实时性

在采集系统数据的时候，如果用户已经参与预付费业务，需要在异常计量监测单元中实时反应修改、删除、新增业务的数据信息。

1.2.2 现场用电数据实时性

异常监测数据的实际来源就是现场用电数据实时性，需要依据适当的分布机制以及高速数据总线来对用电信息数据采集系统形成的用电数据合理输送到异常计量监测单元中，以便于可以在一定程度上降低反应异常情况的时间。

1.2.3 档案资料实时性

在随意改造测量点、终端、台区、用户以及更改上述档案信息判断警告条件的时候，需要具备一定的计量异常监测单元。

2 系统设计与功能实现

实现预付费管理就需要能够达到先交费后结算的目的，用电信息采集系统更能够连续采集实际用电情况，并且实时对客户显示剩余电费额度，在不满足电费临界值的时候能够发出警报，在低于额定额度的时候，可以自动跳闸。预付费管理功能主要包括多种环节，例如，终端、电表、主站等。

2.1 设计权限

系统主要就是利用多级权限，利用权限管理模块来对各级用户进行不同权限分配，依据自身实际权限来合理查询业务。

2.2 设计告警查询

在营业大厅用户购电的时候，供电系统会在一定程度上设置用户购电报警电量，当用户使用到报警电量的时候，计量设备会把现场信息输送到监控系统中，并且进行实时监控，然后使得管理人员能够更加方便的查询到用户警告信息，以便于能够及时通知用户。

2.3 设计报表统计

系统在设计的时候，需要设计一定的报表统计功能，促使能够对实际用电数据信息以及购电数据信息形成年报、半年报、季报、月报、日报等，为管理人员进行操作提供方便，并且也为提出决策提供基础和保证。

2.4 设计跳闸权限

用户用电采集预付费系统在控制用户跳闸的时候，可以分为两种模式：自动跳闸和手动跳闸。如果系统设置的是手动跳闸模式，需要后台对用户实施跳闸操作，如果系统设置的自动跳闸模式，当达到跳闸阀门电量的时候，系统后台会自动控制进行跳闸。

2.5 增值服务功能

系统存在 WEB 发布信息的功能，用户可以通过 WEB 自动综合产讯，可以利用语音提示、手机短信等方式来对用户发布相关信息，例如，停电通知、缴费通知、用电量信息、恢复供电等，能够达到双向互动的目的。上述系统分该能够具备分布式能源监控、发布电网信息、网上售电服务等功能，为实现用电信息采集系统预付费计量监控功能提供依据。

3 结束语

总而言之，在用电信息采集系统预付费计量监控功能的时候，需要进行多方面分析和考虑，在分析系统实际需求的基础上，形成预付费计量监控系统，促进电力系统的发展。

参考文献

[1]何培东 , 张君胜 , 卿莲等. 基于用电信息采集系统的预付费计量监控功能的实现[J]. 制造业自动化 ,2012,34(20):24-26.

[2]袁静 . 无线传感网技术在智能电网用电信息采集系统中的应用 [J]. 计量与测试技术 ,2010,37(8):5-7.

论文作者:韩露,郁萍

论文发表刊物:《电力设备》2016年1期供稿

论文发表时间:2016/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d0ab265af39ae741d7a768f9.html