# 浅谈无掩护护岸加固改造工程施工论文_仲崇强

仲崇强

（中交三航局江苏分公司，江苏，连云港，116000）

【摘 要】本文简要介绍大连福佳大化码头护岸加固改造工程一标段，施工中针对工期紧，施工环境差，安全管理严格情况下，通过加强管理，采取措施，圆满完成了大连市市委市政府及广大各界高度关注的工程。

【关键词】护岸加固；进度；质量；安全管理措施

一、工程概况

大连福佳大化护岸加固改造工程位于金州开发区，大连新港西南侧，一标段护岸长336m，有原护岸基础上向外侧加宽20m，其结构为堤心石＋大块石＋20t扭王字块护岸，堤身顶部外侧为9.1m高现浇胸墙，施工内容包括：原护岸胸墙，7t扭王字块拆除，清淤，炸礁，抛堤心石，理坡，扭王字块予制安装，现浇胸墙等。

二、施工环境和难点

2.1风浪影响

本护岸加固工程属无掩护施工水上施工受风浪、涌浪影响较大，特别是南风期间，风力4-5级时，涌浪超1m以上，4月～5月份水上有效作业15天左右，5月～6月份水上有效作业只有10天左右，海域张落潮时,流速相当大.对清淤、炸礁、水上抛石、水上安装扭王字块可作业时间短,严重影响本工程正常施工进度。

2.2场地面积小

业主在化工厂内提供施工场地较小，根据工程量，工期、周边环境等因素分析，业主提供场地，只能满足予制扭王字块底模布置，不满足合同工期施工要求。施工通道较窄，两个标段同时施工,运输车辆多,交通不太通畅。

2.3工期紧

合同工期152天（2012年3月1日至2012年7月30日）,工序多、工程量大、施工环境差、水上有效作业天数少,确保实现护岸加固改造工程合同工期有较大困滩。

2.4安全风险大

质量安全要求高，风险大，施工区域距离PX化工品储罐最近只有22m，化工厂一直处于边生产边施工状态，对防火、防撞、防震动安全管理要求非常严格。

2.5工程关注度高

原护岸由于“八八事件”（2011年8月8日）遭台风“梅花”破坏，危及PX化工品储罐，此次改造扩建护岸加固工程，受到大连市委市政府及社会各界高度关注，高效优质安全完成护岸加固改造工程是一项政治任务。

三、合理安排采取措施

3.1抓好项目前期策划准备工作

公司选派精兵强将组建项目部，组建强有力的管理队伍，建立完善的内部运行机制和良好的工作环境。科学管理，合理安排，提前准备。选择能力强、素质高、有经验的合作队伍.针对业主提供场地较小，根据工程量，工期紧、周边环境等因素分析，业主提供场地，只能满足予制扭王字块底模布置，扭王字块堆存，胸墙钢筋加工场地使用，搅拌站，砂石料场地无法布置，我部多方联系由距离施工场地大约5公里一航三公司一处工地搅拌站提供混凝土，并办理了相关报批手续,保证予制扭王字块、现浇胸墙混凝土的供应。

3.2抓进度采取措施

3.2.1加快原护岸拆除工作

共需拆除胸墙295.85m，拆除扭王字块2217块。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆考虑安全因素,同时考虑工期,尽快展开施工工作面,胸墙分四段拆除,依次打开四个缺口,再从每个缺口位置逐步向两侧推进,拆除7t扭王字块，为抛填堤心开山石作业形成条件。

3.2.2设计变更

福佳护岸加固改造工程，原设计护坡底角弧线370m范围内采用基槽底宽6m，底标高-14m～-8.1m，外边坡1:0.5，内边坡1:1.5，炸礁入岩深度1.5m,水下钻孔采用潜孔钻炸礁船，水下清渣采用4m3抓斗船，由于该工程位置位于无掩护区域，受风浪、涌、流影响较大，炸礁船二次进场施工，均由于涌浪较大，船摆动大，无法定位下钻，我部多次同业主设计沟通，建议取消炸礁，采用大尺寸条形块或大吨位扭王字块取代炸礁基槽方案，设计变更为在20t扭王字块护底外边缘处安放三排38t扭王字块，满足边坡稳定性要求，缩短了工期。

3.2.3减少水上抛石量

工程所处环境特殊，水上可抛石作业天数少，为确保水上抛石施工节点工期，不影响后序工序施工，我部积极想办法减少水上抛石量，本护岸加固工程，设计高水位+1.84m，设计低水位-1.69m，堤心石顶标高+5.4m，在抛石斜坡标高+1.5m处，设5m宽二级平台，平台上布置2台长臂挖掘机，将岸侧堆到平台上的石料，挖起抛入水中，采取这一措施，减少水上抛石3.1万m3，加快水上抛石进度，降低了施工成本。

3.2.4改变扭王字块安装工艺

20t扭王字块3582块，原安装方案采用部分陆上安装，部分水上安装，由于施工紧，海况差，水上可作业天数少，改为400t履带吊在岸侧吊20t扭王字块，从下至上安装，吊20t扭王字块最大伸距70m。38t扭王字块377块，原安装采用400t履带吊将38t扭王字块吊至高程为0.00m的10m宽戗台上，使用起重船吊起戗台上摆放的38t扭王字块进行安装就位，由于护岸海侧170m位置有一座钢引桥加墩台结构化工泊位码头，造成海上施工区域狭窄，吨位小的起重船伸距不够，吨位打的起重船无法抛锚定位，后改为600t履带吊加配重320t，臂长96m，在胸墙内侧跨越9.1m高胸墙，最大吊距81m，满足38t扭王字块安施位置要求，确保了扭王字块安装节点工期。

3.3施工中质量控制

针对此工程工期紧，我部建立完善质量保证体糸,逮全各项质量管理制度和工艺标准,严格按照有关要求,实施质量管理全过程控制。每道工序、分项工程衔接时间紧凑，如何控制好主要分项工程质量及沉降是本工程质量控制关键点。

3.3.1堤心石质量要求

本工程工期紧情况下，回填堤心石质量好坏是决定堤身是否密实，减少后期沉降关键，回填施工中。对石料中含泥量、片状石、风化石、块石饱和水抗压强度不低于30MPa，进行严格控制, 抛石的石料规格符合各断面的要求，控制供应石料规格与现场结构需抛规格的吻合.不合格块石严禁进场。

3.3.2胸墙沉降控制

现浇胸墙顶标高+15m，底标高+5.9m，上顶宽宽2.5m，底宽9.0m，胸墙每段长度10m，分三层浇筑施工，第一层浇标高+5.9m～+9.0m区域，使沉降、第二层浇+9.0m～+12m区域，第三层浇+12m～+15m区域。由于浇筑胸墙体积大，对堤身产生较大压力，加大堤身沉降量，为使工程竣工时，胸墙线型，顶标高符合设计规范要求，在浇注胸墙底面垫层混凝土时，设向内侧倾斜坡度，外侧抬高5cm，内侧抬高3cm，尽可能早浇注胸墙第一层混凝土，使沉降尽可能早完成,延迟浇注第三层胸墙混凝土，采取这些措施，竣工验收时，胸墙线型，顶标高符合设计规范要求。

3.4职业健康安全管理

护岸加固工程施工区域，最近距离PX化工品储罐22m，化工厂一直处于边生产边施工状态，对防火、防撞、防震动安全管理要求非常严格，比如业主规定，施工区域内发现吸烟者，每人次罚10万元，施工场地发现烟头每根罚5万元，针对施工环境的特殊性，工期紧、工序多、作业环境复杂、安全风险大。我部建立健全了安全管理体系，落实安全责任制，坚持“安全第一，预防为主”综合治理的安全管理方针。开工以来，项目部始终把安全生产管理工作贯穿于施工生产全过程，通过安全教育、现场督察、加大防护投入等措施，抓好基础管理工作，促进安生产工作落实。自开工至工程竣工，未发生安全生产责任事故，得到了业主、监理的好评。

四、结束语

福佳大化护岸加固改造工程一标段，通过广大施工人员共同努力，在各相关单位大力支持下，实现了护岸加固改造工程安全事故为零，工程质量符合设计规范要求，工程提前10天完成合同工期，受到了大连市政府，市港口局，质检站，业主一致好评，树立了良好的企业形象。

今后，我们将再接再厉，不断总结经验，进一步提高整体管理水平。

参考文献：

[1]刘家壕, 水运工程施工技术, 人民交通出版社, 1999. 1

[2]《水运工程质量检验标准》，JTS257- 2008

论文作者:仲崇强

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年11月供稿

论文发表时间:2016/1/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d0ac8464f002b3cf4583f5eb.html