# 电力营销计量装置的安全运行及故障诊断孙斌论文_孙斌

摘要：电力营销计量装置改造不仅仅是将非智能表改造为智能表，为了适应大数据的发展，计量装置规约的升级，以及到期轮换的进行，计量装置的装拆工作贯穿于计量装拆人员的每一个日常工作中。安全、规范、有效的提高工作质量，配合智能电网发展，是计量工作人员必备的素质。需要各个部门共同的努力，来提高我国电力行业智能化的蓬勃发展。

关键词：电力营销；计量装置；安全运行；故障诊断

电力营销计量改造中的重点是转变改造思路、防窃电性能改造及计量装置自动化改造；而电力营销计量改造中的难点则是应用数据挖掘技术、构架数据处理系统及数据传输模块的通用性。只有抓好电力营销计量改造中的重点和难点，才能够提高改造效果，促进电力营销效益的提升。

一、电力营销计量改造中的重点

1.1转变改造思路

在电力营销计量改造的过程中，首先必须要转变改造思路。传统的电力营销系统的重点是事务性劳动，这决定了它是一种被动营销方式，用户的大部分时间都花费在了查询上面。但随着电力市场的发展，传统电力营销系统已经无法再满足市场需要，所以必须要尽快转变改造思路，坚持以客户为中心，将市场导向调节作为工作重点，化被动为主动，建立一个全新的电力营销系统。

1.2防窃电性能改造

电力装置的防窃电性能大大影响着电力营销效益。在传统的电力营销计量中经常会采用专线专柜来进行计量，并通过更换计量点、使用绝缘材料封闭计量箱进出线、在密封处加锁密码锁等方式来提高计量箱的安全性，但是这些方式并不能完全阻止窃电行为，并且也已经无法满足现代发展需求。在防窃电性能改造中，可以将传统电力计量方式改造成高供高记计量方式，将传统表后接线方式改造为表前接线的方式，以及将计量装置改为在户外高杆上安装。

1.3计量装置自动化改造

电力计量装置上的切换装置十分关键，在对计量装置进行自动化改造时，应当在其的切换装置上安装辅助继电器，并保证切换及时，这样在电力计量装置的运行过程中就可以实现自动切换。计量装置自动化改造将原本的静态计量转变为了动态计量，这样可以有效避免电压丢失现象的发生。再者还要引入辅助接电，从而使电力计量系统在运行过程中可以实现自动检测，一旦检测到系统出现问题，能够及时发出警报。

二、电力计量装置的安全运行出现故障的原因

2.1窃电行为

窃电行为指的是不法分子采取多种非法途径私自占有电能的行为，电能计量装置往往会因该行为受到一定侵害并出现电量少计、不计等问题，绕过计量装置用电、私自拉线接线用电、伪造计量装置也属于常见的窃电行为。在笔者的实际调研中发现，受经济发展、电费攀升等因素影响，近年来窃电行为在我国各地屡见不鲜，且存在手段和方式多样、隐蔽性较高特点，欠流窃电、欠压窃电、扩差法窃电、无表法窃电、移相法窃电、机械法窃电等均属于较为常见的窃电手段，而这些便很容易导致电力计量装置异常，装置不能正常运行的情况也往往因此出现。

2.2电力计量装置发生故障

电力计量系统异常的原因最常见的是电力计量装置自身发生故障，自身故障与电力计量装置在制造时材料的质量好坏，安装过程是否合理，或者周围环境的情况有着重要的关系。电力计量装置的故障过程是逐步形成的，电流互感器发生异常或者电能表发生异常都会逐步扩大，造成电力计量装置的综合故障，出现较大误差，当电力计量装置误差增大，计量过程就会受到影响，对电力计量装置造成不良影响。

2.3电力系统干扰

复杂、多变属于电力系统的显著特点，同时装置间存在的紧密联系、相互影响也需要得到重视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在笔者的实际调研中发现，电力系统的干扰很多时候与电力计量装置异常存在直接联系，在计量综合误差因此产生较大变动的情况下，计量结果的准确性自然无法得到保障。电力系统对电能计量装置的干扰主要源于谐波污染，分布式电源引入、非线性用电负荷大量存在均可能催生谐波污染，供电、输电、用电等设备也会在谐波污染的影响下出现额外的较大电能损耗，同时产生的高温还会直接影响这类设备的使用寿命。以我国常用的感应式电能表为例，由于其只能够在相对较窄频带完成精度较高的计量检测，这就使得谐波污染往往会导致感应式电能表出现较大的计量误差。

三、电力计量装置出现问题的解决措施

3.1引入自动化抄表系统

为了能够有效地解决电力营销计量过程中出现的各种危险点，尤其可以在计量的过程中引入自动化抄表系统。这种自动化装置可以将计算机技术和微电子技术更好地结合在一起，从而更加准确地计量各类电能表中所存在的电量信息，并最终能够更好地实现自主监控和金额自动抄表的作用。这种自动抄表的方法不仅能够将电力营销计量作业中的危险点降到最低，电力工作人员也可以根据抄表系统及时地进行定位，并在之后全面地进行维修。

3.2加强信息化管理

将电力计量装置进行信息化管理，创建电力系统的数字化管理平台，把计量数据通过信息化的方式发送到管理平台，以此取代以往的人工抄表方式，这样能够有效地解决电力计量装置的异常问题，同时还能够很好地防范窃电问题的出现。如，当前广东电网公司便已经全面实现了电力计量装置的信息化管理，即在2018年，其已然完成了智能电表、低压集抄现场作业终端的全面覆盖任务。而且韶关市通过建立基于北斗通讯的电力计量负控管理系统，有效解决了偏远地区无公网区域的自动抄表问题，有利于主站对电能计量表数据的及时监控，也提升了电能数据自动化的采集水平，具有北斗型号覆盖范围广、响应时间短、加密性良好等优点。

3.3做好各类技术防范措施

在防范电力营销计量现场作业危险点防范的过程中，做好相关的防范措施也显得尤为重要，总体措施主要包括以下几点。（1）因为在装表工作中会产生诸多误碰工具带电的现象。因此，完全可以将起子和电工刀等工具的裸露部分做绝缘处理，并有效通过捆扎绝缘胶布来有效防止各类事故的发生。（2）尤其需要参照《安规》在继电保护和仪表二次回路上工作部分的内容。一方面可以有效地防止线头接地和误碰现象的发生，另外一方面也尤其应该采用断开电压回路和短接电流回路等安全的措施。（3）在登高的过程中，一方面要让地面和梯子的角度始终保持在60度左右。

3.4造计量装置，升级电力营销模式

电力营销中电能计量现场作业，积极改造计量器装置，做好计量器绝缘处理，同时强化其中接地装置的功能，确保计量器在使用中的稳定性与准确性，提高计量系统的可靠性。对接地极、总接地端、接地导体等详细分析前提下，实现计量器与地的科学连接，保护计量器中的导电线路，同时联结计量器导体总电位与导电装置，为计量器装置正常运行提供保障。计量器改造基础上电力营销模式得到升级，电能计量现场作业更加安全可靠。

四、结束语

电力营销计量工作的现场会存在多方面的危险因素，从而使得工作各个环节的风险大增。而供电企业需要在了解营销计量工作现场作业中存在的危险点的基础上，再分析不同危险点引发事故的原因和后续产生的影响，之后再制定具有针对性的防范措施。而只有在准备工作和接电环节运用适当的措施来运用适当的技术来有效地处理电力营销计量现场作业的危险点，才能够让我国电力营销计量现场的作业得以更好地进行。

参考文献:

[1]师磊，陈宁，赵建文.电力营销计量现场作业危险点分析与防范措施[J].城市建设理论研究，2016（33）：159-163.

[2]施辉.电力营销计量现场作业危险点分析与防范策略分析探究[J].工程技术，2017（02）：196-199.

[3]邬依昆.基于电力计量装置异常原因及监测方法的研究[J].大科技,2018(2):106-107.

[4]施辉.电力营销计量现场作业危险点分析与防范策略分析探究[J].工程技术:全文版,2017(02):196-199.

论文作者:孙斌

论文发表刊物:《中国电业》2019年9月18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d0fc4341bb9b6ef50c9cd075.html