# 建筑工程钢结构检测的技术运用研究论文_和奕霖

身份证：53010219******XXXX

摘要：随着现代建筑水平的快速发展，钢结构也具有非常广阔的前景。通过钢结构施工能够保证整个建筑物的重量明显下降，而且具有良好的抗震性能，同时钢结构可以实现快速的回收，有效减少资源的浪费，促进建筑工程的环保水平得到全面增强。由于钢结构的应用效果越来越广泛，在施工的过程中，如果缺乏对钢结构的加工精度进行有效控制或者加工构件和零部件的安装没有得到严格的管理，很容易导致钢结构建筑的使用寿命受到影响，造成严重的资源浪费。为此必须要加强对建筑钢结构的检测，合理的应用检测技术，确保建筑钢结构施工的总体效果得到全面提升。

关键词：建筑工程；钢结构检测；技术运用

1钢结构施工的优缺点

1.1优点

1.1.1施工时间短

钢结构部件可以在工厂制造并现场安装。

1.1.2隔音效果好

轻钢系统内置的窗户全部采用中空玻璃制成，隔音效果好，隔音效果超过40dB。由轻钢龙骨和绝缘石膏板制成的墙壁可以实现60dB的隔音效果。

1.1.3可回收、健康、舒适

干墙施工减少了废物污染，房屋的钢结构可以100％回收。所有材料均为绿色建筑材料，符合生态要求和健康要求

1.1.4抗风性好

钢结构重量轻、强度高，建筑重量仅为砖结构的1/5。

1.1.5抗震性能好

大多数低层别墅由倾斜的屋顶组成。因此，屋顶结构基本上是由冷成型钢元件制成的三角形屋顶系统。在密封结构板和石膏板之后，轻质钢元件形成非常坚固的结构。罗纹结构系统更能承受地震和水平荷载，适用于地震烈度为Ⅷ度或更高的区域。

1.2缺点

1.2.1钢结构易腐蚀

与混凝土结构相比，钢结构耐腐蚀性低，易受雨水腐蚀，难以维护且维护费用昂贵。

1.2.2钢结构具有低阻燃性

如果发生火灾，大多数钢材在200度时停用，耐火时间约为2h。

2建筑钢结构施工流程

2.1安装前准备

施工前的准备工作对于钢结构施工是整个建筑的规划和部署。首先在施工前需要检查施工进场资料，技术人员对相关质量证件进行核查，核对相关设计图纸，如果存在图纸变更情况，要核对变更过图纸的相关资料和施工条件，并检查其它相关技术资料是否齐全，材料是否符合国家要求的质量标准。其次是对钢柱基础的检查，检查基础的中心线、标高、地脚螺栓检查，并确定标注定位轴线和标高位置，确定施工位置不偏移。最后在确定施工位置以后，选择最佳的位置堆放钢构件，然后选择合适的吊装方式和起重机械设备，以方便后期施工。

2.2螺栓预埋

螺栓的预埋至关重要，它间接决定了钢柱施工的稳定性，方便钢柱安装。首先要根据施工面积确定螺栓深度，才能进行预埋工作，一旦预埋深度不合格会直接影响建筑的稳定性。预埋的时候要进行测试，其次要设置轴线的定位点，要控制好地脚螺栓的位置、垂直度、长度和标高，对于减少扩孔及调整工作量，提高结构安装质量。为保证定点位置满足要求，要采用厚度适宜的钢板制作成定位钢板，将地脚螺栓全部用上、下螺帽固定在钢套板上，用钢筋将地脚螺栓焊接固定在基础主筋上，加固完成后进行混凝土浇筑。最后确定浇筑预埋螺栓孔，确保预埋深度与位置满足精确度，脚螺栓的预埋方法可采用直接预埋法，也可采用预留孔法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆基础硅浇筑前监理工程师必须严格检查预埋螺栓施工方法的合理性、可靠性，以及各项实测指标是否在规范规定范围内。

2.3钢柱安装

在钢柱吊装时为了便于确定垂直度，首先在预埋螺栓上拧至少四个螺母至接触基础面，用水平仪持平后开始吊装，用经纬仪和水平仪对钢柱进行侧控，通过调整柱底脚板下的螺母微调来实现吊装。安装钢柱之前要确定好轴线和标高线，标高观侧点应以牛腿支撑面为基准，无牛腿柱应以柱顶端与析架连接的最后一个安装孔中心为基准，而钢柱安装一般采用吊装方式，多节柱安装需将柱组装后再整体吊装然后进行调整，长细且大的构件，吊装前应增加临时补强措施，吊车梁和屋架安装后，进行总体水平、标高调整，然后再进行固定连接。

3建筑工程钢结构检测的技术运用

3.1减少检测数据误差

钢结构在进行检测时，会出现误差，这些误差或大或小，为了减小误差，需要人员采取一定措施。即使是再精准的仪器也会检测出一定误差，所以实际工作真正要避免的是减小误差，因为较多的检测误差会导致建筑工程出现质量问题。通常情况下，测量误差的出现是由以下几点原因造成的：①是所用的检测设备存在问题，导致最终检测出的结果不准确；②是由于工作人员造成的，工作人员在工作中态度不端正，不按照规范要求进行操作，出现操作失误，导致测得的数据不准确。为了降低误差对建筑工程造成的影响，需要从造成误差的原因入手，第一是注意人员的专业技能和综合素质，能够利用他们的专业知识技能解决问题，进行检测，掌握建筑工程的各项指标，根据工程实际情况制定测量方案，保证自己的操作规范；另外，从检测的仪器设备入手，检测的仪器设备也是重点内容，需要使用高精准的设备，进行检测之前，要求人员严格检测，一旦发现问题立即解决，检测之前，要先检查仪器是否存在疏漏或是隐患，如果发现不符合规定的仪器设备，需要更换或修理，避免出现人为失误而造成测量误差的情况。保证施工的质量需要做的重点环节就是对工程进行质量检测，从实际工程的情况出发，多运用一些检测方法，通过专业检测找出存在的问题，再想办法解决，最终提高整个工程的质量。

3.2钢结构工程的螺栓检测

在钢结构安装时会涉及到螺丝、螺栓的安装，即使这些都是小零件，但如果它们安装不固定，会严重影响建筑工程的安全，因为这些螺栓和螺钉都是属于连接装置，通常都是基础连接装置，在安装螺钉时，应该先使用垫层将其保护起来，然后分割螺栓，螺栓和螺母需要结合起来使用，如果安装之后出现裸露的现象，需要在螺栓外围再加固三个螺母，螺母与螺母之间要保留一定距离，对于钢结构中加固的螺栓，需要在检测之前先验证螺栓是否具有质量合格证明，检查螺栓的型号、尺寸、大小等是否符合国家检验标准，所使用的螺栓表面要涂上油，不能出现生锈等情况，螺栓部分不能出现裂痕或是损伤等，这些作为基本情况都需要认真检查，检查的过程认真且仔细，因为连接的螺栓质量会直接影响到整个钢结构工程，关乎钢结构的质量和使用时间问题，关系到整个建筑工程的安全质量问题。

3.3钢结构工程的涂装检测

安装完钢结构之后，需要对钢结构的涂装工程进行检测，涂装材料需要选择防火或者防腐的材料，材料的选择会影响钢结构的使用时间，关系到钢结构是否会长久使用，这更关系到钢结构工程的安全质量问题，对于钢结构的涂装，要优先选择稀释剂、固化材料等，材料的选用要符合国家规定。首先要涂上一层防腐材料，因为钢结构在一些潮湿的环境中很容易受到腐蚀或者生锈，如果钢结构发生生锈，会大大降低钢结构的使用时间，因为钢结构受到锈蚀，就会使钢材的承载力发生变化，所以人员需要在钢结构的表面涂上一层防腐材料，从而达到预防锈蚀的目的，对于钢结构涂装材料的检测，需要我们根据钢结构材料的厚度来反映，在检测过程中，我们需要运用超声波检测，具体方法是脉冲反射波方法，我们可以根据超声波在钢结构中的传播速度计算出超声波的实际波速和传播时间，通过这两个维度我们可以计算出钢结构的实际厚度和宽度，也能够计算出钢结构的腐蚀性是多少。

4结语：

在不同在建筑行业中对不同的建筑钢结构要进行合理分析以事实出发，根据其结构的特性和以往的经验选择最适宜的一种或两种检测方式对其的综合性质进行评定，只有这样才能确保建筑材料的安全性得以提高，才能使工业建筑行业迅猛发展。

参考文献：

[1]王光明.建筑工程钢结构检测的技术运用分析[J].居舍,2018(24):99-70.

[2]葛欢.浅析既有钢结构检测技术[J].江西建材,2018(13):29-32.

论文作者:和奕霖

论文发表刊物:《基层建设》2019年第16期

论文发表时间:2019/8/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d10ce9315f10805d5b847bca.html