# 房建土建工程中的高支模施工技术要点王苗苗论文_王苗苗

摘要：在当前的建筑项目中，越来越多的新技术得以应用，这得益于社会发展以及科学技术的进步。对于高层土建工程施工项目来说，降低施工难度才是项目的首要需求，因此，兴起了高支模施工技术并且加大了对其的研究力度。然而，高支模操作工作极为复杂且难度大，所以必须将高支模施工技术作为施工行业技术发展研究的首要目标，不断攻坚克难迎难直上才能够促使建筑行业稳定发展。

关键词：房建土建工程；高支模；施工技术

中图分类号：TU755 文献标识码：A

引言

高支模施工技术是指建筑工程在搭建模板时，其支设高度会超过五米的施工应用技术。随着建筑技术体系的不断成熟，工程的整体高度也在提高，相比于传统的支模高度，现阶段所搭建的支模高度普遍超过五米，这也对支护质量提出了更高的要求。通过梳理高支模施工技术的应用要点，不仅可以提升工程推进的有序性，而且对于提高施工安全性有着积极地作用。

1房建土建工程中运用高支模施工技术的意义

就当今的实际施工概况来看，社会大众的整体生活质量得到进一步提升，建筑工程领域的施工技术要求也在提升。不仅如此，针对建筑内部以及其外形结构设计也提出可比较高的要求。而在实际开展施工作业的过程中，运用高支模施工技术，能够解决诸多问题，提升施工的整体质量与效率。其一是利用高支模技术开展施工，进而使得工程的稳定性得以提升，保证建筑的整体载荷能力。其二是利用高支模施工技术开展施工，能够保证工程主体外形结构得到优化，满足大众对于建筑外观以及性能的要求。其三是利用高支模施工技术开展施工，能够迎合当前的环保趋势，解决各类资源的过度消耗问题。利用高支模施工技术开展施工，对于设备的损耗、材料的耗费等，都能够很大程度进行控制。在实际施工过程中，使用高支模技术开展施工，特别需要注意的是，因高支模施工技术具有一定的危险性，所以如果要采用该技术开展施工，在实际的项目施工过程开始之前，需要首先做好各方面要素的考量。包括建筑跨度、建筑高度、模板材料整体载荷能力、设备运行状态等等展开严格审查。在实际进入施工阶段之后，为了保证施工的质量，必须严格依据高支模施工的技术规范以及基本施工流程去开展施工，这样才能实际达成施工目标，保证结构的稳定性。

2高支模施工技术在房建土建工程中的实践应用

2.1检查高支模

仔细检查高支模是高支模施工技术应用的首要步骤，同时也是施工的重点与难点。由于高支模自身工序较为复杂，为了避免出现安全事故，在高支模安装过程中必须合理控制施工的各种工序。高支模施工单位在安装支架的过程中，采用同时执行安装的方式可以有效提高高支模总体结构的稳定性，并且按规定所需的环境以及步骤要求来完成施工作业，可以及时检查改正施工中存在的误差，有效提高施工的稳定性，降低返工可能会产生的效益损失。高支模施工单位的设计师首先要重视专业技术人员的施工建设的指导，及时总结施工现场存在的状况，如实记录施工进度与存在的问题，并采取有针对性的措施进行解决，同时监督好施工现场施工人员的工作交接状况以及施工操作的规范程度，只有认真检查高支模施工安装，才可以尽可能避免误差的存在，保证高支模施工的质量并保障施工进程顺利推进。

2.2高支模的安装工作要点

在高支模安装工作开始前，相关技术负责人必须明确高支模的安装要点，主要分为以下几方面：首先，相关工作人员需要在架体安装施工前，同技术负责人交流施工技术并严格按照设计方案进行施工。如果忽视高支模支架基础就安装架体，容易出现沉降问题，进而导致架体可靠性与安全性降低。因此，按照我国相关的施工标准要求来施工，必须格外注意利用硬化处理措施来应对高支模支架基础，采用回填土来处理基层。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，施工单位还必须注重高支模安装的各种细节问题，包括原材料的质量、构建的检查与维修工作、定期检验施工成果等。高支模架体必须按照施工设计方案的厚度要求来选取钢管原材料，避免锈蚀情况的出现；对于支撑体系中的所有构件必须安排专业的人员开展检查工作，及时发现松动的扣件并进行处理，同时根据有关规定，通过现场抽验的方式来检验扣件以及支架钢管的厚度，及时更换与规定不符的施工扣件。当然，还必须在混凝土浇筑前检查组织架，及时处理发现的问题。

2.3外框架梁柱和混凝土浇筑施工技术

在房建土建工程中外框架梁柱的施工中，因为梁柱密集型较大，所以施工过程具有较大难度，对此，可以采用分层施工法，避免梁柱之间产生冲突，而房建土建工程中，高能支模施工技术的应用，要重点对立柱梁下的水平杆，进行全面监控与管理，通过的水平杆高稳定性和高平稳性的把控，来提高安装的效果，以及施工技术的应用效率。其次，混凝土浇筑施工技术与高支模施工技术的融合与调节，能够辅助高支模技术发挥作用，在浇筑过程中需要对浇筑工艺及工作流程进行监控，为高支模技术的应用，做好铺垫，从而确保房建土建工程的高质量。实践中我们通过对高支模技术的应用，不仅缩短了工程时间、降低了成本，同时还优化了实施过程，全面提高了工程质量和效率。

2.4高支模拆除

在高支模拆除阶段，最重要的施工要点在于以下几点。其一是要密切关注拆除的时间，在高支模支架施工过程中，施工人员对于拆除的时间，应当依据实际的施工需求去进行确认，在规划拆除时间时，最主要的参考依据，是混凝土的整体强度以及施工进度概况，依据多方面信息去确定拆除时间，才能保证拆除作业的顺利完成。例如混凝土强度与工程主体与梁板之间的跨度便是决定拆除时间的重要条件。在梁板为8米且混凝土强度在75%以上时，可以开展拆除作业，而其余部分的混凝土强度应当在100%，这是重要的条件。其二是在对高支模支架进行拆除的过程中，为确保施工安全，避免人员受伤，必须依照施工要求，在施工现场设置安全警告牌。这不仅是保证施工安全的技术要点，同时也是施工的必然要求。其三是要重视对于废料的清除，在高支模架进行拆除之后，对于废气的材料必须及时进行处理，避免一直影响环境。在完成拆除作业之后，必须第一时间做好检查，一旦发现存在质量问题，必须及时处理，要对已经出现质量问题或是其他问题而无法使用的材料进行替换，避免与其他可用的材料出现混淆，进而影响施工质量与进度。

2.5高支模施工安全和质量控制措施

高支模的质量和安全与施工人员的安全息息相关，因此我们要特别注意高支模作为支撑系统的材料，其质量严重影响其承载能力，确保其质量达到施工标准是首选要务。随着发展需要高支模施工技术的适应性和其承载能力都有了很大的提升，使其可以解决大部分项目工程遇到的问题，但是其受到一些实际情况的限制制约，使其相应的作用没有得到相应的发挥。为了确保高支模在施工中的相对质量，一定要严格按照基本技术要求操作。

结束语

总之，对建筑工程高支模施工质量进行严格把控，是建筑工程顺利的基础保障。高支模施工前对施工过程中可能引发坍塌事故的原因进行分析，并制定相应的质量安全管理措施，做好施工人员的培训工作，加强施工质量安全监理管理，规范施工人员操作步骤，是实现建设工程质量、安全、进度、投资目标的有效保障。

参考文献

[1]杨孟鑫.房建土建工程中的高支模施工技术的应用研究[J].科技风，2019（28）：120.

[2]张豪杰，郑晓龙.房建土建工程中的高支模施工技术要点[J].居舍，2019（28）：38.

[3]王玲.房建土建工程中的高支模施工技术探讨[J].江西建材，2019（09）：155+157.

论文作者:王苗苗

论文发表刊物:《科学与技术》2019年21期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d11fe0ecbdd36ed3132bf753.html