# 10kV配电工程电缆施工问题及质量控制论文_徐东江

盐城供电公司 江苏省盐城市 224000

摘要：近年来随着经济建设的发展，各行各业的竞争日益激烈，我国的电力事业也得到了长远的发展，电网规模不断扩大，在推动现代社会发展的同时，也让人们的生活水平得到很大的提升，而10kV配电工程是国家电网建设的基础内容，与人们的生活、工作具有非常密切的关联，也正因如此，人们对于10kV配电工程的施工质量提出了更高的要求，特别是对工程中的电缆施工，其作为配电工程的主要内容，在施工期间除了要对相关注意事项保持重视以外，还要做好施工的质量控制工作，这样才能使工程的整体质量得到相应的保证。

关键词：10kV配电工程；电缆施工问题；质量控制

引言

随着我国电力事业的迅猛发展，对配电工程电缆施工也提出了更高的要求。在10kV配电工程电缆施工的不断推进过程中还存在着许多问题，急需施工技术人员给予高度重视，进一步加大对施工质量的控制，只有如此，才能提高10kV配电工程电缆施工的安全性与准确性，更好的促进我国配电工程事业的良好发展。电缆作为配电的主要通道，电缆线路的质量对于配电工程的影响不言而喻，配电工程的施工复杂程度很高，施工中涉及到方方面面，要想保证其质量就需要尽可能的做到完美。

110kV配电工程电缆施工要点

配电施工技术人员在进行实际施工10kV配电工程电缆的时候，很多施工要点需要配电施工人员注意，其中在进行施工时，电缆的截面选择和质量是十分重要的问题。配电工程施工的长久性和有效性为了得到更好的保证，在不断对电网进行优化的同时也要选择高质量的电缆作为重要施工材料。配电工程在后期运行的时候，电缆的质量和很多事故有着直接联系。因此，施工10kV配电工程电缆的时候，电缆截面积所产生的作用和影响比较大。在进行选择电缆截面积的时候，需要严格的遵循电流和电压以及电功率等方面问题，将截面积的选择工作做好。但是在选择截面积的时候并不能太小，同时也不能太大，应该严格的遵循着合适的基本原则，最终的目的就是为了更好的符合配电网络的发展。实际施工10kV配电工程电缆的时候，电缆线路并联和串联以及外壳的工作都要做好。如果质量存在问题，风险因素会极大的增加，导致10kV配电工程电缆的安全性被严重降低，甚至还有可能会出现很多不良事故。高标准要求电缆本身的质量同时且电缆的安全性也要提高。

210kV配电工程电缆施工问题分析

2.1电缆施工检查问题以及电力电缆防潮问题

施工过程中，施工人员要提高安全意识，对电缆的设备型号、规格参数以及绝缘性能等进行科学细致的检查。严格按照施工图纸中电缆的设计路径施工作业，选择科学合理的电缆施工方法，并定期做好电缆施工配件的检查，以确保施工作业能顺利进行。同时，电缆受潮对整个施工作业质量和施工安全都有影响。要尽量减少电缆受潮的机会。在电缆的运输、保管以及敷设过程中要尽量减少电缆的外力作用，并做好电缆端部的密封。当电缆敷设完成后，施工人员需要进行全面细致的检查，以确定各个施工细节是否满足施工要求。

2.2电缆周围涡流问题

在对10kV配电工程进行电缆施工的过程中，应用钢材支架，能够在电缆周围形成闭合型电路，从而使电缆得到有效的保护。但在实际操作当中，也可能会在电缆周围形成涡流，如果施工人员的绝缘保护措施落实不到位，非常容易引发触电问题，因此，需要做好涡流防护工作，避免电缆周围涡流与施工人员身体发生触及，在确保施工人员安全的同时，保证电缆运行的安全与稳定。

2.3检查电缆保护套

其主要的作用就是用来保护电缆，电缆是否安全取决于电缆保护套的质量。当电缆保护套的质量很好时，会极大程度的减少电缆存在的安全隐患，施工项目的整体质量也会得到提高。严禁使用不符合施工标准的电缆套管。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，相关工作人员需要遵守规定，按规矩办事，规范安装电缆保护套，以此来减少错误安装导致的问题，进而充分利用它的作用来保护电缆。

310kV配电工程电缆施的质量控制

3.1对电缆敷设展开优化

对10kV配电工程中的电力施工加以落实的过程中，电缆敷设要尽量避免在具有热源、严重腐蚀或者是污染问题的区域通过，使电缆施工质量免受外界不良因素的影响。在对电缆进行沟槽敷设的过程中，要对沟槽当中的电缆采用波浪状的松散敷设，严禁电缆敷设过密或者是过紧，要保证电缆松弛长度为电缆总长度的0.5%-1%，除此之外，要做好电缆敷设过程中的土层厚度控制，通常要保证土层厚度在10cm左右，对于电缆两端设置的保护板，要保证覆盖面积大于5cm。如果电缆采用并列敷设的方式，需要将隔离措施落实好，防止电缆的接头部分出现重合，且电缆布置要尽量错开，错开距离应该在0.5m以上，防止电缆之间出现相互影响的问题，使各电缆的独立运行得到保证。

3.2选择适宜的电缆截面积

在配电工程中，选择电缆时，电缆的截面积也是需要重点考虑的影响因素之一。电缆截面积与电缆的质量以及电缆的成本投入具有直接关系。如果所选用的电缆截面积过大，电缆在满足实际工程需求的情况下仍有部分超出余量不能被有效利用，这样就会造成工程资源浪费，增加了工程成本。同时，截面积过大的电缆也会造成施工困难，进而影响施工质量。如果电缆面积过小，则会影响配电工程的正常使用，造成供电的不稳定性，而且存在一定的质量隐患。当电缆截面积严重不满足工程需求时，就容易引发各种供电故障，甚至造成电缆击穿、烧毁，严重影响电缆的稳定运行。

3.3做好质量控制分析

施工单位必须严格监督管理电缆施工，并做好检查。严格审查设备和电缆，确保其符合施工的标准。相关的施工人员必须具有良好的职业素养和专业知识，以此来确保整个工程的质量。在采购所需的建材时，必须详细记录电缆材料的型号，性能和规格，并将其列入清单。专业技术人员必须铺设电缆，或在技术人员指导下，严格按照有关指令和施工程序铺设，确保敷设路径的准确性。工作人员必须确保电缆在一整个电缆施工过程中的完整性，不允许有电缆弯曲的情况的出现，如果出现了，必须在第一时间解决完毕，以免造成损失。

3.4加强落实防火工作

实际施工电缆的时候，需要高度重视防火工作，让这项工作在整个施工中有效的落实，以此对电缆施工的整体质量进行提升，比如将防火层加设到电缆中，可以对电缆的安全运行进行保证。实际对防火措施进行落实的时候，需要科学的控制防火层的厚度，让防火层的一次性安装得到有效确保，另外对于很多电缆设备来说，防火控制工作也很重要，尽最大可能对火源的出现进行杜绝，让电缆施工的质量和施工的安全得到更好的保证。

结语

在我国电力事业不断发展中10kV配电工程电缆的施工在其中是十分重要的组成部分，因此针对施工过程中所出现的各种问题，需要加大重视程度，将电缆施工质量控制等方面做好，并使其成为日后配电工程事业发展的基础。所以，重视10kV配电工程电缆施工过程中存在的一些问题，做好10kV配电工程电缆施工质量的控制成为如今配电工程事业发展的基本要求。为此，在今后的配电工程电缆施工过程中，施工技术人员更应该加强对10kV配电工程电缆施工质量的控制，提高施工技术人员的专业素养，不忽视任何一个施工环节，最大限度地确保10kV配电工程电缆的施工安全，促进10kV配电工程的顺利开展。

参考文献

[1]孙彪.10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制[J].低碳世界,2017(30):54-55.

[2]何英健.10kV配电工程电缆施工中应注意的问题和质量控制[J].农村电气化,2017(12):57.

[3]许家兴.探析10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制[J].传播力研究,2017,1(12):248.

论文作者:徐东江

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d12f3b2da2dafc1bcad5b4bd.html