# 建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术要点论文_王晓燕

山东众成建设项目管理有限公司 山东济南 250000

摘要：目前，由于钢筋混凝土结构的耐久性能优良，并且可塑性极强，在各类房屋建筑工程中得到了普遍的应用。在房屋建筑施工中使用钢筋混凝土结构，能够显著提高房屋的整体稳定性，并且保证房屋的质量满足人们的需求。

关键词：建筑施工；钢筋混凝土结构；施工技术

引言

无论是民用建筑还是工业建筑，钢筋混凝土结构都在其建设中有着广泛的应用，其结构施工的质量水平高低将对整体建筑施工质量起到决定性的影响作用。因此，对建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术要点进行分析，对于建筑工程项目的施工质量提升具有重要的影响意义。

1钢筋混凝土结构的优势

钢筋混凝土结构相对于一般素混凝土结构而言，除了具有良好的受力性能与较高的承载力之外，还具有以下优势特点：①取材相对较容易，在钢筋混凝土结构中，石料及砂土所占比重较大，钢筋与水泥所占比重相对较小，而石料与砂多是地方性材料，因此，在大多数地区都可以做到就地取材；②抗震、抗冲击性能良好，由于钢筋混凝土结构在施工中可以直接进行整体式结构灌注，因而整体性能良好，能够很好地抵御地震与风浪的冲击，例如在海港工程中，常会用钢筋混凝土建造防巨浪的大堤；③具有良好的耐火、耐久性，钢筋被包含在混凝土中，不易发生锈蚀，从而提升了整体结构的耐久性，而且在火灾发生时，在混凝土对钢筋的保护下，也不会如同钢结构一样很快达到软化温度，致使整体结构遭到破坏；④可模性好，能够结合建筑实际要求进行各种形状的结构设计，非常有利于结构变形控制；⑤钢筋混凝土结构将钢筋与混凝土结构的优点集中在一起，刚度大、抗拉、抗压性能强，阻尼度大，并且通过进行科学、合理的钢筋配置，能够使钢筋混凝土结构获得良好的延性与防振性等。

2钢筋混凝土结构施工技术的实际应用

2.1材料选择

水泥是房屋建筑的主要材料，所以水泥的质量直接关系着房屋建筑的质量，如果出现问题，将会导致混凝土结构出现断裂，进而使得房屋倾塌。那么在购买水泥时，一定要做好实地考察工作，必要时可以亲自到生产厂家进行参观和考察，确保生产出的水泥质量没有问题，并且企业值得信赖，那么就可以进行合作，同时如果购买的水泥种类不一，那么在储存的过程中，要严格进行分类，避免出现混合。钢筋混凝土结构中的钢筋材料的选择同样不可忽略，因为钢筋的质量决定着钢筋混凝土结构的拉伸性，所以在实际选择钢筋时，需要结合建筑工程的本身特点，由专家小组对钢筋混凝土结构进行计算，确定需要使用的钢筋尺寸和规格。在购买钢筋之前，需要对钢筋进行抽检，尤其是需要确定强度是否达标，符合标准后再进行购买，之后进行运输，在运输的同时，要做好防护工作，确保钢筋完好无损地投入使用，从而提高使用效率。至于骨料的选择，也需要认真对待，一般而言，骨料分为两种，一种是粗骨料，一种是细骨料。粗骨料的粒径大小一般在4.95mm以上，主要包括鹅卵石、碾压后的碎石等，但是在添加的过程中要注意避免杂质的掺入，尤其是工地的废渣，严重影响钢筋混凝土结构的质量，而且粗骨料的表面尽量要保持光滑，这样能够提高使用管道运输的效率。细骨料的粒径大小普遍在4.95mm以下，它对杂质的要求更加严格，稍有疏忽就会导致钢筋混凝土结构的质量达不到标准，所以对于细骨料的使用，要仔细筛选。

2.2，房屋建筑施工中的模板组合和模板搭建要点

模板的施工环节包括模板组合和搭建，这是浇筑施工混凝土的前提，也是浇筑施工混凝土的保障。它对混凝土的形状，尺寸，位置等具有确定的作用，所以模板搭建有非常重要的意义。模板的刚度和强度都需要在模板搭建的过程中准确测量，使模板的性能得到最大的保证，模板的稳定性也是很重要的，它会保证在模板搭建的过程中使模板支撑的位置有较好的稳定性，不会出现模板松动或者移位的现象，使钢筋混凝土结构能够起到最大限度的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3复合箍筋施工技术要点

在传统复合箍筋施工中，一般都是采用外箍套内箍，一般不会采用外箍加拉筋的形式进行施工。无论是外箍施工还是内箍施工，一般都是选择进行箍筋封闭施工。但实际过程中，封闭箍筋安装费时费力，尤其是面对混凝土钢筋结构要求纵向钢筋分布较为严密且箍筋直径较大的情况，施工更加困难，经常出现少设箍筋等问题发生。如果在框架梁柱混凝土结构出现上述问题，会对结构安全性造成严重影响。基于此，在具体进行负荷箍筋施工时，建议合理采用开口箍筋施工技术，可以有效解决上述问题。在工程中，针对框柱、梁架、基础梁等混凝土结构，其复合箍筋中内箍对于框架柱来说，在具体进行开口内箍施工时，可以将开口弯钩向下仅靠纵筋，使其紧紧勾住外箍。在梁这一混凝土结构钢筋配置中，开口弯钩应直接勾住纵筋。

2.4钢筋绑扎要点

钢筋绑扎技术是钢筋混凝土结构施工中较为广泛运用的技术之一，直接影响着施工的质量。因此在钢筋绑扎工程之前，首先要对钢筋材料进行检查，确保钢筋材料的质量。在施工现场进行钢筋绑扎时，应该对其成品和质量严格掌控，并结合相关数据资料加工钢筋混凝土原材料，以此有效保证钢筋混凝土结构的施工质量。另外，钢筋在加工过程中体积和重量较大，而施工的空间是有限的，因此进行钢筋绑扎时要注意加工尺寸，避免加工出现问题，这也是对钢筋绑扎指标的有效控制手段。

2.5混凝土浇筑

钢筋混凝土结构浇筑施工是由三部分组成的，即框架柱混凝土浇筑、梁板混凝土浇筑及楼梯混凝土浇筑。框架柱混凝土施工中首先明确柱底部灌浆深度，进而利用混凝土级配的水泥砂浆进行接浆处理，之后具体展开混凝土浇筑作业，也就是明确每段浇筑高度，进而分层下料、分层振捣、分层浇筑，直到最后完工。在此需要特别说明的是框架柱混凝土施工容易出现蜂窝孔洞，所以在具体施工的过程中施工人员要注意观察和检验柱模板的垂直度，及时调整。梁和板混凝土浇筑施工中，按照混凝土的流向，采用“赶浆法”来逐步完成阶梯式的梁的浇筑施工，之后到楼板位置，直接统一浇筑梁和板，这一过程中实施振动棒振捣，保证振捣效果良好。在具体进行楼梯混凝土浇筑施工的过程中，为了保证施工效果良好，施工人员应当按照自下而上的顺序来进行，先振实底板混凝土，待达到踏步位置时与踏步混凝土一起浇筑，并随时用搓板将踏步面搓平。另外，需要特别说明的是最好将梁的混凝土施工与楼梯混凝土施工同步进行，能够保证施工工艺自然承接，并且提高施工效率。

结束语

当前建筑市场的激烈性大家有目共睹，因此若想在建筑市场得以立足并站稳脚跟，那么对于建筑的质量和安全就要更加重视。钢筋混凝土结构施工技术是房屋建筑施工质量的有效保障，因此对于钢筋混凝土结构施工技术应该不断的改进和完善，这样才能更好的促进房屋建筑施工的开展，并提高施工效率，从而促进建筑事业的快速发展。

参考文献：

[1]吕洪丹.房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术分析[J].建筑技术开发，2017，44（23）：61-63.

[2]张云.试论房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术[J].建材与装饰，2017（50）：59.

[3]张科新.钢筋混凝土结构房屋建筑混凝土施工及后浇带技术分析[J].佳木斯职业学院学报，2017（12）：497.

[4]沈佳伟，汤国平.浅析钢筋混凝土结构房屋建筑施工技术的应用[J].建材与装饰，2017（47）：5-6.

[5]苏建业.房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的应用研究[J].门窗，2017（11）：107.

[6]韩兴勇.房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的应用[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2017（11）：152-153.

论文作者:王晓燕

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1738a2061d35a81564807ea.html