# 电气自动化智能建筑设备安装和质量控制要点论文_张云奇

云南天怡建筑设计有限公司 云南省昆明市 650031

摘要：电气自动化智能设备具有环保、节能与低碳的功能，而且电气自动化智能系统能够对人工进行代替，对建筑物中的各类设备进行管理与控制，不仅能够为建筑行业节省大量的劳动力，也能对建筑安装成本进行有效的缩减，还能够对建筑物设备管理的工作进行强化，从而确保对建筑物中的电气自动化智能设备的寿命进行有效的延长。通过在智能建筑中对电气自动化设备进行广泛的安装，可大幅度提高建筑智能化的水平。

关键词：电气自动化；智能建筑；设备安装；质量控制

1智能建筑电气自动化概述

当前，我国把电气自动化列为重要的发展目标之一，通过不断整合与优化相关理论知识，并使其贴近实践，不断提升应用范围。作为当下热门项目，智能建筑领域的电气自动化应用广泛，相关功能不断优化。电气自动化以自动化系统为基础，通过建立健全系统来保证和提升自动化效果。与传统的智能建筑相比，电气自动化通过强化内部监督与管理，逐步建立完善的专项系统，不断增强建筑物的安全性能。在实际工作中，适时调整电气设备，做到因地制宜、因时制宜，保障系统的稳定运行，增强智能化水平和安全质量。

2智能建筑中运用电气自动化控制的意义

电气自动化以发达的网络技术和信息技术为基础，通过提升智能化水平来保证迅速发现问题、反馈问题与解决问题，能够行之有效的提升安全性能，方便管理与监督，真正做到安全与智能相结合。同时，通过提升和优化电气自动化水平，将设备进行分离管理，形成独立的运转模式，保证各项设备各司其职，在节约能源的情况下提升安全性能。相对而言，传统建筑监控模式单一，仅靠人力来提升安全性，从而产生问题发现不及时和管理成本提升等问题，不利于长远发展。

3电气自动化对智能建筑行业的影响

其实智能化的展开早已在多个领域进行，建筑行业并非是最早起步的类型，但是因为其可控面积还有应用范围都比较广泛，所以电气自动化的智能进程发展相当迅速。就应用案例来说，笔者目前调研过的国内一线城市智能家居还有综合智能化楼盘的设备应用，也都是处于逐渐完善的过程中，但是已经开始走出试验阶段，能够开始进行用户体验阶段数据的收集了。当然目前阶段在具体使用上还是会存在一定的问题，需要实践过程中的用户反馈才能够逐渐统计并且对同类型的问题进行统一处理。不过建设智能化的建筑对自动化技术的应用有一定的专业门槛限制，毕竟曾经传统化的建筑设计单纯要求结构上的优化对具体的技术应用没有太多限制，相关涉及人员也不会了解对应的知识，对于线路铺设还有对应的设备对接都需要有专门人员的指导和对接，才能够保证线路接洽以及实际接通后是否会对整体电路产生影响。所以，目前提升建筑行业人员的专业性以及知识范围，成为了最必要的步骤，当然也可以通过设置专职的自动化指导人员岗位，同样能够达到避免出现基础问题的效果。

4电气自动化智能设备的安装

4.1电气自动化智能设备的布线

电气自动化智能设备属于网络系统，需要通过使用大量的导线，才能够形成网络，所以线路的布设属于极其重要的工作。而且电气自动化智能设备的布线需要具有一定的规则，甚至一些线路需要对导线进行单独的设置，需要由专门的供应商对这些导线进行直接的提供，例如流量计线路、通信线路、水位浮子开关线路与温湿度传感器线路等，都需要使用屏蔽线。同时需要对电源线、信号与控制电缆进行分开的铺设，确保其各自都具有自己的管线与线槽，并且各个系统的接地线路，都需要在其他的弱电工程公用的接电线上进行。其次对建筑物中大量的电子设备，不仅需要对其不同的系统进行区分，也需要对不同的工作频率进行分辨，还需要对不同的抗干扰能力与功能进行结合，确保对其的接地要求进行区别。

4.2电气自动化输入输出设备的安装

在对电气自动化的输入设备进行安装时，需要选择合适的位置，确保其不仅能够对设备的性能正常使用，也能够对其进行方便的维修与调试。而且需要结合建筑的实际情况与业主的需求，在适当的位置对不同类型的传感器设置进行设置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时不能够在管道的焊接缝与边缘上，对一些特殊的传感器设备进行安装，例如水管流量计、蒸汽压力传感器与水管型温度传感器等。

5电气自动化智能建筑设备安装的质量措施

5.1加强专业技术人员的技术培训

在电气设备的安装调试过程中，安装调试人员对电气设备管理设备的工作质量影响很大，因此有关单位要高度重视组装和调试人员的管理。管理涉及电气设备管理设备安装调试的人员，最重要的是安装和调试人员了解安全安装的重要性和电气设备管理设备的质量，因此有关单位应定期对安装人员进行培训。和调试。加强培训，努力提高安装调试人员的安全意识，提高安装队伍的质量，调试和电气控制设备的质量，按照质量意识。另一方面，专业技术管理人员应提高专业水平，积极探索和学习新的管理知识。管理人员必须坚决支持机械工程中电气自动化控制设备的安装和调试。因此，管理人员需要通过先进的电器安装和调试方法，结合自己的管理经验，提高管理的质量和水平。

5.2正确认识自动化技术，选用质量可靠的机电设备

为了逐步提高智能建筑机电设备控制所需的自动化技术的应用，有必要正确认识这些技术的可靠性，注重机电设备的质量选择，具体的产品表现如下：了解中国智能机电设备自动化技术发展方向：自动化，智能化等，将研究工作落实到位，控制下建筑智能机电设备的运行。自动化技术的影响必须考虑效率质量等，以提高机电设备的安全运行，及时处理其运行故障，避免建筑机电智能设备的性能威胁；与时俱进，全面建设智能建筑，综合考虑发展要求，为了选用优质可靠的机电设备，必须注重设备向自动化的方向发展，尽量减少使用中有不可避免的问题发生。在丰富的实践经验和其他因素之间的合作框架下，建筑智能机电设备中的质量问题和控制理论，可以有效地处理这种设备的操作风险。

5.3加强信息技术的应用

随随着信息技术的飞速发展，计算机网络已广泛应用于各个领域：机电安装和建筑结构设计，大多数设计问题都与部件的不完全控制有关。为确保施工质量和效率，应采用施工信息技术，建立统一的管理体系。该系统不仅可以及时收集最新信息，还可以加强各部门之间的通信，对整个机电安装和设计过程进行动态在线监测，及时发现安装问题，确保解决施工效率和质量问题。同时，它可以有效地提高工作效率，降低建设成本。

5.4加强了电气工程运行系统的整体控制能力

灵活运用智能控制技术，提高电气操作系统的整体管理水平，确保高效安全运行。由于建筑物中电气系统随着智能建筑发展需求的升级，涉及的科学方面较多、内容比较广泛，随着发展和使其逐渐成为一种与应用对象结合紧密，现代建筑电气技术已经成为了现代行业中具有重要意义的特别工种，通过智能技术的使用，可以有效监控和分析电气工程中的相关数据和电气设备，有效控制电气安全。同时，智能技术可用于远程控制电气工程，以降低劳动力成本和电力运营成本，从而提高对电气工程的整体控制。

6电气自动化技术前景以及发展方向

目前电气自动化的发展大方向已经基本固定，但是对长久发展来说，如果缺乏有效的规划那么还是容易形成错误发展渠道的问题，所以电气自动化并非单纯类型的应用，而是在各领域中综合发力，并且对各类型的技术都有所渗透，可以说这已经是一个综合化的技术类型，能够在广领域的市场范围内看到其身影。在未来科技水平逐渐进步的情况下，相信自动化的效果还会有所提升。

7结论

总的来说，智能电气自动化设备随着我国技术的进步随之也快速的发展起来。同时，全面安装智能化设备，实现建筑物的电气自动化的运用，同时也为人们的生活提供了更舒适，更高档的生活环境。而且，在智能建筑中安装电气自动化设备时，必须高度重视电气自动化设备的质量，不仅要显着提高智能建筑的质量和安全性，还要有效地延长设备的使用寿命，人们随着社会发展并对电气设备有了整天控制的概念。

参考文献：

[1]戴圣椿.智能建筑中电气自动化应用技术探讨[J].现代物业（中旬刊），2018（12）：30.

[2]甘国宏.电气自动化控制在智能建筑中的运用[J].建筑技术开发，2018，45（23）：118-119.

[3]董育明.电气工程自动化技术在建筑电气中的作用[J].住宅与房地产，2018（31）：146-147.

[4]姚峰.探讨电气自动化技术在智能建筑中的应用[J].中国战略新兴产业，2018（36）：4.

论文作者:张云奇

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1afdbbf00028ecaa41d7c97.html