# 建筑工程中钢结构安装焊接施工技术的应用宿必琛论文_宿必琛

摘要：相对于其他建筑结构而言，钢结构有着质量轻、力学性能好、安装便利等诸多优势。当前，钢结构在建筑工程、运输工程以及造船、航海等领域都有着广泛的应用。通过加强安装焊接技术的应用，能够有效提高钢结构的施工质量。本文首先对钢结构安装焊接方法进行探讨，并进一步研究安装焊接技术在建筑工程钢结构中的应用。

关键词：建筑工程；钢结构；安装焊接；施工技术

引言：

对于建筑中所运用的钢结构来说，并不是所有的钢结构都能够运用到建筑工程当中，能够运用到建筑工程当中的钢结构自身一定具备了非常优秀的加工和力学性能。同时，建筑行业的迅猛发展，为钢结构的研究与应用提供了一个契机。在进行建筑工程的设计工作时，由于钢结构施工快速、焊接便利，并且结构的稳定性、整体性较高，因而越来越多的设计人员更加注重钢结构的应用。具体施工过程中，要根据结构的实际情况选择合理科学的焊接工艺与技术，确保钢结构施工质量满足设计要求。

1建筑钢结构安装焊接施工的重要性

1.1在进行钢结构建筑施工的过程当中，如果能够在焊接钢结构的时候选择合理有效的焊接方式，能够充分发挥钢结构的材料的性能，不仅能够提高焊接效率，还能够保证精确度和安全性，从而使得应用在建筑工程事业当中的钢结构能够质量达标，保证建筑事业的可持续发展。如果研究人员在一开始就没有注重运用合理的焊接方式来焊接钢结构的话，那么无论材料的性能多好都无法发挥出材料的真正优势，相反，还会给接下来的建筑工程带来一定的负面影响。从而使得建筑建成之后的安全性下降，使用寿命减短甚至出现重新返工等浪费财力物力的事情。

1.2对于当前来说，能够使得钢结构比较完好的连接在一起的主要方式就是焊接，因为焊接能够使得钢结构充分发挥出自己的独特的材料性能，还能够随心所欲的进行焊接，灵活性和可操作性都比较高。利用这一灵活性，焊接人员能够设计出最合适的焊接方式来达到最完美的效果。

1.3由于焊接在建筑钢结构中占据着十分重要的地位，所以研究人员需要认真对待钢结构的焊接工艺，在焊接之前，研究人员需要具有充分的专业知识和素养，具备一定的专业知识储备能力和应变能力，并且经过大量的动手实践操作的经验，在具体工作期间，由于焊接的工作地点长期处于较为复杂的操作环境当中，里面存在着很多不利于焊接的因素，所以这就明确要求连接点要具备良好的抗震性能和连接功能，用最少的材料的消耗量来达到最完美的视觉效果。

2建筑施工中钢结构安装焊接技术的具体应用分析

2.1做好焊接前的准备工作

一方面，在开展焊接工作之前，要进行操作平台的搭建。比如，对于柱焊接工作而言，常使用钢管进行操作平台的搭建，对于钢梁焊接工作来说，可以将特制吊篮作为操作平台。另一方面，施工前要对建筑项目的实际状况做出分析，并针对焊接任务量合理选择焊接设备以及材料，确保后续焊接工作的顺利开展。如果工程的焊接任务量相对较大，那么可以使用CO2保护焊技术进行施工，该技术的施工速度相对较快。需要注意的是，焊接工作之前要对焊接设备以及相关的辅助设备进行检查。此外，当焊接任务确定之后，要做好现场人员的安排。焊接环节需要施工人员有着较强的专业性，并要求施工人员具备一定的施工经验。同时，还要根据现场实际状况安排管理人员进行监督，发现问题要及时责令改正。另外，施工现场要严格落实持证上岗制度，参与焊接施工的技术人员要具备相应的资格证明。

2.2钢结构的连接

现阶段，建筑项目中所用的钢结构主要由梁、柱等。就柱截面而言，大多使用的是箱形截面，也有的柱结构采用“工”字形截面或者是“十”字形截面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于梁截面来说，截面主要采用“H”型钢梁，也有部分建筑中会使用特殊截面。在进行焊接安装工作之前，要按要求开展相应的焊接工艺试验，通过实验可以明确焊接施工所需要的各种材料。另外，借助于试验还能确定出后续焊接工作所需要的各项参数。

2.3合理选择焊接方法

首先，施工期间技术人员需要对钢构件的尺寸、形状做出分析，同时还要研究材料的成分和接头形式等要素，并针对上述内容合理选择可行合理的焊接方法。此外，在选择焊接方法时，还要考虑到现场的实际条件、工人的技术水平等因素。在权衡各项影响条件的前提下，尽可能选择最经济、最实用的焊接方法，有效提高焊接工作的质量[1]。另外，焊接方法的选择还要考虑到不同方法的适用范围与稳定程度等因素，同时还要考虑到设备要求以及劳动生产率等要素。当焊接方法明确之后，就要进行焊接材料的选择。

2.4焊接施工顺序与工艺

①钢结构焊接过程中，要严格按照规范的焊接顺序开展相应的施工工作。在开展梁构件的焊接时，首先要对高强螺栓进行初拧，待焊接结束之后，还要拧紧高强螺栓。这样一来，就可以确保扭矩值满足施工要求。②对于大多数钢结构的焊接而言，应严格按照自上而下的顺序进行施工。焊接过程要从上层的梁构件开始，之后再进行柱脚板、下层梁与中层梁的焊接[2]。最后，才能进行柱与柱之间的焊接。焊接施工结束之后，要及时对焊接工作的质量进行检测。③在进行对称梁结构的焊接施工时，如果没有特殊的焊接要求，可以采用相同的焊接方法。需要注意的是，同一根梁的两端不能采用同时焊接的方式进行施工，以免影响焊接施工的质量。④对于梁构件的焊接，需要按照下翼缘-上翼缘的顺序开展焊接施工，具体施工时要遵循逆时针焊接的原则。总体而言，焊接顺序与工艺的选择，要考虑到现场钢结构的实际情况，必要时可以做出适当的调整。

2.5节点形式和焊缝检测

钢结构施工期间，涉及的焊接工作主要是柱与柱、梁与柱以及节点等位置的焊接施工。除了关键位置的焊接施工以外，施工时还可以借助高强螺栓对梁板结构进行连接。对于连接板和钢柱脚节点的施工，可以采用焊接的方式。钢结构中会用到一定数量的钢板，因为钢板有着相应的厚度，施工时应按要求对焊缝质量做出检测和探伤实验[3]。一旦发现焊接质量问题，要及时进行整改，同时还要对整改质量再次进行检查。一般来说，检测过程中主要用到超声波探伤仪，该设备的应用能够及时发现焊接缺陷，并且能够准确的定位出缺陷的位置与大小。

2.6做好焊接全过程的质量检查

一方面，焊接施工之前，要对拟定的焊接材料进行严格的质量检查工作，这样一来就可以确保所选材料满足各项施工要求，同时还要对材料检测数据进行详细的记录[4]。另一方面，焊接施工中要对电弧电压、焊接电源与速度进行严格的检查。最后，焊接工作结束之后，也要按照规范要求对容易出现问题的各个焊接部位做出全面的检查。具体检查工作中，尤其要对焊钉的弯曲程度做出检查，另外还要对焊缝的均匀程度进行严格的检查。如果检查工作发现焊钉根部没有熔合，要及时进行补焊，进而提高结构的整体焊接效果。

结束语：

总之，钢结构的焊接施工受到材料、顺序、工艺以及焊接人员专业素养等诸多因素的影响。在进行建筑项目的焊接施工时，既要做好施工前的准备工作，同时还要选择合理的焊接方法与工艺，此外还要对重点部位加强检查，确保焊接质量满足要求。

参考文献：

[1]于海龙.超高层建筑钢结构施工焊接关键技术[J].城市建设理论研究(电子版),2017(12):85-86.

[2]李刚.建筑钢结构焊接技术发展趋势分析[J].山西建筑,2016,42(24):109-110.

[3]李青山.建筑钢结构焊缝质量控制问题探讨[J].山西建筑,2016,42(21):204-205.

[4]乔卫宾.谈建筑钢结构焊接施工的质量控制[J].山西建筑,2015,41(28):205-206.

论文作者:宿必琛

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1c34398e93f6e63d09d6789.html