# 基于智能电网建设的用电信息采集系统能力提升探讨论文_刘英利

摘要：基于智能电网建设的用电信息采集领域的电能信息采集系统是一种将智能电网、电力营销和线损管理相结合的电能信息采集系统，是电能信息获取的一种新的解决方案。它为双向交互提供了强有力的技术保障，实现了电能信息的综合检测和采集功能，为电力营销的业务效果和强大的智能电网建设提供了强有力的技术保障。本文对用电信息采集系统的提升进行了分析，并找出在应用过程中存在的问题，提出相应的解决措施。

关键词：智能电网；通信信息；采集系统；电力市场交易

一、 用电信息采集系统概况

用电信息采集系统主要功能为：实时监控、收集和处理电力用户的用电信息、实现电力信息的自动采集、测量异常检测、电能质量检测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能电力设备信息交换等。为实现阶梯电价电费自动结算、远程和本地费控等营销业务提供了技术支持。由于对用户的实时监控，不仅有利于分析电力线路的使用和损坏情况，使操作人员能够及时发现电路故障。此外，它还可以分析和研究功耗不稳定用户的用电情况，并确保用户用电的安全性和稳定性。

二、 用电信息采集系统建设

2.1主站系统不稳定的处理。服务器故障，导致采集系统无法登录。当数据库服务器发生故障时，无法从采集系统中提取电力信息。前端计算机无法使用前端计算机接收或转发相应的命令，难以完成信息的读取。在主站检测到异常情况后，及时发送给有关维护人员，以确保问题在第一时间得到处理，数据可以在同一天存储在数据库服务器上。加强主站系统的维护研究，掌握采集系统较为实用的功能[4]。例如，一旦发生盗窃，就可以及时找到网关测量的电流、电压和负载曲线。呼叫侧电流表的电流和电压的实时值可以大大提高车站区域的功耗水平。

2.2远程通信通道故障的处理。无线通信运营商的问题导致采集终端与前端计算机之间的通信失败。采集终端的大规模泄漏是出现故障的主要形式。信号覆盖问题在偏远山区，容易出现信号覆盖不足的问题，使得前端计算机无法与采集终端有效连接。由于信号漫游故障与SIM卡所有权的不一致，也能出现两者之间的通信无法正常的进行，造成了大量的沟通方面的业务金额问题。规范操作人员，建立联系，确保及时发现通信故障，并在第一时间解决问题。对于信号覆盖不足的问题，应及时提供反馈。通信功能安装后，需同时安装信号放大器，以确保信号覆盖区域没有死角。面对沟通所产生的通讯金额，可以通过与运营商的有效沟通和联系，加强通讯问题方面的合作，减少通讯方面会出现的障碍几率。

2.3采集终端故障的处理。上行通信和下行通信是采集终端的两大主要功能。GPRS模块的故障是上行通信的主要问题，导致终端不能在线运行，没有设置正确合理的上行终端参数（包括IP地址的主站、终端的APN、终端地址等），使终端难以在线。没有天线的安装，终端无法及时在线并对问题进行及时的处理;路由模块的失效是下行通信出现问题导致的;智能仪表的采集无法读取，采集方案不能满足环境和通信距离的要求。对于丢失的回放线路，电力信息采集系统每天都要进行监控，并与监控单位和下属公司进行沟通。监理单位的主要工作是站场处理意见。在该日退还监事会收据必须有严格的要求和规定。一旦基层单位不能解决这一问题，终端制造商就必须给予有效的处理和解决。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、 用电信息采集系统功能提升的研究

3.1用电信息采集系统主站性能及可靠性提升

随着公司营销信息化工作的全面快速推动，客户用电基础信息不断完善，用电信息采集范围和采集成功率逐步扩大提高，采集系统已实现了对电力用户用电量、用电负荷、电压电流等的全面采集，并在运行过程中积累了大量的数据资源，数据总量及种类都已颇具规模，数据向巨大规模发展，采集系统对数据实时性、完整性、准确性提出了更高的要求，大数据特征日益明显，同时外围系统对采集系统数据的需求更广、计算时效性要求更高，对采集系统形成的计算、分析压力较大，采集系统面临着重点数据分析时效性差、系统整体性能下降、业务分析计算困难等难题。公司运检部对采集系统提出了全量数据采集、全事件采集、高频度高实时性的等要求，需要通过用电信息采集系统进行优化升级，才能完成相关工作要求。由于计量在线监测系统分析的数据爆炸式增长及应用的进一步拓展给数据存储和分析带来巨大的压力，向上扩展的方式更是遇到可扩展性、性能等方面的问题，采用分布式文件系统作为分布式计算平台，通过将数据分散存储在多台独立的设备上进行运算，减少大量的数据库I/O操作，利用分布式计算的特点实现异常监测与故障诊断的实时与高效性。用电信息采集系统经过多年的功能完善与深化应用，已成为公司的工控类生产系统，为了确保系统的稳定可靠运行，在故障异常时迅速恢复，要求采集系统必须具备足够的容灾能力，加强采集系统关键数据容灾备份建设，通过冷热备方式，实现采集系统的数据、功能、应用备份，保障采集系统的稳定运行。

3.2用电信息采集系统安全防护提升

根据国家电网公司《国网安质部关于乌克兰电网遭网络黑客攻击引发大面积停电情况通报》中的“加强电网工控的日常巡检、运行监测、安全审计、漏洞挖据和整改加固，强化风险辨识，做好安全风险和漏洞预警；加强网络信息安全检测系统部署，持续做好网络安全监测；开展网络信息安全隐患排查；加强电网工控系统安全防护研究”等要求。依据采集系统安全优化方案对现有系统进行安全防护功能完善工作，结合用电信息采集系统网络结构特点，构建坚强的系统安全防护堡垒，强化系统域边界防护。同时加强内部物理、网络、主机、应用和数据安全，阻止外部恶意攻击，保护内部系统安全，阻断流经边界的恶意攻击行为，避免对外部系统造成侵害，将系统建设成为符合国家电网信息系统安全要求的信息系统。

3.3用电信息采集系统运维闭环管理深化应用

运维闭环管理功能深化应用，有助于提升采集现场及时发现、远程分析、精准定位、高效解决故障的能力，实现计量现场业务规范化和标准化，对计量现场业务实现全业务开展并实现有效管控。

3.4用电信息采集系统统一标准代码

统一编码有利于促进系统内数据的规范化，既方便处理，加速处理速度，又节省大量存储空间。有利于系统间数据的规范化，保证了数据的一致性；有利于不同系统间的数据的可用性，规范了不同部门、不同专业、不同岗位采集业务人员进行业务处理和语义表达的基准。

3.5用电信息采集系统主站功能升级与深化应用

（1）采集运维闭环管理模块升级

（2）智能电表深化应用功能升级

（3）统一接口平台适应性升级

（4）智能电表深化应用功能升级开发和实施

（5）采集数据管控治理相关适应性升级

（6）面向对象通信协议适应性升级开发和实施

（7）台区线损管理功能优化开发和实施

（8）2017版标设修订其它适应性升级开发和实施

（9）大数据应用

结束语

用电信息采集系统的信息化应用是现阶段力户用电需求的方向，在当前智能用电的背景下，大量的信息化设备、应用系统开始广泛的应用，这就对用电信息采集系统采集数据的可靠性、准确性提出了更高的要求，促使采集系统进行信息化升级。综上所述，以上内容就是对电力用户用电信息采集系统提升的论述。

参考文献：

[1]夏水斌，张芹，谢玮，冉艳春，董重重，叶新青.电力用户用电信息采集系统建设研究[J].自动化与仪器仪表，2018（10）：48-50.

[2]王静.电力用户用电信息采集系统及其应用[J].中国新通信，2018，20（19）：206.

[3]陈颖.电力用户用电采集管理信息系统的设计与实现[D].电子科技大学，2018.

论文作者:刘英利

论文发表刊物:《中国电业》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1c87ae39f9dd016983ea91b.html