# 浅谈智能建筑电气设备的施工安装技术要点论文_王洋

摘要：随着通信和计算机技术的飞速发展，智能建筑的相关技术日趋成熟。智能建筑要求的提高势必导致电气设备系统日趋复杂，对其安装施工提出了更高更新的要求。在智能建筑工程的施工过程中，只有做好电气安装工作，才能够保障该智能建筑的效能得到最大限度的发挥。本文首先对智能建筑内容进行概述，然后对于智能建筑电气设备的构成进行分析，最后重点对智能建筑电气设备安装技术的要求进行研究，以供参考。

关键词：智能建筑；电气设备；安装技术

随着信息技术的快速发展，已被运用到各行各业之中。智能化建筑为适应人们对居住办公环境安全、便利、舒适和高效要求应运而生，其不仅具备传统建筑的性能，还将建筑设备、办公自动化和通信网络系统纳入其中，进行建筑结构、系统、服务和管理间的优化组合，不仅保障了建筑的使用功能，更是极大提高了人们的工作与生活质量。

1.智能建筑内容概述

智能建筑也被称作为3 A建筑，主要包括办公自动系统（OAS）、建筑电气设备自动化（BAS）、通信自动化系统（CAS）。所以我们能够看出，建筑电气设备自动化（ BAS）属于智能建筑自动化系统当中的重要组成部分，也就是利用中央处理器来完成对于信息的处理，从而利用网络来对于智能建筑当中的照明、电梯、消防以及防盗系统、广播、巡逻系统等多种电气设备进行实时的管理和监控，从而实现电气设备管理的最优化，进而提升整个智能建筑自动化管理系统的安全性和可靠性，充分的降低能源的消耗和人力的消耗，最终达到降低智能建筑运行费用的目的。这里对于智能建筑的内容进行总结，具体包括以下几个方面：

首先，智能建筑当中的各个设备能够根据相应的时间来实施启动和停止的控制设置，从而达到降低能源消耗的最终目的。

其次，智能建筑能够对于自身的供水系统、排水系统、供电系统以及空调系统的运行情况进行实施的监测，同时也能够对于各个设备的运行数据进行调节。

第三，智能建筑当中的各个设备，一旦运行时间达到了相应的期限，就会进行报警，表示该设备需要进行维修和保养，通过这种方式能够有效的加长设备的运行寿命，从而提升整个设备的服务水平。

第四，智能建筑会根据自身所需要的冷负荷，来对于冷水机的运行设备数量进行控制，从而使得其运行的状态达到最佳。

第五，智能建筑能够通过对于电气设备运行时间进行了解，来自动进行备用设备的启用及更换，从而有效的加长电气设备的使用寿命。

最后，智能建筑能够对于电气设备的各项能源损耗进行记录并能够自动的生成文件。

2.智能建筑电气设备的构成分析

智能建筑当中对于电气设备进行监控的系统通常会布置在智能建筑的中央处理器及远程处理器当中，并且能够通过总线桥进行信息的沟通和交流，其主要包括系统的输入设备和输出设备以及系统设备本身。其中系统输出设备包括阀门、执行以及风门等，输入设备包括温湿度和电量的传感器等等，而系统设备则包括了主机和通讯设备等等。根据其结构的方式可把其分为这种几类：

首先是键盘、显示器、打印机、中央电脑所组成的中央处理系统设备。

其次是具有远程处理功能的设备，智能建筑通常会采用 TA6711和 TA6585这两种型号的设备，这两种型号的设备有着相一致的 RPU功能，可以通过设备组合或者单独接入的方式来与中央系统进行连接，从而形成两级控制系统。

第三，总线桥是专门应用于二级控制系统的一种通信处理器，其中包括八条通信线路，并且每一个通信线路都能够与其他三十个区域当中的控制器进行连接。

最后是测试元件和控制件，测试元件包括各类的传感器，例如温度和湿度传感器以及液位和压差传感器等等。而控制件则主要包括具有执行结构的各类型号继电器。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.智能建筑电气设备安装技术要求

3.1智能建筑远程处理器的安装技术要求

智能建筑当中电气设备远程处理器的安装技术要求主要包括：首先，需要智能建筑当中的控制系统能够和各个RPU之间保持透明的通信，并且能够使用同一线路当中的各个PRU来组合成统一的控制系统。其次，通常情况下，建筑电气设备自动化系统当中被进行监控的设备大部分为空调机组设备，因此应该把 PRU放置在机房当中，让后把空调机组控制系统当中空余的接口来与照明控制系统以及水流和水位控制系统相连接。如果需要考虑到未来的电气设备发展，RPU应该空余出五分之一的接口。

3.2建筑电气设备自动化的线路安装要求

在对于建筑电气设备自动化系统进行布线的过程中，需要注意一些线路需要进行安装专门的导线，例如建筑电气设备自动化系统当中的通信线路或者温湿度传感器线路等等，这些线路通常都会用到屏蔽线，以及设备制造商所提供的与设备相匹配的导线。信号电缆、控制电缆和电源线之间应该采取分槽铺设。网络控制设备、计算机设备以及DDC设备的接地应该与和弱电工程共同使用的接电线相连接。通常来说，智能建筑当中会安装非常多的电子设备，且这些电子设备会分别从属于不同的控制系统，而这些控制系统的工作频率以及抗干扰能力都各不相同，所以这些控制系统对于接地线也有着不同的要求，所以在进行安装接地的过程中，也要采用相应的接地方法。

首先对于电子设备来说，通常会采用信号接地、屏蔽接地以及功率接地等方式，一般来说会联合使用一个接地极，并且接地的电阻小于等于四欧姆。如果电子设备和防雷接地共同使用同一个接地极时，电阻应该小于等于一欧姆。当屏蔽接地进行单独设置时，接地电阻一般保持在300欧姆。

其次对于一些抗干扰能力较差的设备来说，接地应该和防雷接地进行分离，并且设备接地和防雷接地的距离应该保持在二十米之内，如果电子设备的抗干扰能力较强，那么可以对于两者之间的距离进行调整，调整范围在五米之内。

第三，如果电子设备和防雷采用同一个接地装置，那么为了能够有效的防止被雷电击中时所造成的损害，应该采用埋地铠装电缆来进行接地。

最后，建筑电气设备自动化系统当中的电缆屏蔽层，必须进行接地处理，这是为了能够有效的避免电流造成的干扰，对于1 MHZ以上的电缆，可以采用多点接地的方式。

3.3智能建筑输入设备的安装要求

首先，应该确保安装的位置能够便于对其进行维护和调试，应该根据产品的实际要求来确定传感器的安装位置。其次，不要在管道焊缝处或者边缘处来进行开孔焊接传感器。第三，温湿度传感器的安装应该尽量避开蒸汽放空口和出风口。

3.4智能建筑输出设备的安装要求

首先应该保证电动阀门的开闭位置和水流的方向保持一致。其次要在设备的安装之前进行动作模拟安装。第三，电磁调节阀门应该和电动调节阀门一同安装在回水管上。

结束语

总之，我国国民经济迅速增长的今天，智能化建筑会极大影响到人们的生活与工作。智能建筑电气安装技术是一个多门类的综合系统集成技术，根据智能建筑电气设备工程的特点，严格按规范和施工工艺要求进行安装，必能确保系统开通和运行，充分发挥系统的运行效果，取得相应的社会和经济效益。

参考文献：

[1]王建强.智能建筑及工业电气设备安装工程中的接地问题分析[J].装饰装修天地,2019,(20):377.

[2]柯军.浅谈电气自动化智能建筑设备安装与质量控制要点[J].环球市场,2019,(28):390.

[3]陈超宇.浅谈电气自动化智能建筑设备安装与质量控制要点[J].商品与质量,2019,(26):191.

[4]李书田,陈超.智能建筑电气自动化设备的分析与思考[J].中国房地产业,2019,(17):262.

论文作者:王洋

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1d8e1abe2fdf39b80902605.html