# 城市道路工程施工质量管理研究论文_廖鹤

身份证号码：45032519891203XXXX

摘要：现如今，随着社会经济的飞速发展，城市道路建设步入现代化阶段，构建新型施工质量管理体系是不可缺少的，对区域交通改造起到了关键性作用。由于施工监管体制缺失，道路施工质量尚未达到理想化标准，阻碍了质量管理工作有序进行。为了更好地开展施工管理工作，必须严格按照质量管理标准进行全面调度，实现质量规划与改造的一体化。据此，结合城市道路施工质量问题，提出切实可行的管理改造方法。

关键词：城市道路；施工；质量管理

引言

结合现代城市的发展要求及道路工程的施工状况，注重对其施工质量管理的深入探讨，可使道路工程施工效果更加显著、质量更加可靠，满足行车安全性要求，也能为城市科学发展注入活力。因此，在对城市道路工程施工方面进行研究时，应给予其施工质量管理更多的关注，积极探索切实有效的管理措施并加以使用，确保这类工程在施工质量方面的管理计划实施有效性。在此基础上，可丰富城市建设中道路工程施工管理方面的实践经验。

1影响城市道路施工质量的因素

1.1施工人员因素

“人、料、机、法、环”这五大因素中，“人”是处于中心地位的。机械由人控制、材料由人管理、工法由人创造和总结。因此，“人”的行为是技术、质量、安全生产等工作的关键，做好“人”的工作是建设工程质量安全管理工作的重中之重。即具体管理者、操作者的素质及组织能力，在工程建设中起着主导作用，应当建立健全岗位责任制，加强对人的职业业道德教育、劳动纪律教育、专业技术知识培训，改善劳动条件，合理提高劳动待遇。根据工程项目的特点，扬长避短的原则来配备人员，力求使各部门人员的能力得到充分的发挥。因此人的因素对整体施工质量有诸多影响，也是施工安全、质量、成本风险源[1]。

1.2材料影响因素

各类材料是工程施工的物资条件，材料质量是工程质量的基础，所以加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证。例如在基层施工中主要使用半刚性材料水泥稳定碎石，水泥要求初凝时间大于3小时，终凝时间在6-10小时之间。碎石规格符合规范要求，细集料含泥量对基层施工质量有着重要影响，含泥量高会引起基层不规则开裂，同时会降低基层强度。因此石屑的塑性指数控制很关键。高级路面面层主要使用沥青混凝土，沥青是沥青混凝土的主要原材。沥青路面很多病害如掉渣、车辙、不规则裂纹等都和沥青材有关。因此质量上有缺陷的材料，会对后续施工作业有着严重影响。

1.3施工监管因素

在城市道路工程施工期间，必须要有严格的施工质量监管制度，而很多施工单位为了节省施工成本，并没有聘请专业的施工监理单位对施工现场进行监督和管理，这样一来，施工过程中存在的一些质量问题不能够得到及时、有效的排除，从而造成工程质量隐患。此外，一些监理单位与施工队伍存在相互勾结的现象，为了一己私利滥用职权，同样也会对城市道路工程的施工质量产生严重的影响。

2城市道路施工质量管理策略

2.1健全质量管理体系，提高人员综合素质

城市道路工程实践中进行施工管理时，为了实现其科学管理目标，也需要健全相应的管理体系。在此期间，应做到：重视对完善的管理机制、丰富的管理方法等要素的整合利用，为道路工程施工质量管理体系的健全提供参考依据，增强其适用性，为具体的管理工作计划实施提供科学指导，不断提升这类工程在未来实践中的管理水平，实现对城市道路施工风险的科学应对。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，当质量管理体系得以健全后，应将其实施到位，促使城市道路工程质量管理内涵更加丰富，避免引发这方面的管理问题。为了使道路工程施工质量管理更具专业性，充分发挥管理工作的实际作用，则需要关注人员方面的素质状况。在此期间，应做到：积极开展专业培训活动，实施好切实有效的奖惩机制，强化城市道路工程管理人员责任意识，提高专业能力，逐渐提升质量管理的专业化水平。同时，城市道路工程施工及管理人员在实践中也需要规范自身的操作行为，强化材料质量管理意识，并在检查及评估工作机制的支持下，实现对存在质量缺陷材料的及时处理，从而提升该工程施工中的质量水平。

2.2严格管控工程材料质量

道路施工过程中需应用众多物资，不仅包括工程实体构成材料，同时也包括施工过程辅助性材料等，因此，工程材料于工程施工中占据重要位置。材料是否具备较强的使用性能，可对工程质量使用寿命、工程质量产生直接联系，所以，加强工程材料质量对提高工程施工质量而言具备重要意义。监管工程师应对材料供应来源予以严格管控，除需做好工程材料采购工作外，还应于材料来源处对工程材料质量予以控制。此外，还应做好工程材料验收工作，针对进入施工现场材料，应分批次予以检验，对材料质量严格把控，对材料出厂发票、数量、产地说明等予以详细检验。于材料质量管控而言，严禁不合格材料进入施工现场。此外，还应做好材料的保管工作，避免材料产生质量下降及变质等现象。应将施工材料予以分性质及分类别保管，做好防潮及雨淋等工作，避免因所使用工程材料质量不合格产生安全事故。

2.3强化施工监督管理

首先，加强路基施工工艺的控制，如何检测路基的施工质量，其中最为有效的手段就是进行试验检验，因此需要从控制路基的施工工艺方面进行考虑，从而帮助其提高路基施工的质量。而在路基填筑施工时，必须要保证对原地面质量的检验，以及对下层路基的质量检验，这是提高路基填筑质量的关键。其次，路基碾压质量的控制中，必须要选择合适的压路机型号，以及科学合理地设计压实的方法及技术。城市道路中采用重型击实标准进行，因此在相应的压实设备上的要求也要进行配套。最后，对路基排水的控制非常重要。因为路基发生水害具有一定的严重性，将会给公路路基造成严重的损坏，因此加强路基排水系统的建设质量非常重要。路基排水主要是对路基与周围排水系统进行联系，防止其遇到汛期时路基长期的泡水受到侵蚀。此外，因为道路自身排水系统等必须要设计完善，如边沟、截水、急流糟、纵坡、横坡等，从而保证公路本身遇到大量雨水时能够及时排出，保持路基的干燥。

2.4加强施工现场质量管理

现场是质量的生命，在施工过程中一定做好现场管理，做全面检查和管理。对于材料的型号和品牌进行严格监督，对于采购及进料时间进行合理分配。在材料进之前，要组织多方面的力量进行抽查，确保材料合格进场。同时要加强对施工程的控制，做好应急预案。要提高现场质量的反应机制，加强监督管理，进行源头控制，在运行过程中，一旦出现问题就要进行核实和审查，以保证施工质量与安全。

结语

综上所述，在城市基础设施建设力度不断加强背景下，加强城市道路工程施工质量管理是必然选择。结合不同区域城市道路工程建设水平的差距情况，深层次剖析其中存在的质量问题，进一步建立完善的施工管理机制，立足于实际情况合理规划和控制，加强施工材料质量管理，提升人员综合素质水平，为工程质量提供坚实保障。

参考文献：

[1]薛向龙.探讨城市道路交通工程施工管理过程中的质量控制措施[J].建材与装饰，2018（50）：250-251.

[2]陈水冬.试析城市道路施工管理过程中的质量控制措施[J].建材与装饰，2018（13）：260-261.

[3]庞妍.城市道路施工管理过程中的质量控制措施[J].科技资讯，2019，12（12）：114+116.

[4]韩顺莉.城市道路交通工程施工管理过程中的质量控制措施分析[J].建材与装饰，2019（27）：277.

论文作者:廖鹤

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1ff157f89a78fa9478730a5.html