# 深基础支护结构的设计与施工方法纪环宇论文_纪环宇

摘要：深基础支护结构主要应用于高层、超高层建筑物的地下部分，包括桩或墩基础、锚拉基础、地下连续墙等多种结构形式。在进行深基础支护结构设计时，需要采用分项系数表示的极限状态设计表达式，主要包括正常使用极限状态和承载能力极限状态两种情况。通过对地下连续墙深基础支护结构的施工工艺的研究，我们对深基础支护结构的施工方法有了较为直观的理解。

关键词：深基础;支护结构; 地下连续墙;设计与施工

引言

在当前的高层建筑物施工中，深基础支护结构设计与施工是工程建设是否安全稳定的重要影响因素，在实际工程建设中，应明确深基础支护结构设计与施工的原则与方法，保证工程建设顺利推进。

一、深基础支护结构设计遵循的原则

在深基础支护结构设计中，需要提高对设计环节的重视，按照经济、安全、适用的原则进行施工建设。根据周边构筑物、管线、交通和地质水文条件，结合相关规范、标准选择适宜的支护结构，保证支护结构安全、稳固的前提下，减少周边环境带来的不利影响。要使模板的安装、基坑开挖以及浇筑混凝土顺利进行，凹就需要科学的部署施工工序，完善进度计划，使得不同工序间得到有效的衔接，保证工程顺利建设。高层建筑中，地基容易受到水压力、土压力以及巨大建筑物荷载的综合影响，所以需要加强深基础支护结构的设计工作，对地下工程进行科学规划，这一-般涉 及两个方面的内容。一方面是要对比深基础支护结构的方案，支护体系中需要涉及支撑和挡墙:另-方面还需要做好支护结构强度以及变形的计算，比如土压力、施工的荷载、水压力等。设计深基础支护结构时，.一般使用分项系数标示极限状态。其极限状态主要涉及承载能力和正常使用的极限状态。承载能力极限状态是深基础支护结构达到了最大的承载力或者不适合继续承载的变形。正常使用的极限状态就是深基础支护结构达到了正常使用或者耐久性能中某项规定限值的状态。两种情况都需要进行科学的计算，计算内容包括:土体的稳定性、受压荷载、受弯荷载、支撑锚杆支护结构承载力等。深基础支护结构的施工工序比较复杂，需要提高施工人员的施工技术，结合工程实际选择最佳的施工方案，保证工程施工的质量顺利实现。

二、深基础支护结构的施工方法

1、深基础支护结构施工

在深基础支护施工过程中应从多方面进行分析与研究，比如工程建设地点的地理条件、气候条件以及周围环境和基坑开挖形式等。基坑支护建设中，应依据工程建设的实际情况对施工的方案以及方法等进行调整，并保证支护结构的稳定。施工中需要时时注意工程的施工流程、周边环境等，使得各个环节都能够顺利推进，防止工程建设对环境产生不利影响。同.时需要选择合适的机械设备，做好相关人员的调动，促进工作效率以及效果的全面提升。

2、明确支护结构施工的流程

要使深基础支护结构施工顺利推进，提高工程建设的效率，就必须按照一-定的施工流程进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先需要做好施工前的准备工作，做好对施工现场环境、气候、地质条件以及水文情况进行调查和研究，能够为后期的工程建设奠定坚实的基础。与此同时，加强支护桩的施工建设，使用机械挖孔成桩，制作混凝土护壁，使得工程建设能够更加安全、高效。此外，还需要做好施工过程中的交流与沟通，在深基础支护结构施工中，不可避免会出现一些不可预知的情况，为此应加强企业间的沟通与交流，严格按照相关施工流程开展工作，保证工程建设的细致、认真，避免出现不必要的失误。

3、深基础支护结构施工的工艺问题

当前的深基础支护结构施工中涉及很多施工工艺，下 面对一些施工工艺逐一-进行 分析。首先是复合土钉墙，这种一种复合的支护体系，是将土钉墙与一种或几种支护技术相结合的支护体系，--般情况下这种支护技术是应用在开挖深度小于15米的基坑中，或者是应用到人工填土层、粘土层等中。当前这种复合土钉墙主要是应用到地铁、公路隧道、岩土高边坡或者是深基坑边壁等工程施工中，施工的整个环节包括对施工方案的编制、做好施工准备工作、开挖、对边坡进行清理、孔位布点、成孔、将士钉钢筋进行安装、注浆、铺设钢筋网以及喷射混凝土等，再进行下一层的开挖。施工中利用这种工艺需要注意一些问题， 避免出现工程漏洞。此外，还需要保证材料质量，比如通过检验和试验明确土钉钢筋的强度，选择符合要求的水泥品种等避免土方开挖后长时间暴露,做好防潮、防水工作，及时将积水排出等。其次是地下连续墙，这是在地下使用挖槽机械将沟槽挖出，将合适的材料浇筑其中，形成能够挡土、防水和具有承重能力的地下墙体，当前已经这种工艺已经被广泛的应用于地下室、地下的街道、停车场等建设中。施工的主要流程是导墙、泥浆护壁、成槽施工、水下混凝土的灌注、处理墙段接头。这种工艺施工中也需要注意一定的问题:保证成槽的垂直、槽底淤泥的厚度以及比重等，保证获得数据的精准，避免出现漏洞。检查成槽后的宽度、深度等。第三是钢板柱工艺。钢板柱工艺的流程主要是:检验和矫正钢板桩、安装导架、选择沉桩机械、钢板桩打设、基坑回填土等。在施工过程中，每一环节都需要注意一定的问题:比如在对钢板桩进行检验时，需要保钢板桩的长、宽、厚、高、锁口形状等情况，.使其质量达到建设标准。钢板桩的打设过程中应用力均匀，采用屏风式打入的方法，并注意打桩时的垂直性，防止出现锁口中心位移。钢板桩拔出后才能够进行基坑回填土，钢板桩拔出时需要注意拔出时间、顺序以及桩孔处理的方法等，从而保证钢板桩施工的顺利、高效推进。最后就是预应力锚杆支护，这种支护形式比较新颖，不仅拥有之前几种工艺的优势，更加经济、安全、便捷，也比较深，因此在当前的施工过程中应用效果比较好。其主要的工艺要点是成孔、灌浆、制作安装以及张拉锚杆腰梁。间因此在实际的施工过程中，需要科学的挑选杆件，保证锚杆的强度。

结束语:

总而言之，社会经济发展，城市建设推进,建筑高度逐渐提高，深基础支护结构设计与施工工作的技术性也逐渐增强，这是一项比较复杂的工作,工程建设的各个环节都会对支护结构产生影响，因此为了减少施工对于周边环境以及建筑物的影响，在深基础支护结构设计施工中,应遵循一.定的设计原则,采用科学的施工方法，保证建筑的安全、高质量建设。

参考文献

[1]熊志科.深基础支护结构的设计与施工方法[J].建材与装饰,2017(37):69-70.

[2]孔凡杰.深基础支护结构设计与施工方法的研究[J].住宅与房地产,2017(17):110.

论文作者:纪环宇

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d23afe07da0a26ffc11d44a6.html