# 浅谈LKJ车载监控装置故障及处理论文_秦凯月

（中国铁路北京局集团有限公司石家庄电务段 河北石家庄 050000）

摘要：LKJ车载监控装置是实现人机对话的窗口，可以将机车运行的相关信息在显示器上以滚动方式加以显示，可以方便地引导或提示乘务员开展各项操作，强化其故障处理具有重要意义。本文以LKJ车载监控装置为研究对象，重点就其常见的故障及处理对策进行了探讨，希望有效确保车载监控装置运行的可靠性。

关键词：LKJ；车载监控装置；故障分析；处理对策

随着科学技术的发展，先进的设备和技术在铁路交通领域得到了广泛应用，推动了铁路交通安全管理的规范化、信息化以及信息化建设进程，极大地增强了铁路交通运行的可靠性与安全性。车载监控装置作为LKJ系列列车设备的重要组成部分，使实现人机对话的重要窗口，一旦其出现故障，就无法为乘务员操作提供可靠数据支持，影响列车运行的可靠性与安全性，所以如何有效处理车载监控装置故障值得深入探讨。

1 LKJ车载监控装置监控主机故障及处理

监控主机是LKJ车载监控装置的重要组成部分，但是在使用的时候也容易出现开机后插件面板指示灯故障等故障问题。针对该故障问题，如果插件无法进行正常自检，那么相应的插件面板指示灯就容易出现故障问题。如果插件配备有CPU，那么要对CPU及周围程序写入情况进行仔细检查。如果插件没有包含CPU，那么要对错误提示相关通道电路进行重点检查。在实际的LKJ车载监控装置运行期间，如果发生了该种故障，那么需要有效地检查各个插件指示灯的对应指示情况，必要的时候可以直接更换主机箱。然后打开监控主机，对各个指示灯进行仔细观察，找出出现故障的成因，并对应地采取更换或维修等处理措施。

2 无法进入LKJ车载监控系统故障及处理

出现该种监控故障的主要原因在于输入的车站代码或交路号非法，或者地面数据输入存在问题，使得相应的LKJ车载监控系统无法得到正常运行，这时候如果监测相应的软件设置正常，那么就可以判定造成该种故障的成因主要在于监控记录插件存在故障问题。针对该故障的应急处理，主要是对所输入的车站代码或交路号进行检查，看他们是否合法，并对地面输入数据进行检查，看其是否准确，如果一切无误后可以对监控主机插件进行更换。

3 LKJ车载监控装置显示器故障及处理

3.1 显示器白屏故障及处理

对于LKJ车载监控装置显示器而言，出现白屏故障的原因主要包括BIOS芯片损坏、CPU卡损坏以及液晶屏损坏等。针对该故障，检修人员需要本着由近到远的原则，先排查最近的故障点，打开显示器后对有无按键音进行确认，如果没有声音，则表明BIOS芯片已经损坏，反之则表明液晶屏或CUP卡存在损坏情况。然后要更换出现故障的CPU卡，期间如果故障问题消失，那么意味着显示器白屏故障点发生于CPU卡上。否则，就需要对液晶屏进行更换，这样可以通过逐级故障排查来修复相应的显示器白屏故障。

3.2 显示器黑屏故障及处理

对于LKJ车载监控装置显示器而言，出现白屏故障的原因主要包括液晶屏、显卡、CPU卡、电源板以及保险管存在损坏或烧坏等故障问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在处理该故障的时候，检修人员需要先对保险管是否存在断裂等故障进行检查，如果其不存在故障，那么就借助万用表来对电源板的输出电压进行检查。如果电压正常，则继续应用替换法来对液晶屏、CPU卡等进行分别检查，期间如果更换某元件后故障消失，那么就意味着该元件就是故障点所在。此外，显示器黑屏也可能是因为完全黑，仅表现为很暗的情况，其他一起功能保持正常，这主要是因为液晶屏内部所设置的背景灯无法正常点亮所造成的。针对这种情况，可以对高压逆变电源是否可以正常运行进行检查，并借助万用表对其输出端进行测量，如果电压值正确，只需要对灯管进行更换即可，直至显示器可以正常显示为止。

3.3 显示器无法正常关机故障及处理

对于LKJ车载监控装置的显示器而言，在使用一段时间后，可能会出现部分显示器在主机关机后依旧处于点亮状态，无法彻底关掉，这种故障成因主要是由于控制继电器无法将110V电源关断，致使显示器无法正常关机。大量实践表明，出现该类显示器故障的显示器主要常见于A型和B型两种显示器，这主要是因为这两种显示器均要借助继电器当作开关作用，此时可能因为起机操作时候产生的过大瞬间电流而烧损继电器，进而可能因为继电器粘连而无法正常关机。

3.4 显示器无语音故障及处理

显示器无语音故障主要表现为显示器无法正常播报语音，如无按键音、语音不全或者部分语言丢失等，相应的成因主要是因为连接线断路，或者扩音器和IC卡语音板等相关元件出现故障问题所造成的。在排查和处理该故障的时候，检修人员要先借助万用表对扩音器设备以及相关连接线是否存在故障进行检查，如果正常则表明故障不在此处。然后可以继续对IC卡语音板是否存在故障问题进行检测，此时可以直接进行语音芯片更换即可。此外，某些故障可能无法直接判断，此时可以借助示波器来进行故障排查。要先对各个电源是否正常进行检查，接着对语音芯片、控制开关器件以及相关接线情况等进行仔细排查，待无故障后可以继续对后级语音放大电路进行检查，期间一旦发现异常问题就可以对故障元件进行维修或更换，直至最后故障解决为止。

3.5 显示器IC卡故障及处理

该种故障主要体现在IC卡灯常亮，无法进行转储，或者无法正常进行写卡操作，出现这种故障的一个很大成因是由于卡座故障。卡座一般具有比较有限的使用寿命，其在长时间或多次使用后，可能会造成IC卡中的簧片无法正常弹起，这时候造成长期接触而致使IC卡灯一直亮着，或者IC卡没有插紧以及数据线断裂松动等，这些均容易致使IC卡灯常亮。而对于CI卡无法转储的问题，可能是由于某些IC卡会长时间插拔，所以本身可能比较脏，所以在插卡时候可能会将一些油污带入到卡座中，造成IC卡无法正常进行转储。

总之，LKJ车载监控装置是确保车载监控系统运行可靠性与安全性的重要保障，否则一旦其中的显示器或主机等出现故障，那么就会影响监控系统人机交互环节的顺利开展。特别是随着LKJ车载监控装置中的内部集成度不断增加，增加了其出现故障的概率，强化其故障处理具有重要意义。但是除了重视监控装置故障处理外，更要注重平时LKJ车载监控装置的维护管理，确保各类设备以及元件等可以始终保持正常运行状态。

参考文献：

[1]苏东海.浅谈机车车载监控装置显示器故障分析及维修[J].中国新技术新产品.2016，27（12）：31-32.

[2]武小云.列车运行监控装置故障分析与处理[J].数字化用户.2018，19（14）：244-245

[3]李文军.列车运行监控装置（LKJ）故障分析及处理研究[J].区域治理.2016，12（32）：222-223.

论文作者:秦凯月

论文发表刊物:《电力设备》2018年第31期

论文发表时间:2019/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d23ec86ef5293590b1d213eb.html