# 水泥温度对混凝土的影响论文_邓勤周

广东清远广英水泥有限公司 511890

摘要：我国工程建设规模随着经济迅速的发展而越来越大型化，在现场施工过程中发现，建设施工中使用的混凝土的开裂现象较为普遍，加之现今所生产的水泥放热速度比过去大大提高，导致混凝土出现裂缝情况。因此在大体积混凝土中，温度应力及温度控制具有重要意义。本文就此分析温度对混凝土的影响以及提出相关措施。

关键词：温度；水泥混凝土；结构影响

1.水泥温度对混凝土影响

水泥温度高是由于储存了大量的热能，在水混合后没有发生水化反应之前，其热能就消耗了一定量的水，增加混凝土的用水量；而水泥浆仍然保持较高的温度，加快其水化反应速度，出磨水泥温度更因高温季节可以最高温度达到200℃，使成型的混凝土的温升达到前所未有的新高度，加快混凝土坍落度损失，从而导致大大提高混凝土出现温度应力裂缝的几率。

因水泥水化时会产生大量的热量，而其水化释放的水化热会引起混凝土浇筑块内部温度和温度应力的剧烈变化，使混凝土出现裂缝的情况。

2.混凝土温度裂缝的危害

2.1 因大体积混凝土结构多数为地下连续墙、筏板、箱型基础等，一旦出现温度裂缝适合，最主要问题就是造成地下室的渗漏问题，而这个问题不但处理困难、花费巨大，而且还延长了工程的交付使用时间，降低了结构的使用功能。甚至有时因在结构物的使用过程中出现多次堵漏，而堵漏成本高于土建成本现象。

2.2 混凝土中产生的如果是表面裂缝，那么对大体积混凝土的质量影响不大，容易解决，但是如果出现的贯穿性裂缝会降低建筑结构的刚度，从而影响到结构物功能的正常发挥。

2.3裂缝的出现让侵蚀性介质容易进入混凝土内部，导致混凝土腐蚀、碳化，损坏混凝土的表面以及降低其强度，从而影响混凝土的耐久性。

3. 混凝土裂缝控制的措施

大体积混凝土裂缝控制主要工作是对贯穿性裂缝的出现和发展的控制。目前可从两个方面入手。一方面，提高混凝土的抗拉强度，让其足够大到各种因素引起的开裂应力小于它；另一个方面，控制各种温度应力，让其尽可能小于混凝土的抗拉强度。

3.1提高混凝土的抗拉强度

3.1.1 为了减少或避免混凝土的开裂，可以掺膨胀剂，让混凝土在硬化过程中产生体积膨胀，使部分或者全部补偿混凝土硬化过程中的冷缩和干缩。另外可以掺入如有机纤维、金属纤维等的增强材料，来提高混凝土的抗拉强度。

3.1.2 合理的温度筋可以提高混凝土的抗拉强度，而且当钢筋的直径较细和间隔较密时，对提高混凝土的抗裂效果较好。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1.3 可以通过优化配合比，减少水灰比，采用合理的施工工艺等来提高混凝土的强度等级，其抗拉强度也会相应提高，增强抗裂性能，

3.2控制温度应力

大体积混凝土的裂缝主要由温度应力造成的。从经济效益和施工的方便性角度出发，主要是做好对温度应力的控制工作。

3.2.1浇筑块尺寸对温度应力影响也比较大。浇筑块越大，温度应力越大，越容易产生裂缝。因此热天浇筑混凝土时减少浇筑厚度，利用浇筑层面散热；拌合混凝土时加水或用水将碎石冷却以降低混凝土的浇筑温度；

3.2.2施工中长期暴露的混凝土浇筑块表面或薄壁结构，在寒冷季节采取保温措施，以减少内外温差，降低混凝土表面温度梯度，延缓混凝土的降温速度；在炎热季节采取混凝土中埋设水管，通入冷水降温可以带走混凝土内部热量，从而降低内部温度。

3.2.3规定合理的拆模时间，气温骤降时进行表面保温，以免混凝土表面发生急剧的温度梯度；合理地分缝分块；避免基础过大起伏；合理的安排施工工序，避免过大的高差和侧面长期暴露。

此外，改善混凝土的性能，提高抗裂能力，加强养护，防止表面干缩，特别是保证混凝土的质量对防止裂缝是十分重要，应特别注意避免产生贯穿裂缝，出现后要恢复其结构的整体性是十分困难的，因此施工中应以预防贯穿性裂缝的发生为主。

3.3 混凝土的早期养护

混凝土常见的裂缝，大多数是不同深度的表面裂缝，因此混凝土的保温对防止表面早期裂缝尤其重要。从温度应力观点出发，保温应达到下述要求：

（1）防止混凝土内外温度差及混凝土表面梯度，防止表面裂缝。

（2）防止混凝土超冷，应该尽量设法使混凝土的施工期最低温度不低于混凝土使用期的稳定温度。

（3）防止老混凝土过冷，以减少新老混凝土间的约束。

混凝土的早期养护，主要目的在于保持适宜的温湿条件，以达到两个方面的效果，一方面使混凝土免受不利温、湿度变形的侵袭，防止有害的冷缩和干缩。另一方面使水泥水化作用顺利进行，以期达到设计的强度和抗裂能力。从理论上分析，新浇混凝土中所含水分完全可以满足水泥水化的要求而有余。

由于蒸发等原因常引起水分损失，从而推迟或妨碍水泥的水化，表面混凝土最容易而且直接受到这种不利影响。因此混凝土浇筑后的最初几天是养护的关键时期，在施工中应切实重视起来。

4.结束语

高温水泥虽然是施工过程中较为棘手的问题，但通过采取多种技术措施控制混凝土的温升，减少结构的温服裂缝，提高耐久性，最大幅度减少水泥温度对混凝土的影响。具体施工中要靠我们多观察、多比较，出现问题后多分析、多总结，结合多种处理措施，水泥温度对混凝土的影响是会减小到最小化的。

参考文献：

[1]姜新平. 温度对水泥混凝土路面质量影响及应对措施[J]. 黑龙江科技信息，2008，18：229.

[2]张倩倩. 新铺和硬化水泥混凝土路面温度场研究[D].北京交通大学，2010.

[3]吴佳. 水泥混凝土路面动载与温度应力分析[D].长安大学，2012.

[4]张艳聪，高玲玲，申俊敏. 施工环境温度对水泥混凝土路面早期应力强度比影响研究[J]. 施工技术，2014，17：93-96.

[5]魏焕芬. 温度对水泥混凝土裂缝的影响[J]. 交通世界（建养.机械），2010，Z1：171-172.

论文作者:邓勤周

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d24a42302392279adfc4d14c.html