# 浅析岩土工程勘察的意义及其新技术运用论文_谭海燕

山东东沂勘察设计有限公司 山东潍坊 262600

摘要：随着经济的高速发展和科技的巨大进步，建筑工程技术也有了更广阔的发展空间，岩土勘察技术也得到了一定程度的提升。然而，在实际的建筑项目中，勘察工程技术却存在较多的问题，只有规范设计勘察方案并确保勘察结果的准确性，才能为工程设计提供客观真实的参考信息，从而为后续工程的安全奠定好基础。本文立足于勘察工作的内容，着重分析了岩土勘察技术中存在的问题，并提出一定的解决措施，以提升岩土勘察技术的应用效能。

关键词：勘察技术；现状问题；应用提升

引言

目前，岩土工程勘察技术在工程建筑中发挥着重要的作用，由于岩土工程勘察技术具有一定的复杂性，因此，在进行岩土工厂勘察工作时，应加强对勘察工作的管理，提升工作质量，科学、合理的选择勘察技术与工作内容，从而提升岩土工程勘察效果，从而保证勘察结果更加真实性与可靠性。

1岩土勘察技术的内容及主要步骤

1.1岩土勘察技术概述

岩土工程勘察是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件，编制勘察文件的活动。其内容主要有：工程地质调查和测绘、勘探及采取土试样、原位测试、室内试验、现场检验和检测，最终根据以上几种或全部手段，对场地工程地质条件进行定性或定量分析评价，编制满足不同阶段所需的成果报告文件。中国地大物博，岩土类型更是多种多样，而不同类型的岩土层适合不同的建筑工程，因此有必要对建设场地的地质条件等进行仔细的考察和详细的分析，因地制宜，确保居民的生活居住质量和人身财产安全。这就要求首先要明确建设目的，熟悉勘察技术要求和执行标准，并据此为勘察技术方案提供数据来源。

1.2岩土勘察技术主要步骤

岩土工程勘察工作可以分为可行性研究勘察、初步勘察和详细勘察三个阶段，其中可行性研究勘察阶段尤为重要，需要从几个意向建设区域搜集这些区域的地质地貌特点、地震发生频率以及这些区域的建筑经验，从建设目的和施工技术等多方面进行综合分析对比，选择比较有利的建设区域；初步勘察时应扩大设计要求，设计出符合岩土勘察技术的初步方案；详细勘察要求结合工程设计、施工条件以及地基处理等工程的具体要求，进行技术论证和评价，提交处理岩土工程问题及解决问题的决策性建议，为整个建设工程服务。

2岩土工程勘察工作存在的问题

2.1岩土工程勘察工作的监管力度不够

对工程项目的监督与管理力度，可有效提升工程项目的建筑质量，因此，监管力度是工程项目建筑中必不可少的一部分，目前，我国在岩土工程勘察工作的监管制度并不完善，对勘察工作监督与管理的重视程度不够，同时缺少独立的岩土工程勘察监管部门。

2.2岩土工程勘察资料的收集不够严谨

岩土工程勘察是工程建筑施工的重要环节，在勘察过程中收集的资料对工程设计以及施工环节有着重要的影响，若岩土工程勘察所收集的资料不够严谨，不能有效保证工程项目的设计以及基础环节参数的准确性，目前，我国很多工程企业过于关注经济效益，导致对岩土工程勘察阶段工作有所忽视，致使所收集的勘察资料不够严谨，造成工程相关设计人员对工程建筑产生错误的判断，从而对工程质量造成严重影响。

2.3岩土工程勘察人员整体素质偏低

目前，我国岩土工程的勘察人员专业技能以及综合素质整体偏低，很多都是非专人人员，同时并未接受相关专业的培训与教育，导致勘察人员不能实施了解以及适应先进的高新技术与设备，不仅影响自身的发展，对岩土工程勘察行业发展造成一定的阻碍。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3岩土工程勘察中的主要勘察技术

3.1大地电场岩性探测技术

大地电场岩性利用电磁波为激发场源，用探测仪点频记录，在地面接收不同深度电磁波的反射信息，根据接收的电磁波速度和幅度，根据电阻率判断不同深度下岩性、储层性质的变化，实现对测量区的探测与评价。通常情况下，可以使用该方法对断层面、岩层界面、油气层以及含水层进行判断与识别。对于大地电场岩性探测技术的来说，就是根据不同深度的岩石或者是其他介质所形成的反射电磁波的幅度与速度和每一种电磁波具有的不同表现，得出不同深度的岩性和储层性质等情况，现如今，这种勘察技术在岩土工程的勘察中已经得到了广泛的应用。这种技术的主要优势表现为方便携带、操作便利中，仅一个人就能够独立完成操作，而且在实际的应用中，也不会产生废弃物或者噪声，降低了对环境的影响，同时，该技术也具有非常广泛的实用性，可以对不同的介质进行大范围检测，检测结果的完整性与真实性均比较高，误差性比较小。

3.2多瞬面波技术

通过物理学的原理可知，在不同的介质中，面波的传递速度也有所差异，在这种条件下，就可以将瞬态冲击力作为起始的震源，向外部传递出一定数量的面波，而后在脉冲荷载的作用下，对地面形成波动，在面波的传递过程中，就可以使用传感器传感器进行采集与分析面波的垂直分布状态，将所获得的信息制作成与其相应的曲线图，按照不同介质之间频散曲线形成的变化规律，来检测岩土工程范围内地质的条件与岩土的特性。对于多瞬面波技术来说，该技术主要就是利用了面波与物理学的特性，以此来检测介质的深度与种类，检测结果比较准确。通常情况下，多瞬面波检测方法主要分为2种，分别为瞬态法和稳态法，在这种情况下，应该结合施工现场的实际特点，选择更加合适的勘察技术进行勘察，从而进一步提高勘察结果的准确性。

3.3横波反射技术

横波反射技术其原理基本上与多瞬面波技术的原理相似，对于横波反射技术来说，其主要就是利用物理学原理进行探测，地震波在不同介质中的传播速度也有所差异，可形成反射波[3]，这样一来，就可以利用地表中安装的检波器接收反射回来的横波信号，而后再对反射回来的横波信号的速度、长短以及时间进行计算，而后更加准确地了解地质结构和地下介质的结构与形态。与纵波反射技术进行比较，横波反射技术的反射波表现更加明显，而且具有非常明显的垂直分辨率。此外，横波的传播速度也远远高于纵波的传播速度，这样不仅可以更加快速地获取到探测结果，同时也可以有效地提高探测结果的准确性。

3.4严格管理施工现场，营造安全施工环境

诚然，岩土勘察技术是整个建筑工程施工的关键环节，为了确保整个技术水平的万无一失，确保建筑质量的稳定可靠，不仅需要优秀的技术员，还需要定期进行教育培训，提高全体工作人员的质量意识，这是保证防勘察效果的有力保证，质检员做好每一份质检工作，以此来保障整个建筑工程的质量。

结语

综上所述，岩土勘察技术有着非常重要的应用：一方面，提升岩土勘察技术，是保障整个建筑工程质量的关键环节；另一方面，准确合理的勘察技术有助于提高整体施工的效率，加快整体工程的进程。因此，在施工的过程中，应结合实际情况，选用更科学、更合理的勘察技术，对工程质量重点进行控制，对资源进行合理配置，促进工程项目的顺利实施，实现良好的经济效益与社会效益。

参考文献：

[1]魏以顺.岩土勘察在岩土工程技术中的应用[J].化工管理，2016（4）.

[2]刘伟袁，张枝华.论当前岩土工程勘察中的技术及应用范围[J].中国新技术新产品，2017（05）.

[3]陶东山，朱涛，吴超风.关于岩土工程勘察中综合勘察技术的应用探讨[J].低碳世界，2017（35）：24-25.

[4]马东.岩土工程勘察中综合勘察技术的运用[J].探索科学.

[5]王东生.综合勘察技术在岩土工程勘察中的应用[J].低碳世界，2016（22）：38-39.

论文作者:谭海燕

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d2908a4a0b1c246d1e71022f.html