# 现代摄影测量与遥感技术现状与展望论文_王晓志

（内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 内蒙古呼和浩特市 010020）

摘要：随着摄影测量技术向数字化摄影测量技术的发展，摄影测量与遥感技术逐渐成为了地球科学中的重要内容，成为了地球空间信息科学的重要推动力。近年来，随着地球空间信息科学的进步，我国的摄影测量与遥感技术更是不断发展。文章对摄影测量与遥感技术的发展现状进行了分析。

关键词：摄影测量技术；遥感技术；地球空间信息科学；测绘技术；地球科学

摄影测量是指是基于光学或者数码摄影机摄影得到的影像，对其影像中的摄影物的形状、大小、性质和位置等进行研究并确定的一项技术和学科。摄影测量技术的基本内容包括对摄影物的影像获取，影像信息的记录和储存方法，信息的提取方法，数据的处理和传输等技术。摄影测量学的产生有两百多年的历史，其发展经历了模拟摄影测量、解析摄影测量和数字摄影测量三个阶段。

1摄影测量与遥感技术的作用

一方面，摄影测量与遥感技术推动了测绘技术的进步。现阶段，我国数字栅格图、数字高程模型、数字正射影像等的建立，为摄影测量以及数据库的多样性做出了重要贡献，为生产运用提供了技术支持，测绘技术也得到了进一步的发展。摄影测量与遥感技术的发展也推动了国家级别的地理信息数据库的建立，为我国开展土地调查提供了便利。另一方面，摄影测量与遥感技术促进了空间数据获取能力的提高。通过对自主知识产权的处理遥感数据平台的研发，我国国产卫星遥感摄像地面处理系统不断建立和完善，为我国独立处理地理信息提供了先进的技术手段。随着摄影测量与遥感技术的发展，获取数据的能力不断增强，对于资源勘查、气象预测、环境减灾能力的提高有着重要意义，对海洋现象、大气成分以及自然灾害的监测也不断完善。

2摄影测量与遥感技术发展现状

2.1轻小型低空遥感平台。轻小型的低空遥感平台有着方便、灵活、经济的

特点，将其应用于摄影测量和遥感中得到了人们的广泛关注。低空遥感平台对低空数码的影像资料比较容易获取，而且可以放大比例尺测图，高精度城市三维建模，因而满足了各类工程技术项目中的应用需要。而且由于其经济实惠、机动灵活，受云层的影响较小，所以对现有的航空遥感手段形式起到了很好的补充作用。

2.2高分辨率的卫星遥感影像技术。 随着科技水平的发展，国内外已有多颗高分辨率的遥感卫星得以成功发射。卫星遥感影像的分辨率不断提高，而且其成像的方式多样，有原先的单线阵推扫式逐渐发展成为多线阵推扫成像方式，另外，其立体模型的构建方式也呈现多元化倾向，立体成图随着基高比和多像交会方式的提高而更为精准。目前，高分辨率的卫星遥感影像技术多用于我国测图困难区，比如西部在1:50000地形图空白区域获取地理信息的数据。

2.3航空数码相机的使用。随着影像技术的发展，传统的胶片式航测相机逐渐被航空数码相机所替代，成为大比例尺地理空间数据信息的主要获取手段。2008年，自Vexcel、Leica等多家厂商推出新型航空数码相机以来，多种型号的航空数码相机相继问世，相机的硬件性能在原来基础上有了很大的提高。我国以往仍需国外进口大幅面的航空数码相机，而在2007年，由刘先林院士支持研发的SWDC系列航空数码相机的问世，该相机的系统技术指标达到了国际先进水平，在选用50mm的镜头时，相机的精度高达1/10000，而且价格低，使我国的影响技术有了一个新的突破。

2.4新一代数字摄影测量处理平台。由武汉大学研究开发的新一代航空航天数字摄影测量网格（DPGrid）解决了我国摄影测量数据处理中单机模式的传统数据处理方法，大大提高了数据处理速度。DPGrid系统硬件组成了一个高速网络模式下的并行分布式、智能化和自动化的对地观测数据处理平台，极大地提高了数字摄影测量作业的效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该系统在“5?12”汶川地震救灾的影像处理中发挥了重要的作用，在110个小时之内制作了4000余幅航空数码影像的DSM和DOM产品，为抗震救灾工作提供了宝贵的资料。

2.5机载激光雷达技术的应用。机载激光雷达通过发射激光，接收目标对激光光束的反射和散射回波来对测量目标进行定位，并且分析其距离和表面特性。相比其他的航空摄影测量方法，它可以部分穿透树林的遮挡，直接获取地面点的高精度三维坐标数据。机载激光雷达技术的硬件技术相对来说比较成熟，但是其处理软件却比较滞后，因而在数据处理中很多算法并不完善。

3摄影测量的发展趋势

3.1传感器平台多样化。传感器平台的选择在进一步丰富，在实际的生产作业中，我们可以根据生产需要，选择适合的传感器和传感平台。

3.2新型传感器入市。多种新型传感器流入至市场，并增加其市场份额。航空数码相机会逐渐取代胶片型的航测相机，而机械激光雷达系统对于获取点云数据发挥着重要的作用。

3.3摄影测量软件平台的并行化。随着新型数字航摄仪的出现和遥感传感器的分辨率大大提高，获得的数据量也相应增加。此外，测图周期缩短，数据必须在短时期内处理完成，因而给摄影测量平台的数据处理能力提高了要求，推动器向并行化方向发展。

4遥感的发展现状

4.1高空间分辨率的测图卫星。对地观测卫星载有高空间分辨率，引起高精度导航、定位和姿态控制技术，在地形测量和测绘技术中发挥着重要的作用。

4.2小卫星编队飞行和小卫星星座。小卫星编队飞行或小卫星星座因其机动灵活、分辨率高、而且更新方式快捷，已经成为当前大卫星的有效补充形式在我国的农业、林业、土地、测绘等多方面发挥着重要的作用。

4.3智能传感器。智能传感器的研制已经有好几年的历史，但是在2008年的背景ISPRS大会上没有出现相关的研究论文，但这可能是由于各国在该领域的研究处于保密阶段，并不说明其研究没有前景。

5遥感技术的发展趋势

5.1新型传感器SAR系统及其数据处理。怎样合理高效的处理SAR数据并进行信息提取是当今研究的一个重要方向，在立体SAR方面，构象方程的建立、精度评估和平差参数的选取还将是研究的重点。在参数的提取上面已经发展基于知识的识别阶段，处理对象从像元到同质像斑发生转变，但是SAR数据参数的提取效率和精度仍然影响着其发展。

5.2多源遥感数据融合。在多源遥感数据融合方面，线特征的配准是当今的研究重点，现如今，各种新的数据融合方法不断出现，目标旨在保持丰富的光谱信息并提高计算效率。但是目前还缺乏统一的融合模型以及客观的评价方法。

5.3高级新型分类算法。分类计数在近几年中出现了飞速进展，各种智能化和自动化程度很高的新算法涌现出来，成为了研究的热点。这些新的算法在精度方面都有了明显提高，而且，分类的不确定性分析也受到了重视。

5.4遥感可反演参数的类型增多，精度提高。在参数反演方面，通过引进先验知识，改进参数的反演策略，使得涉及到海洋、陆地、大气、社会、生物等多领域的反演参数类型有了增加，而且其精度正在提高。

6结语

随着我国经济的发展、社会的进步，摄影测量与遥感技术也借助科技优势逐渐走向完善。摄影测量与遥感技术的进步，提高了我国地质测绘、资源勘查、土地资源测量等工作的效率和质量，促进了我国经济的发展。现阶段，摄影测量与遥感技术更应该借助科技的东风不断走向智能化、现代化、数字化和高精度化。

参考文献

[1]徐振林．摄影测量与遥感技术的发展现状及趋势分析[J]．硅谷，2014，（17）．

[2]张雯婷．摄影测量与遥感技术在工程建设中的应用[J]．科技传播，2014，（11）．

[3]王晶．摄影测量与遥感技术发展分析[J]．美与时代?城市，2014，（8）．

[4]李军．摄影测量与遥感技术的发展[J]．城市建设理论研究（电子版），2014，（17）．

作者简介：王晓志 1979.12. 男 汉 籍贯：河南南阳 专科，摄影测量，内蒙古电力勘测设计院有限责任公司

论文作者:王晓志

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d29d887521aa61f09a2f12be.html