# 电力工程常见的10kv供配电设计相关问题探讨宁志娟论文_宁志娟1,付延明2,张夕军3

宁志娟1 付延明2 张夕军3

1.蓬莱市建筑设计院有限公司 山东 蓬莱 265600；2.烟台东源电力设计有限公司 山东 蓬莱 265600；3.国网山东省电力公司蓬莱市供电公司 山东 蓬莱 265600

摘要：10kV 供配电设计是电网运行中一项基础且重要的工作，如果设计方案不能详细的考虑到运行中的每一项细节，就会影响电网的正常运行，因此，做好10kV 供配电设计具有重要意义。本文将对电力工程常见的10kv供配电设计相关问题进行探讨。

关键词：电力工程，10kv，供配电设计

10kV 供配电设计有着比较大的优势，可以实现有效节能的目的，在对电能进行科学、合理的应用的过程中发挥着重要的作用。不过，目前，10kV 供配电设计方面还是有着比较大的问题，要对其进行有效的解决和处理，需要对配电线路进行合理的规划。

1电力工程中影响 10kV 配电网安全运行的主要因素

1.1 10kV 配电网的过电压因素

电气设备在电力工程中运行必须承受工频电压、内部过电压及大气过电压的作用，特别是环境条件恶劣以及早期建设的设施爬距不够，给电网的安全运行带来很大威胁。弧光接地过电压是一种很高的过电压。当电网电容电流超过一定值时，若不采取措施，接地电弧难于熄灭，将激发起弧光接地过电压，其幅值高于 4 倍相电压，这势必对电网的安全运行构成很大威胁。在一些早期建设的 10kV 配网中，绝缘仅靠一个针式瓷瓶，这是电网中绝缘等级较低的环节，它不能承受直击雷，感应过电压也会引起闪络。

1.2 10kV 配电网的闪络因素

在运行中，设备的绝缘件长期承受工作电压，当绝缘件表面积污后，只要表面污物达到一定的含盐量，遇到潮湿的状况就容易引起闪络。另一方积污还使绝缘的冲击性能大幅度降低，在雷电冲击和内过电压的冲击下，很容易引起闪络。污闪有时发生在一相，也可能多相发生，还可能多处同时发生。当出现污闪后，容易引起单相接地，此时其余两相电压将升高，稳态时为相电压的 3 倍，暂态时情况下可达成 2.5 倍相电压。在正常情况下，非故障相电压幅值升高对绝缘并不造成威胁，若运行环境条件恶劣，绝缘件耐受电压下降，在中性点不接地系统非故障相电压幅值升高允许运行的两小时内，有可能再出现闪络点。其次，由于污秽使绝缘的冲击特性下降 30%～40%，使单相接地出现零序电压。

2电力工程中10kV供配电设计的常见问题

2.1 电源位置没有明确

在进行供配电设计工作过程中需要结合电力工程的周围外界环境和建筑的具体状况，供电电源地点等信息，可是对于 10kV 配电设计工作者而言，其都是在没有进行电源位置的明确之前进行设计，这也是 10kV供配电设计中最常见的问题。如果没有进行电源位置的明确工作，其设计者势必对于电力工程的设计条件不能进行全面的考虑，对于电力工程的开关房、电房类型及数量的情况掌握不全，设计人员对于实际情况的 10kV 配电设计没有进行科学的信息收集，因此，其工程的返工问题的问题势必会增加，因此，势必会影响到施工进度和施工资源的浪费。

2.2 电费计量表设置不科学

10kV 供配电设计的电费计量表主要包括小区等物业部门使用的电费计量表与供电部门使用的电费计量表。当前，供电部门使用的电费计量表都存在一定的不合理的情况，许多区域都存在资金和资源浪费的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，很多区域的供电部门对于用电控制的力度不是很好，这种情况主要出现在复合用电的综合楼房中，因为综合楼房中的住户类型有多种，其中分别有商业住户和普通居民，因此势必不能对计费进行统一的标准，引起电费不合理的情况发生，因此，会造成供电部门与住户之间的矛盾。所以在设计中，需要对电费流量表的设置给予重视。

2.3 电缆线选择问题

对于工程的外部环境没有进行明确，一般都是选择 YJV 型交联聚乙烯电缆，因为该电缆的质量好，价格较高。但是在进行室内环境的设计中，一般是不会选择 YJV 型交联聚乙烯电缆。正因为对于外界环境的考察不全面，才造成在选择外部电缆线时的不科学性，很多情况都会选择 VV 型聚氯乙烯电缆，尽管该电缆价格低，可是其使用寿命却远远少于 YJV 型交联聚乙烯电缆的使用寿命，造成缆线更换概率提高，同时提升了电缆的使用故障的发生率，不利于电缆运行的安全。

3电力工程中 10kV 配电设计中常见问题的对策

3.1 明确 10kV 配电中电源位置

为了做好 10kV 配电设计工作，首先，设计部门应该明确电源位置，在进行设计工作前，应该先开展在建工程实际情况的调查工作，掌握准确的供电电源地点信息，保证设计工作者能够做到有针对性的设计。此外，在进行调查工作时，还要清楚了解到在建工程中是否具有开关房、电房，以及他们的类型和数量，从而保证施工能够完全按照设计进行，避免发生施工返工问题。

3.2 对电费计量表进行科学设置

电费计量表作为 10kV 配电设计的重要内容部分，对其进行科学设置，不但能够有效保证和提高电网系统的安全性，还能够在很大程度上减少供电企业与用户的矛盾，更对电力行业的发展起着重大的推动作用，所以要科学设置电费计量表。具体设置方法如下：首先，设置时，相关工作人员要积极到工程现场进行地区条件及情况的勘察，以确定电费计量表数量；其次，要根据用户的实际用电确定综合楼内综合用电的电费计量表设置数量和类型，进而提高电费计量表设置的合理性，使供电企业的经济效益得到有效保障。

3.3 合理安放配电运行中的设施

在进行 10kV 配电设计时，需要合理安放配电运行中的设施，主要需要做好以下两方面的工作：首先，在设计建工程中高压配电与低压配电时，为了保证设计更加合理，避免其对工程设施安放产生影响，就要结合在建工程的平面设计图进行设计，保证施工能够按照 10kV 配电设计图纸进行；其次，合理设计电屏屏前与电屏屏后之间的隔离通道空间距离，保证其能够满足低压配电设施安放。

3.4 结合运行环境，选择适合的电缆线

选择合适的电缆线不仅能降低成本投入，更能提高配电网运行的安全性，因此，在选择电缆线时，就要详细考虑到配电网的运行环境。当配电网所运行环境处于室内，电缆线不会受到雨雪侵害时，就可以选择 VV 型聚氯乙烯电缆；当配电网所运行环境处于室外，在运行过程中容易受到环境影响，就要选择 YJV 型交联聚乙烯电缆，避免发生安全事故，同时也能降低配电网的更换率，提高 10kV 配电网运行的安全性。

3.5 电力变压器的节能保护形式

电力变压器是 10kV 供配电设计中的重要组成部分，其作用在于保护配电系统的正常运行。在 10kV 供配电设计过程中，设计人员应全面分析故障点，有效计算和分析相关的电流数值，提升相关电流数据的准确性，最大程度确保配电系统的正常运行。另外，设计人员应高度重视 10kV 配电中电力变压器的保护形式，全面检查每一个环节和配置，充分发挥电力变压器保护系统的优势。通过 10kV 配电设计中的节能设计环节，可最大程度确保电力配电系统运行的稳定性、安全性和可靠性，避免在配电供电时发生不必要的事故。

综上，如何在现有环境的基础上进一步提高10kV供配电设计的科学性和合理度，是摆在设计工作者面对亟待解决的问题，因此电力企业应该加强度10kV供配电设计的关注，把10kV供配电设计放到关系企业发展的重要地位，努力提高10kV供配电设计能力，以更好的适应企业发展的要求，满足社会经济进步的需要。

参考文献：

[1]麦艳平.电力工程常见的 10kⅤ供配电设计相关问题探讨[J].建材与装饰，2017，12：224-225.

[2]扶伟林.10kV 配电设计中的常见问题及对策研究[J].建材与装饰，2017，12：226-227.

论文作者:宁志娟1,付延明2,张夕军3

论文发表刊物:《防护工程》2018年第18期

论文发表时间:2018/11/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d29e8b2084015a626ed54eb7.html