# 科学认识天然石材的放射性论文_薛小梅

摘要：近年来，随着建筑行业的发展，建筑石材也得到了大规模的使用，而对于天然石材的放射性有损人体健康的议论声也逐渐被放大，造成了整体社会对天然石材的抵触情绪，造成了我国石材行业发展缓慢。对于广大人民群众有必要进行天然石材放射性的正确认识，提高生活质量。

关键字：放射性；科学；认识；

前言：科学的认识建材中石材的放射性，对于稳定人民大众的情绪以及促进石材行业的快速发展，有很重要的作用。因此本文从各个角度进行客观公正的论述，并合理的选择石材，助力建筑行业的平稳的发展。

1放射性对人体的损伤有两个渠道。

①体外照射:主要由γ射线造成,需要有足够量的经人工浓缩后的放射性物质。在没有防护的人体附近停留足够长的时间,或战争中的核武器爆发产生大量γ射线辐射才能引起人体相应程度损伤。

②体内照射:主要由α射线造成。居室内对人体造成危害的主要是由放射性元素镭226衰变产生的放射性氡气(氡及其子体)。氡是隋性气体,在被人体经呼吸作用吸人后在呼吸系统对人体产生电离损害。氡的半衰期是3.823天,通常室内的氡浓度比室外高5-10倍.医学上有师床意义能够认可使人体肺部产生病理反应的氡气浓度是3000Bq/ 。为保障人体健康、现国际上采用的室内氡气平衡等效氡浓度为:现有住宅≤200Bq/ ,新建住宅≤100/ 。我国目前也采用这个标准。这个标准内,对人体是极安全的。

2天然石材放射性的基本知识

2.1天然石材的分类

天然石材包括碳酸盐岩、镁质硅酸盐岩，以及岩浆岩或变质岩。天然石材经机械加工而成的一种建筑、装饰材料，分为大理石、花岗石和板石3种。大理石是泛指具有装饰功能、可加工成建筑石料或工艺品的、已变质或未变质的各类碳酸盐岩类。主要由方解石和白云石组成，主要成分为碳酸钙，占50%以上，其他成分还有碳酸镁、氧化钙、二氧化硅等。我国目前已开发的品种达400种。花岗石泛指具有装饰功能、可加工成一定规格石料或可雕琢成器的酸性、中性、基性、超基性岩浆岩、火山岩类和部分深变质岩类，矿物成分有石英、长石、云母和少量暗色矿物。如花岗岩、流纹岩、闪长岩、安山岩、辉长岩、辉绿岩、橄榄岩、蛇纹岩、玄武岩、角岩、混合岩和片麻岩等。常见的岩石有硅质板岩、粘土质板岩、云母质板岩、粉砂质板岩、凝灰质板岩等。目前我国开发的品种约50种。

2.2天然石材放射性的来源

天然石材的放射性来源于岩石中所含的天然放射性核素。这些放射性核素在不同岩石中的分布有很大差异：放射性核素镭、钍、钾在碳酸盐岩中的含量均很低；对于各种岩浆岩，酸性岩中其平均含量最高；超基性岩中平均含量最低；花岗岩因含有微量的磷灰石、锆石等副矿物而具有较高的放射性比活度。石材中的放射性核素主要是镭、钍及其子体和 ，其中产生γ辐射的主要核素是镭系 的子体、钍及其子体和 ；造成内照射的主要是 及其短寿命子体。

在自然界,凡原子核不稳定,能自发地放出射线,过一些时间变成其它元素原子核的元素,叫放射性元素。放射性元素发出α、β、γ三种射线。经研究发现:α射线由氦原子核组成,它电离作用大,但贯穿本领小。β射线由电子组成,它电离作用较α射线弱,贯穿本领较α射线强一些。Y射线由中子组成,它的电离作用弱,贯穿本领强。放射性元素在自然界有几十种,分属于三个系列:铀238系(铀系);铀235系(锕素),钍232系(钍系)。

此外还有许多天然放射性同位素和人工放射性同位素和人工合成新元素。地球本身就是一个放射源,在地球上任何地点都可测到不同程度的放射性强度。天然放射性元素赋存于地球上一切物质中,包括岩石、水、土攘、动植物、人体本身人类就是在这个放射性环境中繁衍生息的。北京周口店猿人洞遗址中我们祖先被称为是山顶洞人,这非常形象地说明人与天然石材的密切关系。因此,{故为人类。实在没有必要谈石色变,更不要危言耸听、自己吓唬自己,应科学地认识这一问题。

2.3天然石材放射性的特点

同一岩体的放射性分布极不均匀，呈正态分布，个别样品不具有代表性。因此，在抽样和检测中，要防止以偏盖全。同一岩体不同岩相带的岩矿石放射性水平有差异，甚至差异较大，最大的差别可达5.75倍。石材放射性比活度从高到低依次为红色、肉红色、灰白色、白色和黑色，且花岗石的比活度比大理石和板石的高。有关研究表明，当γ射线穿过石材时，因光电效应、康普性效应和形成电子对效应等作用形式而发生衰减（屏蔽），亦即γ射线被石材介质所部分吸收，因而天然石材对高于其放射性的土壤、水源、燃料和其他建筑材料等物质的放射性具有一定的屏蔽作用。某一石材颜色中的一个品种的放射性不能代表一个系列的放射性。天然石材的放射性是石材内在品质的表现，不是石材企业产品质量高低的指标，不是人为或机械所能控制或改变的。

3我国天然石材放射性水平及度筑物宣内放射性情况

从表1中可以看出,由石材和木材建的房屋其室内,辐射均值仅比由砖与木结构的高约1.97%,而极限值较砖木的反而{氏很多。

3.1室内氮( )浓度及其子体α潜能浓度测量结果见表1，从表1可看出建材造成室内 增加。

表1

主要是由于掺工业废渣、煤渣建筑材料产品引起。

3.2综合上述表可说明:(1)石材不是造成居室放射性,辐射和 高的罪魁祸首,过去一些片面报道是没有科学依据的。(2)建房前用科学方法检测所用建筑材料是一个有效保障安全的方法。(3)放射性是无处不在的,只有局部量多量少的差别,人类就是生活在这样的环境中。

4天然石材放射性的危害

生活中人体受到环境辐射大部分来自室内天然辐射源的照射。据科学研究表明，各类不同建材的辐射对人体剂量的贡献有很大的差异。辐射对人类的致癌是可以肯定的。如居室内氡浓度的升高可引发肺癌发生率的升高。在美国由于吸入氡及其子体，每年导致新发生肺癌病人约2×104例，每年有6000～34000名肺癌死亡人数与室内氡有关。除肺癌外，氡与白血病的关系也非常密切。此外，还有调查报告显示，肾癌、皮肤癌及黑色素瘤都随氡暴露水平的增高而有所增加。由于氡易被人体吸收，现已成为仅次于香烟的第二号引发肺癌的因素。

5天然石材放射性的防护

目前居民生活环境中，放射性危害主要来自室内放射性核素含量超标的建筑材料。为保护公众健康，我国2001年重新颁布实施了《建筑材料放射性核素限量》标准，但在实际施工操作的时候认真按照该标准操作的单位少，造成对人体健康的损害。

5.1索证

广大居民在采购装修石材时，要索取产品放射性合格证，防止把放射性超标的石材买回家而形成额外的附加剂量。一般石材只有A类适于居室内的装修。

5.2合理的通风

室内通风良好是清除一切辐射物质的最简单有效的方法。以放射性氡气为例，通过实际测试表明：一夜完全关闭门窗的居室中氡气含量高达151Bq/ ，在此情况下，经过开窗通风一小时以后，氡的含量下降到48Bq/ 。

5.3注意石材的选择

选择石材时，注意图案越靓丽（鲜艳红色系列、鲜艳绿色系列及花斑系列），放射性就越大，所以要谨慎选择，不要只图花纹好看。

结束语：

总上文所述，天然石材并不是所有材料的放射性都会危及到人们的身体健康，石材的选择很重要。所以科学认识天然石材的放射性，避免了人们对建材的恐慌，保证了建筑行业石材产业的顺利发展。

参考文献：

[1].刘重,肖婧,陈瑞康.正确认识天然石材的放射性[J].天津科技,2010,37(03):110-11。

[2]建议进行天然石材放射性普查[J].石材,1999(08):43.

[3]王宁,王奇,鲁晏.正确认识天然石材的放射性[J].价值工程，2017，36（15）：107-108.

[4]吴毓南,吴隆德,蔡英才,林盛才,彭东军,王少斌,李灿斌.汕头口岸进出口天然石材产品放射性监测结果分析[J].中国国境卫生检疫杂志,2004(04):240-242

论文作者:薛小梅

论文发表刊物:《防护工程》2018年第3期

论文发表时间:2018/6/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d2ab776f1e07dd3662120c13.html