# 浅析园林工程施工中的铺装施工技术论文_孙嘉

烟台市园林绿化工程有限公司 山东烟台 264000

摘要：现代城市生活中的园林逐步成为人们散步、休憩的主要场所，而园林工程施工中的铺装施工顺利实施，可以美化城市，并且园林地面铺装顺利施工对园林工程整体的艺术价值具有重要意义。基于此，本文概述了园林铺装工程，阐述了园林工程铺装施工的必要性，对园林工程施工中的铺装施工技术进行了探讨分析。

关键词：园林铺装工程；铺装施工；必要性；施工技术

园林工程铺装属于园林景观硬质铺装的重要内容，其可以比较直接创造出精美的地面景观现象，给人们提供美的视觉享受，能够直接影响园林艺术的效果，因此为了保障铺装施工质量，以下就园林工程施工中的铺装施工技术进行了探讨分析。

一、园林铺装工程的概述

园林铺装工程指的是对园林内的广场、园路、建筑地坪、活动场地等利用不同材料进行铺砌和装饰的过程，其中，最主要的就是广场和园路的铺装。园林铺装工程不仅具有绿化城市、为人们提供舒适的休息场所的作用，好的园林工程还能够吸引游客的观光。园林的景观很大程度取决于地面铺装的质感，因此，园林铺装工程的质量直接影响着整个园林的工程效果，为加强园林的工程效果，必须充分重视园林铺装工程的施工材料和施工技术。园林铺装工程的施工技术可分为施工前的准备工作、整理施工现场、地面施工和铺装工程施工几个部分。

二、园林工程铺装施工的必要性

城市园林工程是一个集物质文明与精神文明为一体的社会实践过程。近年来，人们愈发重视较高层次的物质文明与精神文明享受，其对于城市园林的依赖性不断提升。要确保人们具有较高水平的园林体验，实现园林地面的规范化建设势在必行。从应用过程来看，园林地面的铺装具有以下3个方面的必要性：其一，确保园林交通组织功能的实现。在城市园林游览过程中，园林地面具有较高的方向性和指引性，确保了游客较高质量的疏导和集散。其二，高密度、高频率的人群集散对园林基础设施带来严峻压力，需要及时进行维修和养护，而园林地面确保了这些保养工作的有效落实。其三，目前园林发展过程中，主体园林的建设占据了较大比例，从园林特点来看，这些园林区域范围较大，区域层次性较强，为确保城市园林在体现整体性的同时，实现各个部分个性化的最大程度展示，进行园林的地面规范与建设就很有必要，其在景区划分、引导游客的基础上，有效地促进了园林个体与整体的统一，保证了人们对园林魅力的充分感知，有助于人们在物质享受的同时，提升精神文明建设。

三、园林工程施工中的铺装施工技术分析

1、园林工程施工中的铺装施工准备技术分析。主要表现为：（1）要求对施工场地进行放样，施工的场地进行估算测量后，对于具有标志性的地方要竖立木桩，确定关键部位进行标记，这样做对于施工的定位有很大的帮助。（2）要求充分准备所需材料。园林工程施工中的铺装施工前，要根据施工的外界情况进行考察，确定所需要的材料的种类和大小。（3）要求对地形进行复核。对于要进行施工的场地，地形难免有时候会有一些地方影响施工方位，对于这些地方，要及时的修改，确保对施工不会有太大的影响。（4）整理场地。园林工程铺装施工前对于场地要进行整理，在整理的过程中，会有一些土地适合花草的种植，这些土地要废物利用，等园林工程施工中的铺装工程完毕以后，可以利用这些这些土地栽种花草。

2、地面基层施工技术分析。园林工程施工中的铺装工程基层施工时，对于材料的配置要严格按比例进行充分搅拌，搅拌时的力度也要符合要求，否则会影响配置好的材料密度，导致不符合要求。在施工停止时，要挂上警示牌，避免不知情的人踩踏造成不必要破坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于其存在的外界环境，在基层施工过程中也要保证温度的变化在合理范围之内。

3、花岗石园路铺筑施工。园路铺装前，首先要根据施工图纸的要求选择合适的花岗石的尺寸和外形，对不规则的花岗石进行现场的切割加工等。铺筑前，首先要进行的是弹线以确定道路的路线，然后进行基线的铺筑作为参考，花岗石在在使用之前要做洒水浸湿处理，阴干后备用。铺筑时，先上一层水泥浆，随刷随铺放好花岗岩后用橡皮锤进行敲击，以达到铺筑密实的效果。同一地面的水平面有高度差时，使用的花岗石要进行切削打磨处理，确保花纹图案的精致、标准和美观，花岗石铺筑后要用彩色水泥砂浆进行填缝，用布将花岗石表面搽拭干净。花岗石铺设后要进行洒水保养，以促进砂浆的硬化，三天之内禁止踩踏。

4、水泥面砖的园路铺筑施工。水泥面砖是指利用彩色水泥和砂作为材料，利用现代工艺成型制作的的路面材料，它具有强度高、耐磨和色彩多样等优点，其表面还可以处理成凸纹等多种形状。水泥面钻的颜色和种类较多，在铺筑前首先要根据设计图纸对其进行分类，淘汰有掉角、裂缝缝等质量问题的面砖。铺筑的步骤与花岗岩铺筑的步骤大体相同，主要包括基层的清理、弹线、铺筑和后期的保养等。基层清理时，在清理好的地面上扫好水泥浆，再按地面标高留出水泥面砖厚度做灰饼，用干硬砂浆刮平，厚度约为20 mm，刮平砂浆要拍实并浇水养护。铺筑前要首先将水泥面砖进行浸水至无气泡产生为止，阴干后使用。铺砖时，地面粘结层的水泥混合砂浆，在砂浆凝结前完成。铺贴时，要求面砖平整、镶嵌正确。铺贴存在间歇时，应将已铺贴的花砖挤出的水泥混合砂浆予以清除；水泥面砖背面要清扫干净，先刷一层水泥石灰浆，随刷随铺，就位后用小木锤敲实。水泥面砖在铺贴后，用 稀水泥砂浆填缝。面层上溢出的水泥砂浆在凝结前予以清除。24小时后浇水养护，三天之内不得踩踏。

5、鹅卵石园路铺筑施工。用鹅卵石进行道路的铺筑，是近年来比较流行的一种方式，它选用的是形状较为圆滑的河川的冲刷石，其铺成的园路别具一格，而且踩上去具有按摩脚底的作用，被人们用作建设的工具。鹅卵石进行园林铺筑的施工较为繁复，首先，因为鹅卵石的大小和形状的不同，要保证路面的平整，就要啊、保证路基的质量，铺筑时先将砂浆填入，在将鹅卵石一一安放，要选择较为光滑的一面向上。有的时候，为达到鹅卵石路径的健身作用，施工时会将鹅卵石竖向埋入砂浆，一般情况下则为横向的埋入，埋入的深度要控制在鹅卵石大小的一半以上以保证牢固。鹅卵石的排列要多采用不规则的形状，疏密均匀，如果有花纹要事先进行排版放样，鹅卵石园路铺筑可配合使用一些切石，避免过于单调。由于鹅卵石的整体粘合性较差，铺筑中要主要做好基层施工以保证其平整和牢固。

6、侧石安装施工技术的分析。在安装侧石之前，对于安装地面要进行平整，尽量保证路面高度一致，没有突出或者凹陷的地方。把握侧石之间的连接部位的安装，安装侧石之间的细缝也要用混凝土对其填充，保证侧石安装的稳定性。安装侧石的时候要注意美观问题，侧角光滑平整具有美感。侧石的安装对公园整体美观又很大的影响，沈阳市园林的侧石安装就很好的注意到了这点，安装的侧石不仅有其本身应有的作用，并且增加了公园整体的美感，使公园整体更具气质。

结束语

综上所述，园林工程施工中的铺装施工质量对园林工程整体效果具有重要影响，其不仅能够最大限度将园林整体艺术效果体现出来，同时也能够提升其美感，给人以更好的美的享受。因此合理运用铺装施工技术非常重要，从而有效促进园林事业健康发展。

参考文献：

[1]陈少玲.园林景观地面铺装施工技术的探讨[J].建筑工程技术与设计，2015（04）

[2]张华.园林景观中的地面铺装施工[J].装饰装修天地，2016（14）

[3]欧阳烈.园路的特色铺装浅析[J].新闻天地，2017（02）

论文作者:孙嘉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d2bcfc94e7c8d527393e527a.html