# 如何优化钢结构在工业建筑中的设计论文_王桉华?,孙卓元?

王桉华? 孙卓元?

1.浙江城建煤气热电设计院有限公司 浙江省 310012；

2.浙江省天正设计工程有限公司 浙江省 310012

摘要：跟随着我国工业经济的迅猛发展，在钢筋混凝土结构不可以完全跟上现代工业建筑的发展，钢结构开始发展起来，它弥补了钢筋混凝土结构不能在空间进行大跨度的不足，尤其是在工业厂房设计方面，钢结构有着抗震性能强、施工速度快的特点，在工业建筑工程中的越来越被广泛的选用，促进了建筑行业的快速发展。

关键词：优化；钢结构；工业建筑；设计环节

钢结构在工业建筑中被广泛的接受和运用，其性能愈来愈受到重视，钢结构在工业建筑中具有刚性强，能够在空间上进行大跨足等优点，但由于在我国工业建筑设计和运用的时间相对比较短，应用的范围也相对比较狭窄，因此，在设计和施工环节中还有一些不足之处，例如其防火性能弱，容易产生锈蚀等缺点，影响了其设计施工系统的完善程度，为了满足社会对于钢结构的工业建筑的应用，建筑工程人员需要在设计环节及其施工环节对钢结构的运用进行合理把控，以满足实际工作的需要。

一、钢结构在工业建筑设计运用中的分析

1、优化钢结构的质量，实现轻质化

跟随着工业建筑的发展，由于钢结构有着不可替代的优点，其施工速度较快，越来越广泛的被运用到工业建筑中去，被社会相关行业的所看重，若能科学合理的将钢结构构件运用到实际中去，结合钢结构的特点，能够进行高产量生产，根据市场的实际需求，确保能够达到供给量的最大化，同时，能够促进其在生产的过程中能够不断的被优化，完善和加强其安装的便捷性能，有助于缩小其施工周期，满足实际工作的需求。相比钢筋混凝土结构，钢结构具有较小的的质量，这一优点有助于实现建筑物结构质量的优化，从而促使施工环节能够顺利高效的进行。另外，在地震高发区域和地基承载力较低的建设地点，钢结构的轻质化特点使其具有强建设适应性，钢结构的广泛运用，能助于企业提高经济利益。钢结构同钢筋混凝土结构比较，钢结构的环保性能更胜一筹，这一有点促使科研人员对其的关注度提高，有利于推动钢结构体系的内部环节的深化，顺应环保型绿色建设的理念。钢结构的主要成分是钢，使其具有的了高强度和高效能的性能，能够被循环的利用，有助于协调其施工系统的内部环节。为了确保工程施工过程的正常运行，我们在设计阶段要对图纸及计算过程进行优化，保证图纸的质量，力求做到经济合理，要达到抗震指标及防火指标等，确保工程质量，同时应与工艺及相关专业相互结合，促使其对工艺内容的不断深化，为目前阶段的各个工序环节的协调提供保障，从而使其质量标准的提高，满足实际工作的需要。

2、优化钢结构的刚度，做好防腐工作

促使钢结构在建筑中得到更广泛的认可和使用，刚度是需要考虑的一个方面，提高钢结构工程的刚度，加上对工程进行合理的受力分析，尤其是在纵向和横向两个方向的力的优化，保证其杆件在各方面的性能能够承受对应的力度，同时，杆件的稳点性能和变形的程度都能得到高效的掌控，例如，在进行钢结构工业厂房设计时，需要结合厂房的构造和地理位置，对厂房的跨度、宽度和高度的等方面进行规划，把握好温度区的长度，确保在设计的过程中能够达到优化的效果，支撑体系实现合理科学化并需要不断的进行改进和完善，以实现实际工程的最优化。最新的建筑钢结构防腐蚀技术规程要求：在工业大气环境中的的钢结构构件，包括桁架、柱、主梁等重要受力构件不可以选择格构式构件和冷弯薄壁型钢，钢结构构件应选择实腹式或闭口截面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在进行工业建筑钢结构设计的时，要先衡量是否选择 H 型、T 型钢等钢管部件，尤其是在考虑设计桁架的弦杆和斜撑时，要选择连续焊缝的方式对桁架、柱及主梁等重要构件和闭口截面构件的焊缝，角焊缝的焊角尺寸需要大于八毫米，材料不能选择双槽钢或双角钢。

3、优化钢结构的抗震性能

在设计的过程中，优化钢结构进行抗震性能也是需要考虑的一个方面，提高钢结构的抗震性能，有利于全面提高钢结构的性能，在地震多发区的的地方考虑到这方面的性能，能够达到人们的实际需求，因此，在设计时，需要分析建筑工程所处的地理位置的特点，根据地理特点的差别，结合国家规定的结构的抗震等级及相关规定，科学的考虑钢结构整体的稳定性能，尤其是要考虑梁柱布置是否合理，是否在地震作用下或风荷载的作用下能够达到规范的指标，在达到相关要求的同时要保证钢结构的受力性能的有一定的提高，并且对其变形的性能能准确把握，钢柱底的剪力容易受到水平地震力或风力的影响，这种情况下剪力会增大，因此，在设计时，需要应考虑到柱底要设有抗剪键，降低水平力对柱底的冲击，提高工程的整体稳定性，从而达到抗震的目的。

4、优化钢结构的防火性能

在设计钢结构工业建筑时，除了要考虑到钢结构的抗震性能，还需要考虑钢结构的防火性能，虽然钢结构的刚度不错，但其的耐火性能很差，当钢结构的受热温度达到一百摄氏度以上的时候，跟随着温度的逐步提升，钢材的塑性随着增强，但其抗拉强度减小；当温度在二百五十摄氏度左右时，钢材的塑性反而减小，抗拉强度略有增强，开始有蓝脆现象出现；当温度超过二百五十摄氏度时，钢材开始出现徐变现象；当温度达到五百摄氏度时，钢材强度会降到很低，导致钢结构开始崩塌。所以，在设计钢结构工业建筑的时候，需要做好隔热的设计和防火设计，首先要选择优良耐火性能的材料，确保防火层的厚度及其质量，从而达到了防火的相关规定的要求。

二、钢结构在工业建筑施工环节的优化

为了优化钢结构在工业建筑中的设计，确保钢结构工业建筑具有相对比较高的稳定性能，主要有以下几点：首先，要了解地脚螺栓环节的坚固性能，在原有的基础上提高其坚固性，掌握其地脚螺栓环节的精度并对其进行高效的控制，保证其钢结构能够被有效和广泛的运用。其次，在埋设地脚螺栓的时候，需要提高其精度，保证其下序环节能够正常的进行。为确保其平面控制网系统内的各个步骤能够相互协调，确保其螺栓的安装精度的提升，工程建设人员需要联系实际，做好钢柱的地脚螺栓安装的准备工作。最后，需要将柱脚的底板的十字线弹出和地脚螺栓的中心线弹出，再收拾干净柱脚剪力孔，等到钢柱准备完毕之后，对标高进行适当的调节，拧紧螺母。

工业建筑在进行施工时，建筑工程工作人员需要对梁柱安装步骤及其柱间支撑环节精度进行准确的把控，确保其空间刚度单元的稳定性能能够达到相关规定的要求，从而确保能够相互协调好其安装的各个环节。除了在梁柱安装环节和柱间环节要把握好精度，在进行垫板环节还要能够有效对其进行运用，确保其定位线的精确度，从而促使其整体运作系统能够实现优化的目标。选择高强螺栓连接或焊缝连接的方法时，都需要达到设计规范的目标和要求，确保其结构在竖向和横两个方向上的稳定性能能满足设计的要求，从而达到设计的目标。为了确保结构构件能够准确的安装，需要建立健全的构件的储存的工作制度，保证其构件设备的完备。建筑工程人员需要根据相应的堆放制度规范，对构件进行高效的管理，保证在此环节能够正常的进行。在存放场地，还需要聘请专人对其进行看管并对其进行管理，在进行供货时，需要根据货单进行清点，将相关的材料进行整理保存，在H型构件在放置时，需要立放，不可以将其平放，而且每个构件的支点不能低于两个，而支点的地方大概在构件端部七分之一跨处，进行叠放时，不可以多于三层而且要用木方正确的分层垫好垫平，还需要上下对齐支点。

三、结束语

要提高钢结构在工业建筑方面的运用所带来的经济效益，需要不断的优化钢结构设计。尽管钢结构在建筑行业的发展中还有较多的限制因素，但会随着人们对钢结构和相关先进技术的掌握加深，不断完善相应的配套材料，将会促进钢结构在工业建筑中取得更好的发展。

参考文献：

[1]高山．浅析工业建筑中的结构设计方法[J]．大科技，科技天地．2011（23）．

[2]邱章．关于轻钢结构工业建筑设计问题研究[J]．中华民居，2011（09）．

[3]赵霄，袁文兴，戴冠民．大跨度钢结构在重荷载工业建筑中的应用[J]．山西建筑，2011（33）．

论文作者:王桉华?,孙卓元?

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期供稿

论文发表时间:2015/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d2c75f39f0c68dbbb4636c59.html