# 绿色施工在综合体育场馆建设中的应用论文_周泓宇

摘要：现如今伴随着我国的社会经济发展速度在不断加快，因此传统建筑行业损耗巨大的发展方式已经没有办法满足未来社会发展的需要，发展绿色施工是今后的趋势所向。本文重点通过对凤凰山体育公园项目创建四川省建筑业绿色施工示范工程，从五节一环保角度，对工程中的实际问题，为大型体育场馆的绿色施工管理提供了借鉴。

关键词：绿色施工；示范工程；五节一环保；大型体育场馆

引言

凤凰山体育公园项目是贯彻落实成都市委、市政府建设“三城三都”总体战略部署,加快推进体育赛事名城建设步伐的重要项目，也是第31届世界大学生运动会的重要赛事场馆。建设周期较常规项目短，质量要求高。

本文以凤凰山体育公园项目创建四川省建筑业绿色施工示范工程为案例，从“五节一环保”六个方面，解决了创建绿色施工示范工程的过程中遇到的各种挑战和问题，减少了承接大型体育场馆的施工企业在有关事项的申办时间，加强项目的绿色施工管理。

1 工程概况

凤凰山体育中心项目成都市金牛区杜家碾片区，北新大道东侧，由6万座专业足球场、1.8万座综合体育馆及场馆配套商业组成。总占地面积为600亩，总建筑面积为45万m2，其中地下室面积为14.7万m2。项目合同工期为850个日历天（勘察、设计、施工工期为730个日历天；综合验收、竣工备案工期为120个日历天），于2019年2月份到2021年2月份。

2 绿色施工管理

2.1 目标管理

公司中标后，公司就制定了中建八局局绿色施工达标工程、成都市建筑工程绿色施工工地、四川省建筑业绿色施工示范工程、住建部科技示范工程（绿色施工类）的目标，并确立了“五节一环保”的绿色施工管理目标。

2.2 组织管理

项目自开工伊始，建立绿色施工管理体系，设置公司、项目、分包三层管理，以总包项目经理为第一责任人，明确各参加单位、各部门绿色施工工作职责，保障了绿色施工的顺利进行。

2.3 策划管理

1）工程中标后，项目就制定了成都市建筑工程绿色施工工地、四川省建筑业绿色施工示范工程、住建部科技示范工程（绿色施工类）、绿色建筑三星的目标。

2）建立绿色施工组织设计，确立了“五节一环保”的绿色施工管理目标。

3）施工开始前，根据工程特点和现场周围的条件，建立绿色施工实施方案，制定绿色施工管理制度，规范现场人员按照要求进行，保障绿色施工落到实处，顺利进行。

2.4 培训管理

1）召开绿色施工策划会，对绿色施工进行总体策划布置。绿色施工实施方案完成后，组织管理人员进行绿色施工方案交底，定期对管理人员进行绿色施工培训。

2）利用早班会对劳务人员进行绿色施工培训，加强操作层绿色施工意识。

3 绿色施工实施管理

3.1 环境保护

3.1.1 扬尘控制

1）施工现场建立洒水清扫制度，安排专人定期进行洒水清扫工作。

2）施工现场建立扬尘喷淋系统，配置喷淋设备，定期进行喷淋，以避免扬尘。木工棚等易产生扬尘的施工作业采取木板遮挡、抑尘等措施。

3）施工现场裸露的土采用草坪覆盖，使环境得以美化。

4）对施工现场的温度、湿度、PM2.5、PM10、风力、风向进行24小时不间断的实时监测，并把监测数据传入云服务器系统进行数据分析，当扬尘超标时自动启动施工现场的细水雾喷淋，降低粉尘浓度，改善施工现场环境。

3.1.2 废气排放控制

1）临建区食堂采用电力作为能源。食堂排放油烟时，通过静电式抽烟净化器净化后排放。

2）施工现场安排保安进行24小时巡逻，严禁在现场燃烧废弃物，违者将按相关规定处理。

3.1.3 污水排放控制

1）现场主干道、钢筋堆场和木工棚等堆放材料场地周围均设排水沟。工程产生的污水经检测合格后方能排出；雨水、污水分流排放。

2）办公室及生活区设置冲水式厕所，并设置化粪池、食堂设置隔油池，设置专门人员定期清理并作好记录。

3.1.5 地下设施保护

施工前调查清楚地下各种设施，做好保护计划，施工过程中一旦发现文物，立即停止施工，保护现场并通报文物部门并协助做好工作。本工程范围内发现8块文物勘察区域，总面积约为6045平方米。在文物范围进行场地平整，距离文物范围至少2m，以保证文物的安全，并设置刷有红白相间警示油漆的架体。

3.1.6 噪音控制

1）施工现场挖机、碾压机、泵车等均采用先进机械、低噪音设备。

2）施工现场周围有住宅区，噪音较大的机械采取降低噪音措施。

3）混凝土输送泵、木工加工棚等均设有吸音降噪屏等降噪措施。

4）现场采用云筑智联环境监测系统，对施工现场的噪音进行24小时不间断的实时监测，并把监测数据传入云服务器系统进行数据分析，发现数据超标时，立即通知相关单位，采取相应降噪措施

3.1.7 光污染控制

1）工地周边设置大型罩式镝灯，随施工进度的不同随时调整灯罩返光角度，保证强光线不射出工地外。

2）统一施工现场照明灯具的规格，使用之前配备定向灯罩，使夜间照明只照射施工区；照明灯采用节能灯。

3.2 节材与材料资源利用

3.2.1 材料选择

1）施工中采用的材料应确保绿色、环保，现场材料采用商品混凝土和预拌砂浆，临建设施和基坑阶段采用定型化和可周转式设施，如马道、板房。

3.2.2 材料节约

1）工程支撑体系使用盘扣、碗扣式脚手架。

2）龙骨采用钢包木和方钢等材料，定型钢矩管替代部分传统的木材,减少木材的损耗。

3）钢筋利用电脑放样，提高原材的使用率。利用二维码交底，充分利用公司协同平台，混凝土调度软件，纸张应双面使用，减少办公用纸的使用。

4）各项工序施工前编制材料计划，各部门各级签字，严格按照材料计划发放。

5）二次结构墙体进行深化排版，减少切砖产生的损耗。

3.2.3 资源再生利用

1）临建区办公用纸应分类使用，并摆放整齐，定期进行废纸回收，做好环保工作。

2）现场旧模板进行重新加工、切割用作柱子与楼梯踏步的护角、地下室排水沟模板、管线踏步台等。

3.3 节水及水资源利用

3.3.1 节约用水

根据工程特点，制定用水定额。项目在签订标段分包或劳务合同时，将节水指标纳入合同条款。施工现场、生活用水全部使用节水器具，并安排专门人员不定期派漏检查。

3.3.2 水资源利用

1）洗车池用水重复使用。主要出入口设置洗车槽和沉淀池，沉淀池的水经过沉淀后可循环使用。

2）根据工程特点，深基坑施工需要降水，在基坑上边缘和下边缘修建排水沟和沉砂池，用于混凝土的养护等。

3）地下水处理后再利用。地下水回收沉淀处理后再利用，用于混凝土养护、冲孔桩施工、道路冲洗，进出车辆冲洗等；将地下水通过一体化水处理设备，处理达到生活用水标准后供生活区部分用水。

3.4 节能及能源利用

3.4.1 临时用电设施

办公区和生活区及现场照明灯均采用节能灯照明，例如风光互补太阳能照明灯具、LED灯。

3.4.2 机械设备

1）使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如变频式塔式起重机、变频式水泵等。

2）塔吊跨区覆盖，实现施工机具资源共享。

3）定期监控重点耗能设备的能源利用情况，并有记录。

3.4.3 临时设施

1）办公区采用带走廊箱幕墙式定型式集装箱。生活区采用组装式彩钢板房房间内均采用吊顶，减少能量损耗，保温效果好，节约能源。

2）办公区、生活区制冷、取暖、热水系统采用绿色环保的空气源热泵系统。

3）办公区、生活区、施工现场用电分别计量。

3.4.4 材料运距与施工

1）建筑材料采购选用距离较近的供应商，选择供应商中距离项目500km以内的供应商占供应商总数的70%以上，缩短运输距离，减少能源消耗。

2）因现场钢结构用量较多，现场采用工厂化钢结构，减少现场拼接焊接的耗能。

3.5 节地与施工用地保护

1）利用BIM软件、无人机等技术进行施工场地布置合理并实施动态管理。施工现场道路形成环形通路，减少道路占用土地。

2）施工现场仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。

3）临时办公和生活用房采用节能、经济、美观、占地面积小，适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房、钢骨架水泥活动板房等标准化装配式结构。

4）职工宿舍满足2.5㎡/人的使用面积要求。

5）现场通过远程视频监控系统平台便于项目管理人员随时掌握建筑工地施工现场的施工环境指标，并对超标项进行重点防治。

3.6 人力资源节约与保护

3.6.1 人员健康保障

1）项目部定期组织工人进行体检，夏季给工人及时赠送防暑降温药品、现场提供饮用水及绿豆汤等，关爱员工身体健康。在工人生活区设置医务室，应用健康机器人工人进行免费体检。

2）食堂各类器具定期清洁，工作人员注意个人卫生，操作规范，食堂工作人员上岗需要持有健康证。

3）管理人员生活区后勤负责人应注意废电池、废墨盒等有害废弃物的回收且不应和其他东西混放。管理人员生活区垃圾要进行分类，并定期安排专用车辆进行清运。

4）工人生活区物业化管理。工友村配置设施齐全的夫妻房、探亲房，为工人们提供人性化的服务。

3.6.2 劳动力保护

1）劳务实名制管理平台促进工资及时发放，工人劳动强度和工作时间符合相关规定。严格按《体力劳动强度分级》GB3869制定作息制度。

2）从事有毒有害有刺激性气味和强光强噪音施工人员已按照相关要求配置防护器具。

3）施工现场钢筋半成品堆场、木工加工棚、休息室、塔吊等均设置安全标志，保证施工现场正常施工，同时也保证施工人员人身健康。

4 绿色施工实施效果

4.1 绿色施工经济效益

表1绿色施工经济效益统计表

绿色施工经济效益统计表

4.2 绿色施工社会效益

2019年9月29日，凤凰山体育公园项目以今年四川省绿色施工过程验收最高分通过了本次验收，被授予2019年度“四川省建筑业绿色施工示范工程”称号。

5 结语

凤凰山体育公园项目自开工以来本着在保质量、保安全的前提下，认真贯彻执行国家有关建设工程节能减排降耗和绿色施工的方针政策和有关规定，通过科学管理和技术革新，最大限度的节约资源和减小对环境负面影响的施工活动，逐步实现“五节一环保”的目标，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，截止2019年10月底，各项指标均按照控制要求完成。

参考文献：

[1]朱军、章海彬.绿色施工示范工程施工管理[J].施工技术，2014，43增刊：527-533.

[2]吴秀忠.建筑工程绿色施工现状分析及推进建议[J].中国标准化，2017,9：204-205.

[3]GB/T50378-2014 绿色建筑评价标准[S]．北京：中国建筑工业出版社，2014．

论文作者:周泓宇

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷18期

论文发表时间:2019/12/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d2e139fbf922979cbfeaa563.html