# 建筑给排水系统设计的分析与研究论文_翁文斌,徐磊

浙江中汇华宸建筑设计有限公司 浙江省衢州市 324000

摘要：建筑给排水系统设计是项目建设不可或缺的一部分，随着现代化建筑市场的快速发展，人们对于建筑给排水要求也有了显著提高。在建筑设计中给排水系统作为其重要的组成部分，其布局的合理化以及质量的高度决定了建筑投入使用后的质量，对居民生活以及工作有着密切的联系。本文就建筑给排水发展的现状以及设计状况做相关的探讨和分析。

关键词：建筑给排水；给排水设计；给排水系统；系统设计

引言

伴随着社会现代化发展和使用需求，也为了提高我们自身的可持续发展能力，以及土地利用率，城市建筑物的设计理念逐步拓展向空间与高度，尤其在我国城市化的建设过程中，地标性的高楼逐步与国际接轨，建筑成为了现代化大都市的标志。而如果保证建筑的生命时限，给建筑中的人们提供安全方便的生活空间，必然要考虑的一点就是建筑的给排水系统。现如今，建筑给排水系统设计由最初简单的卫生器具管线设计发展成了一个相对完善的专业体系，然而，对于建筑给排水系统中出现的问题我们不得不做出认真、严谨的分析。

1我国建筑给排水系统设计现状分析

在我国自己的设计标准《室内给水排水和热水供应设计规范》GBJ15-64中。提及了建筑给排水系统允许的最大流量，而此次排水系统完全是由卫生器具当量的经验法来确定生活排水立管管径。规范中规定了立管允许负荷的当量总数，以住宅为例，DN75排水立管允许当量数为36；DN100排水立管允许当量数为250。因当时建筑高度较低，卫生器具类别较少，生活排水系统设计较简单，足够满足居民使用要求。随着社会的发展，给排水设计师结合中国国情不断自主创新，逐步研究出适合我国建筑业发展的室内排水系统。随后我国新颁布的《室内给水排水和热水供应设计规范》TJ15-74，在第一版基础上做出变更和补充，但是生活排水立管允许当量数没有变动，仍依照64年版。随后规范编制工作者并没有停止分析研究的脚步，根据排水立管中水流三阶段：附壁流—水膜流—水塞流，并依照终限理论，当立管中水流截面达到管道截面的1/3时，排水流量达到最大，以此再计算出排水立管最大流量，从而对规范做出新的调整。

2优化建筑给排水系统设计的有效策略

2.1建筑给排水工程师应具备与社会发展同步的设计思想

建筑给排水工程师应及时更新专业知识，密切注意国家相关政策、法规的调整，并应对由于人们生活节奏加快和社会分工细化而带来的用水习惯、用水环境的变化有敏锐的洞察力。由于技术进步和社会发展，建筑给排水工程师应拥有开放而严谨的知识结构，应该不断注意本专业及社会各层面的最新发展及对设计工作的影口向不断的改进自己的设计和设计思想。

2.2总体布线，整体考虑

相关设计人员在拿到给排水系统设计的任务书时，首先要立足于建筑工程的整体性出发，要对该任务书的设计目标进行明确，对建筑中在给排水系统设计所要解决的问题进行深入的分析，进而开展设计方案的规划和设计。给排水系统作为一个完整的系统，所以在设计时应充分把握整体性的思想，在系统各环节的设计工作中全面贯彻落实整体性思想，严格把控各环节的设计并建立紧密的联系，以此确保部分带给整体性最大程度的效益发挥。建筑物的使用性能充分体现在对系统整体的最优，所以相关设计人员进行给排水系统的设计工作时要树立全局意识，全面围绕任务设计的目的，对建筑的给排水系统进行科学、合理的布局，不要局限于局部利益或者眼前利益，充分从整体利益或者长远利益出发，实现给排水系统设计的优化设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3阶段配合，协同工作

一个工程项目设计工作的完成，是建筑、结构、电气、暖通、给排水专业共同合作的结果。而我国的基本建设程序主要包括以下几个阶段：项目建议书阶段、可行性研究阶段、设计文件阶段（包括方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段）、建设准备阶段、建设实施阶段、竣工验收阶段和后评价阶段。每个不同阶段，特别是设计文件阶段，包含着各个专业的协同配合工作。建筑给排水是建筑构成的重要组成部分，在设计过程中，不可避免地要和其他专业进行配合。如果处理不好，轻者影响建筑美观，严重时会影响建筑的使用功能。

2.4蒸汽凝结水的综合利用

建筑内蒸汽凝结水的来源主要有：夏季采用蒸汽溴化锂机组制冷产生的85℃凝结水。冬季利用汽水热交换器采暖产生的85℃凝结水和全年制备生活热水所产生的凝结水。夏季高峰期凝结水量约为27m3/h，冬季约23m3/h。由于热电厂不回收凝结水，若将其直接排放，既不能满足水温不高于40℃的排放条件，又造成凝结水资源的巨大浪费。设计中首先采用水-水换热的方式对每幢单体的生活热水水源进行预热，控制降温后凝结水温在40℃以下，这样既降低了凝结水温度，又提高了生活热水水源水温，节约了制备生活热水的蒸汽耗量，减少日常运行费用，同时又为凝结水的再利用创造了条件。降温后凝结水经统一收集后，一方面供给建筑内大型洗衣房用水，另一方面作为建筑温水洗车、道路浇洒用水，夏季少量多余水量则通过溢流方式排入建筑雨水管网。

2.5卫生间排水管道设置

为了不使卫生间污水横管进入下层户内空间，排水管道的敷设一般采用以下几种方式：（1）卫生间地面楼板下沉，污水横管设于下沉室内。这种方式对排水管道的施工较为方便，但检修管道则十分不易。在实际工程使用过程中，经常发生下层住户靠卫生间处楼板及侧墙发生渗漏现象。由于无法查找出漏水的原因，上层住户只能将整个卫生间地面凿开重新翻修，凿开后才发现下沉室内积满水，积水经侧墙渗入下层。分析产生积水的主要原因有：卫生间地面防水未处理好，地面水渗透入下沉室；部分给排水管道漏水进入下沉室。针对以上原因采取的措施有：严格做好卫生间地面的防水处理及下沉室四周的防水处理；卫生间内所有给排水管道应经严格试压住水试验后方可暗封管道；建议在下沉室侧面设置侧排地漏，以排除可能出现的积水。（2）采用侧排方式。卫生间采用后出水式座便器，侧排地漏，将浴盆或淋浴房垫高，各卫生器具排水横支管沿卫生间地面墙脚处引至外墙。器具存水弯、排水横管及立管均设于建筑外墙处。采用这种方法，可避免出现下沉式积水的状况，但应注意几点：首先，尽可能将洁具，特别是座便器设于靠外墙处；其次应与建筑专业人员密切配合。由于排水横管及立管均设于外墙，不可避免将影响到建筑外观，因而在建筑方案设计阶段，给排水专业人员就应介入，将卫生间布置于建筑凹槽处，尽量降低对建筑立面的负面影响。

2.6优化工作方式，提高工作效率

做工作、办事情，要讲究方式方法。方式方法科学、得当，就能使复杂的问题简单化，就能抓住事物的主要矛盾和矛盾的主要方面，就能取得事半功倍的效果。前面提到，设计人员的专业水平，直接影响到设计阶段时间的控制，当然也会影响到设计质量的控制。设计人员需要有意识地改进自己的工作方式，提高工作效率。设计过程中注意以问题为中心，将问题转化为可以完成的任务，使复杂问题简单化，当解决问题的过程中遇到困难进行不下去，我们可以再重新回到问题的一开始，回归原始，看是不是有偏离问题原来的方向，进而找到解决问题的新方案、新办法。

结语

总之，建筑给排水系统看似简单，但它与我们的日常生活息息相关。作为工程设计人员，应本着技术、安全、经济性原则，在实践中努力创新，寻求最佳的给排水设计方案，适应建筑设计发展的新要求，满足人民群众不断提高的物质文化要求。

参考文献

[1]李娟.基于实例探究建筑给排水系统的设计要点[J].建设科技，2017（06）：78－79．

[2]桂宗茂.浅析建筑给排水节水设计[J].中国科技博览.2011，（16）：76-77.

[3]曹二梅.建筑给排水的节水设计[J].技术与市场.2010，（9）：46-47.

论文作者:翁文斌,徐磊

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第25期

论文发表时间:2018/1/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d2f8ceddf3025f77f31f233c.html