# 配网运行维护管理关键问题和解决对策论文_叶坦

（国网安徽省电力公司宣城供电公司 安徽省宣城市 242000）

摘要：电力系统能否长期、安全、稳定运行，取决于多方面因素和条件，其中配网运行安全管理与设备维护是关键。要掌握配网运维的先进技术，采用科学的管理方法，健全完善的运维管理工作体系，制定出科学的运维工作标准。电力系统是否可以长期、稳定、安全的运行，受多方面因素的左右，其中最为关键的是其运行维护管理。只有在人员方面进行好专业技术及素质培训，在设备方面进行定期的更新维护在风险方面做好预测与抢修，知识经验方面做到了解明白，将多方面综合起来才能使配网稳定的运行下去。本文作者结合自己的工作经验并加以反思，对配网运行维护管理关键问题和解决对策进行了深入的探讨，具有重要的指导意义。

关键词：供电可靠率；配电网；运行维护；管理对策

前言：向广大用户群体输送其所需电能的配电网目前我国以10千伏电网为主，即10千伏配电网在我国电力供电服务中占有重要地位，既与供电所利益息息相关又与用户利益密不可分。在配网运行环境日益复杂的情形下，配网建设规模逐渐扩大的情况下，如何通过提高供电可靠率来保证配电网的持续稳定运行是供电所需要考虑的一个重要问题，而配网运行维护与管理的加强显得格外重要。

1.供电可靠率及其影响因素分析

所谓供电可靠率，是指在统计时间段内，配电网有效的供电总时长与总的统计时间的比值，时间以小时为单位计算。它是衡量配电网供电可靠性与有效性高低的重要指标，是评估配网连续供电能力强弱的重要指标。供电可靠率的计算公式为“[1-Σ（每户每次停电时间×用户数）/一年小时总数]×%”，从计算公式来看，要想提高供电可靠率，就需减少用户的停电次数与停电时间，降低用户总的停电时间[1]。

供电可靠率是衡量配电网（主要指10千伏配电网）连续供电能力强弱的重要指标。根据配电网运行方式、运行特点、运行环境等相关方面的充分考虑，影响配电网供电可靠率的因素主要有配电网自身的结构形式，线路布设方式与设备性能，线路故障，配电网运行维护及管理等。若配网结构本身设计不科学、不够规范，导致电网调度运行效率低，负荷大，将容易降低电网连续供电能力，降低供电可靠率。配电网在日常运行过程中需要维护和管理，若配网运行维护不及时，管理不到位，也将会造成供电可靠率的下降。线路是实现电网电能传输的必要载体，与电网整体供电能力有着紧密的联系[2]。当线路因大风等恶劣天气或其他工程施工而发生外露、表皮破损、折断、掉落等故障时，就会导致电能传输速率下降，增加线路损耗，降低配网运行安全性。线路方面故障主要分为设备故障与外力故障两类，由于工作在野外，环境较差，发生故障的概率较高，因而是影响配网运行稳定性、安全性，影响供电可靠率的一个主要因素。

2.加强配网运行维护与管理，提高供电可靠率的对策

2.1实施计划性停电

尽管当前在检修技术上已实现了带电检修、带电作业，但计划性停电依旧在配电网运行维护和管理中起着举足轻重的重要作用，依旧是配电网管理中不可缺少的有效手段。所以，供电所应按照内部制定的配电网维修计划及相关维修管理制度，在配网、电气设备的维护检修工作中实施计划性停电策略，一方面保障检修人员作业安全，另一方面让设备系统有停歇的时间。在计划维修期间，供电企业应按照检修计划和制度要求对配电网即电气设备进行一次大修或小修，具体依据检修周期而定[3]。在检修之前将所有电源全部关闭，停止一切供电，对停止工作状态下的设备进行检修和维护，查看设备是否存在故障，零部件是否发生锈蚀损坏，相关参数设置是否与设计相符，若有需依照事先制定的检修计划和编制的检修策略对设备故障进行修理，对损坏的零部件进行更换，并做好相应的记录和报告填写。相对带电检修而言，计划性停电检修策略安全系数更高，更加有利于保证配电网运行的安全性与可靠性，提高电网供电可靠率。但随着电力检测检修技术的不断发展进步，推广应用状态检修技术将成为电力领域未来主要检修模式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2建立全方位远程监控系统

随着我国电网改扩建项目的逐渐增多和项目的具体实施，新的电气设备和新型先进电力检修技术不断的被引进到电网建设当中，使得供电所电网管理水平与技术含量有了大幅的提升。与此同时，状态检修技术开始被推行开来，在不必要的单一设备检修中表现出了巨大的优势和作用[4]。状态检修技术是一种运用多种监测方法来对运行中的电气设备状态进行在线监测、实时监测，從而及时发现设备系统故障、异常的检测方法。近几年，该方法被越来越多的应用到配电网运行维护与检修管理当中，在其中发挥出了巨大的作用。顺应时代潮流，供电所应积极引进状态检测技术，建立全方位远程监控系统，用以对整个配电网及所有电气设备的运行状态进行实时有效的监测。在远程监控系统的运行下，当系统或设备出现故障或异常时，监控系统能够及时发现故障和异常的存在并发出警报信息，提醒工作人员第一时间对故障进行处理。对于带有自诊断功能和人工智能的状态监控系统而言，监控系统还能够对发现的故障进行隔离，对故障进行定位，分析故障类型，并进行自主决策，从而及时将故障消除，保证配电网系统的安全可靠运行，提高供电可靠率。

2.3加强对配电网的管理

配电网管理是一项复杂工程，不仅管理内容多、涉及范围广，而且管理受多种因素影响，包括管理制度、管理者与被管理者、管理手段、环境等等。每种因素及其变化都会对配电网管理产生影响，这种影响可能是积极的也可能是消极的，关键取决于因素的变化方向。对于管理制度，供电所应对其进行不断的修订和完善，随着电力产业结构的调整和经营环境的改变，对管理制度进行改革，补充必要但缺少的内容，以健全配网管理制度[5]。在此前提下，将管理制度全面落实到配网日常管理工作当中，落实到配网的检修与运行维护工作当中，用以对管理人员的行为与管理措施的制定提供指导和制度保障，发挥管理制度的规范作用。管理手段和管理方法，供电所应摒弃传统滞后的管理思想观念，发展多样化的管理方式，如引入全面管理系统，引入信息化管理系统，采用先进的办公设备，依靠现代管理理论等。管理手段的多样化发展，相信能够较好的满足供电所配网运行维护与管理实际需求，在一定程度上提高配网运行效率与管理水平，提高配网供电可靠率。

2.4加大巡检力度

配网运行安全管理与设备维护工作的开展必然少不了日常巡检工作的支持，供电企业应重视配网巡检，加大巡检工作力度，编制专门的巡检工作制度。设定巡检周期、人员岗位划分，分配具体的巡检工作任务等，实行定期巡检、专业化检修机制，每一个巡检轮回都需要配置专业的技术人员、管理人员，通过定期及时的巡检、巡查来及时发现配网系统中存在的问题，及时采取措施，科学预测故障，开展差异化运维，有效地减少资源的浪费，提高巡视的质量。

总结：综上所述，供电可靠率是衡量评估配电网连续供电能力的重要指标，主要受配网自身结构、电气设备、线路、配网运行维护与管理等多种因素影响。随着电网建设规模的不断扩大和电力技术的不断发展，配电网供电可靠性也应跟上电力产业发展步伐，通过采取各种有效措施来加强配网运行维护与管理，提高供电可靠率，这是一项长期性、系统性工程。

参考文献：

[1]张轩. 基于提高供电可靠率的配网运行维护及管理策略[J]. 中国高新技术企业，2014，28：165-166.

[2]魏远超. 基于10kV配电网网架结构和设备选型的供电可靠性研究[D].华南理工大学，2014.

[3]代晓丰. 广州地区供电系统供电可靠性对标与改进策略研究[D].华南理工大学，2013.

[4]袁资生. 地区供电局供电可靠性管理研究及信息平台规划[D].华南理工大学，2012.

[5]徐耀. 云浮供电局2010-2013年供电可靠性发展规划研究[D].华南理工大学，2010.

论文作者:叶坦

论文发表刊物:《电力设备》2017年第21期

论文发表时间:2017/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d2fc4d76866a613c39fd9ca9.html