# 浅谈市政道路雨水排水工程施工技术论文_许楠

天津学苑市政景观建设发展有限公司 天津 300350

【摘 要】市政道路排水工程属于隐蔽工程，在施工过程中必须严格每一道工序的控制，做好施工准备、管道安装与沟槽土方等方面的工作，确保每一个环节的质量合格，才能使整体的工程质量达到优良。市政排水系统作为城市基础设施中不可缺少的重要组成部分,是城市功能得以有效发挥的保证,同时又与城市居民生活密切相关,因此确保其施工质量至关重要。本文对市政道路雨水排水工程施工技术策略进行简单分析。

【关键词】市政道路;道路排水;雨水排水;排水工程;施工技术

1 引言

做好市政道路雨水排水工程施工技术的研究是确保城市正常运转的一个重要工作，也是前提。对于雨水排水工程来说，如果其施工质量出现了问题，不仅会对市政企业的声誉等造成不利的影响，还会直接给百姓的生活造成不便。基于此，应加强这方面的学习和探索，严格按照相关的规范进行施工。这样才能够真正确保市政雨水排水工程的施工质量。

2 市政道路排水系统的施工方法

2.1 过街排水管

一般来说，过街排水管属于36厘米外径、3厘米壁厚、1米或者2米长的混凝土管，它的作用是把沉泥井或雨水井中的水引入到排水检查井内。

2.1.1 测量放线

从事测量工作的人员必须根据施工图纸中明确的雨水井桩号进行，在施工现场确立具体的雨水井位置，A点要设置在边石线上，然后从A点出发向着人行道方向量51厘米的位置处获得B点，排水检查井盖的中心设置为C点，然后，对B点与C点的线进行连接，以作为过街排水管的中心线，将中心线作为对称轴，在其两侧位置处通过白灰线各返28厘米，这样，所获得的白灰线中56厘米宽的范围内就属于开挖过街沟槽的范畴。

2.1.2 开挖沟槽作业

通过人工开挖时，相关测量工作者应对B处的高程加以有效控制，进行过街管的安装，下管过程中应由低到高一节一节的下，要求第一节要插入进检查井的孔内，管和管间的接缝位置处应使用1：2的水泥砂浆来密实，以免出现渗水情况。在安装完过街管后，上面要打一层10厘米厚混凝土包封。再通过碎石将沟槽的其他部分进行分层回填和夯实。

2.1.3 过街排水管安装过程中应注意的事项

首先，插入进排水检查井的管头要保持适中，不可过长也不可过短，最为理想的长度应与检查井的内壁相平衡，同时，还要通过1：2配合比的水泥砂浆把管头抹平；其次，要求与沉泥井相连的过街排水管不得太短，倘若过短的话将无法与沉泥井间进行连接，而需要重新开展接管作业，最为理想的长度应该是离B点大概的30厘米；最后，必须对排水的方向予以高度重视，严厉禁止有倒坡情况的发生。

2.2 雨水井

雨水井具有八六式雨水井与带沉泥井的双篦雨水井两种，在对这两者进行一番比较后得出，八六式雨水井不具备较好的沉积淤泥能力，不过，它的安装十分的简便，双篦雨水井具备较高的沉积淤泥能力，但实际安装十分的繁杂。

2.2.1 测量放样

测量工作者应明确边石线和雨水井的桩号如KO+495，同时，通过白灰线在此处画出坑槽边线，尺寸大概是1.73x0.83米，应在KO+505，KO+495处的边石线上合理的选出两点，并钉上φl0的铁杆，放出两点路面具体高程和挂上白线绳。

2.2.2 坑槽的开挖

在通过人工开挖时，相关测量工作者应对开挖深度予以合理控制，用尺测量雨水井框的具体高度H，要求槽底高度要低于此处路面高程的H+12厘米，槽底必须是平整密实的，如果发生了超挖情况，禁止回填素土。

3 市政道路雨水排水工程施工技术措施

3.1 测量放线

在测量放线的过程中，测量技术人员要以设计规划部门提供的测量控制点为依据进行复测。在这一过程中要考虑到道路实际的需要，对测量控制点进行适当的增设。另外，在施工放样测量的时候，对整个雨水排水工程的基准点井位、水准基准点和管道中线都需复测。最后，对于每次测量来说，都要保证闭合，并对闭合的误差进行严格的控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 开挖前的准备

在进行开挖前，要摸清管线的位置，以此对地下管线进行保护。针对已加宽的沟塘和过路涵管，要做好清淤和回填的工作。另外，要对施工过程中的排水计划进行制定，并确定地面可利用的排水沟渠，在必要的时候也可以进行临时排水沟的设置，以此来确保排水的通畅性。

3.3 沟槽的开挖

在挖掘工作开展的过程中，主要利用人工和挖掘机相配合的方法进行施工，并要沿着沟槽开挖边线进行。在开挖之前要先确定沟槽中心位置，并对工程项目误差范围进行严格的控制。当挖掘机挖到离槽底大约5～10cm的时候，使用人工的方式进行清底，这能够避免槽底的土壤出现扰动或者超挖等现象。至于开挖弃土，则要远离槽边进行堆放，避免引起沟槽口坍塌。针对地下水位高于沟槽底面的情况，要在沟底两侧进行排水沟及集水井的设置，并将集水井中的积水予以及时抽出。最后，在开挖的时候要注意结合实际的地质情况，并对斜坡度进行一定的调整，一般斜度控制在1∶0.25到1∶0.33之间为最佳。

3.4 承插口施工

3.4.1 砂石基础施工

首先，要进行测量放线，并在沟底设置木桩。在整个过程中要确保砂石基础的顶面标高低于桩顶标高。至于砂石的铺筑，则要边铺筑边整平，并利用平板振动压实。在铺筑的过程中要对以高程来指导振动密实，并采取相应的降水措施来确保砂石基础顶面不存在明水。

3.4.2 管道安装

在安装管道之前，要先清理好沟槽中的杂物，之后则要于基础之上放出管道中线。在安装的过程中，可以从低向高施工，要注意确保承插方向与流水方向的一致性。最后，为了确保承口和密封圈的贴合，要把橡胶圈设置到管节插口中间的位置。

3.4.3 砂石的包管

在进行砂石包管施工的时候，要确保灰浆强度大于设计强度的75%。在填筑之前，要确保砂石中不存在较大的块砖石，而且沟槽不存在积水。在填筑砂石的时候，要按照沟渠排水的方向向两侧，由上向下同时进行。

3.5 平接口管道的施工

3.5.1 混凝土基础施工

在浇注混凝土之前，要于槽底进行10cm厚度碎石垫层的铺设，之后再进行浇注。在混凝土的振捣过程中，要保证缓慢的抽插。另外，还要做好混凝土表面的抹平工作，等到建筑完成之后要尽快进行洒水养生。

3.5.2 管道的安装

安装管道之前要做好沟槽中杂物的清理并放出管道中线；安装的过程中要按中线把管节进行对称放置，然后利用机械或者人工的方式对排水管进行轻轻拨动和撬动。在完成安装之后，则要沿对称的方向检查排水管线的平直度，并利用横向拨动做好其调整的工作。

3.5.3 管脚浇筑

在相邻2个检查井井室砌筑高度大于管脚高度的时候，则可以对管脚模板进行支护施工。在浇注之前，要先于模板内侧壁将管脚顶面高程标出，然后对基础的顶面进行清扫。在浇注的时候，要注意按照设计规程进行，浇注完成以后还要做好混凝土的养生工作。

3.6 检查井及进水井的砌筑

在砌筑检查井及进水井之前，要将中心点，以及砌筑高度与砌筑位置予以标出，然后把基础面清理干净。在对检查井进行砌筑的时候，要利用挂线对井圆度及井内径进行检查，避免出现上下层砖对缝的问题。

4.结束语

市政排水管道工程的施工质量控制贯穿于施工全过程，必须严格按照每一道工序的要求进行施工，从施工准备、开挖沟槽、平整基底、管道基础、排管、管道安装口、水压试验或闭水试验、沟槽回填等几方面，加强每一环节的质量和技术控制，才能确保整体工程施工质量。

参考文献：

[1]周圣兰.浅谈市政道路雨水排水工程施工技术[J].中国水运（下半月）,2011,11(4):133-134.

[2]沈荣康.当前市政道路雨水排水工程施工技术研究[J].城市道桥与防洪,2013,(6):185-186,197.

论文作者:许楠

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第18期

论文发表时间:2016/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d31ba9a15851ccd4e976b53c.html