# 浅谈石油化工设计中泵入口T型过滤器的选型方法论文_刘汉鑫

摘要：过滤器广泛应用于石油、化工行业，通过过滤元件分离出气相及液相物料中所含的固体杂质颗粒，防止其进入装置后造成的设备、管件损坏或者堵塞，以保证生产装置的正常稳定运行。因此，如何正确、安全、经济、合理的设计使用过滤器就显得尤为重要。结合相关行业标准及实际设计经验，本文阐述了关于石油化工设计中泵入口T型过滤器的结构类型、特点、适用范围及性能参数的设计选型方法。

关键字：石油化工设计，T型过滤器选型，泵入口过滤器，

引言：过滤器是石油化工行业常用的一种粗过滤器，为过滤固体杂质，保证工艺设备正常运行的一种管道元件，石油化工行业中过滤按结构型式可分为锥型过滤器、Y型过滤器、T型过滤器、蓝式过滤器等。其中T型过滤器按介质流向分为正折流式、反折流式和直流式，锥形过滤器按外形分为尖顶和平顶。

1. T型过滤器的使用范围

泵入口管道的公称直径小于等于DN100时，宜选用Y型过滤器，公称直径大于DN100，小于等于DN350时候宜选用T型过滤器。管道公称直径大于DN400时选用蓝式过滤器。

泵入口管道介质流向有90°变化时宜选用T型过滤器，同时安装空间受限时宜选用Y型或者T型过滤器，泵入口管道介质流向有90°变化又有管径变化时，宜选用异径正折流T型过滤器【1】。

2. T型过滤器的规格种类和型号及特点

2.1 T型过滤器的种类

T型过滤器又分为正折流T型过滤器、反折流T型过滤器，异径正折流T型过滤器，直通式T型过滤器。反折流与正折流流向相反，正折流与反折流T型过滤器外型及结构尺寸均相同，仅滤筒的丝网安装有别，正折流式丝网在滤筒内，反折流式丝网在滤筒内。具体结构见下图：

正折流T型过滤器 反折流T型过滤器 直通式T型过滤器

2.2T型过滤器的型号

泵的过滤器型号如下：

①②③-④-⑤/⑥⑦⑧

①过滤器的类型，SRZ：锥型过滤器；SRY：Y型过滤器；SRT：T型过滤器；SRB：蓝式过滤器；

②过滤器的形式，Ⅰ：正折流式T型过滤器；Ⅱ：反折流式T型过滤器；Ⅲ：直通式T型过滤器；

③过滤器的端口形式，T：螺纹连接；S：承插焊连接；W：对焊连接；F：法兰连接；

④公称压力：单位MPa；

⑤公称直径：单位mm；

⑥过滤器的目数；

⑦过滤器壳体材质，C：碳钢CS；A：低合金钢AS；S：不锈钢SS；

⑧法兰密封面的形式：突面：RF,凸面：M，凹面:FM，环槽面：FJ，榫面：T，槽面：G，全平面：FF。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

示例：公称直径150mm,公称压力2.0MPa,过滤器的目数为40目，法兰连接，密封面的形式为突面，壳体材料为碳钢的反折流式T型过滤器，标识为：SRTⅡF-2.0-150/40C(RF) 【1】。

3.T型过滤器的结构特点

T型过滤器正在逐渐被推广使用，其过滤面积大，且在拆除过滤器时不必卸下螺栓和取下一段短管，只要卸下一块盲板就能取出过滤网，不需要重新对泵的轴线进行找正。

T型过滤器又分为正折流T型过滤器、反折流T型过滤器，异径正折流T型过滤器，直通式T型过滤器。各种T型过滤器的特点如下图：

4.T型过滤器的选型依据

4.1首先根据介质的性质和温度、压力选用过滤器的型式；

4.2当介质流向有90℃变化时，宜选用折流式T型过滤器；

4.3当管道直径小于DN400 时，宜选用Y 型及T型过滤器，管道直径大于或等于DN400 时，宜选用篮式过滤器。

4.4 当管道直径小于或等于DN100 时， 宜选用Y 型过滤器， 当管道直径大于DN100 时，宜选用T 型过滤器，当管道直径小于或等于DN100 时的临时过滤器，宜选用锥形过滤器。

4.5过滤器接口端面为法兰连接时，其公称压力、密封面形式应与所连接管道法兰一致；接口端面为焊接和螺纹连接时，其尺寸应与所连接管道一致，材质应与管道相匹配。

5.T型过滤器的安装、施工及验收

5.1 T型过滤器应按现行国家标准《管道用三通过滤器》GB/T14382-2008的要求检验，T型过滤器的壳体的焊缝热处理应按国家现行规范《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH3501-2017的要求进行焊后热处理并进行气体泄露性试验【3】。

5.2过滤器开箱时，过滤器内应无积水，外观应无腐蚀、脏污、油漆脱落和损失等缺陷。

5.3过滤器应在显著位置标识字迹清晰的标牌，过滤器的标牌上应注明下列内容：产品型号及规格，产品重量，产品出厂时期，制造厂或商标，介质流向，设备位号。

5.4过滤器应附产品质量合格证书、安装及使用说明书和装箱单。

结语：相对于管道型过滤器而言，设备型过滤器制造成本较高。在工业应用时，可根据使用场合、介质物性，在满足生产工艺要求的情况下，安全、经济、合理的选择使用。管道型过滤器通常安装在泵、压缩机的入口或流量仪表前端管道上，用以保护设备或仪表，除非在特殊情况下，可安放于泵出口。以保护装置的正常运行和设备的使用寿命和安全。

在选择T型过滤器的时候一定要主要管道的外径，避免外径不统一的情况产生。同时也要注意过滤器的操作空间和抽芯空间。

参考文献：

【1】石油化工泵用过滤器选用、检验及验收规范 SH/T3411-2017

【2】管道用三通过滤器 GB/T14382-2008

【3】石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范SH3501-2017

论文作者:刘汉鑫

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d3218a1c49a53f57a43457a2.html