# 加强建筑工程混凝土施工监理与控制要点论文_姚慧

贵阳卓信建设咨询有限公司

摘要：在建筑工程的混凝土施工过程中，加强施工监理质量控制工作力度，完善旁站管理制度，采用科学合理、针对性强、容易操作的监理方案与手段，能够早发现问题，及时处理问题，使混凝土强度和外观质量符合验收规范要求，确保建筑结构的安全使用。本文重点对建筑工程混凝土施工中监理与质量控制要点做了一些探讨。以期为建筑工程人员参考、应用。

关键词：建筑工程；混凝土施工；监理控制要点

一、前言

随着经济的快速发展，建筑楼由过去的低层、多层建筑，发展到今天以多层、高层建筑为主导潮流。建筑结构以混凝土结构占绝大多数来作为建筑物的结构承重体系。其中钢筋混凝土结构是由钢筋与混凝土两种材料组成，它们之间的粘结力是其共同工作的基础。混凝土凝结后，能与钢筋牢固地粘结，由于钢筋是塑性材料，能发挥抗拉强度高的优势；混凝土是脆性材料，能发挥抗压强度较高，有相对比较经济的优势，且两者具有相近的温度线膨胀系数（钢筋为1．2×10-5，混凝土为1．0×10-5～1．5×10-5），可以互相传递应力，共同变形，确保混凝土构件的承载力得到充分的保证和发挥。混凝土质量包括强度与外观质量，混凝土强度能保证建筑结构的安全使用，外观质量能够满足建筑物的使用性和美学要求。可见混凝土在钢筋混凝土结构中的地位十分重要，除了在设计方面予以非常重视外，其现场施工质量是设计质量实现的有力保障，也不容忽视。

二、建筑混凝土施工监理质量控制的重要性

（一）混凝土强度影响构件受力破坏特征

混凝土有抗拉与抗压两种强度，抗压强度是其特长。钢筋混凝土构件受力破坏要经历弹性工作、带裂缝工作及破坏三个阶段。具有正常设计配筋率的构件受力破坏是适筋破坏，又称延性破坏。其破坏特征是钢筋首先受力达到屈服强度，随着受力钢筋塑性变形发展，混凝土边缘达到极限压应变，导致混凝土压碎破坏，失去强度，钢筋拉断，构件遭到破坏。构件破坏前混凝土裂缝和变形急剧发展，有明显的破坏预兆。

（二）混凝土强度影响钢筋与混凝土的粘结力

混凝土构件受力工作时，其实是钢筋与混凝土共同工作，共同工作的基础就是粘结力。粘结力由三部分组成：1）混凝土收缩将钢筋握紧而成的摩擦力；2）混凝土组成颗粒的化学反应生成的胶合力；3）钢筋表面凹凸不平与混凝土生成机械咬合力，其中机械咬合力约占总粘结力一半以上。通常在构件受力较大的梁、楼板支座、柱、剪力墙和基础中采用带肋钢筋，有时钢筋表面的轻微锈蚀，均可增加与混凝土的粘结力。混凝土强度对粘结力影响很大，若其强度不符合质量要求，会造成构件的脆性破坏，危险性大。

（三）混凝土质量不合格的影响程度

目前工程中普遍采用商品混凝土，混凝土最后浇筑成型，需要经过材料的选择、搅拌、运输、浇筑、养护等一系列过程。每个过程又受人、机械、方法和环境的影响，稍有疏忽会造成混凝土强度降低，外观质量差而导致质量不合格。使结构存在安全隐患或出现质量事故，造成人员伤亡、返工重做，使时间和经济遭到严重的损失；而外观质量不合格，造成返工或返修，一样会造成损失。因此，加强混凝土施工旁站监理，对混凝土施工过程进行有效的监督管理，发现影响质量因素，及时采取措施纠正。对保证混凝土施工质量起着十分重要的作用。

三、混凝土施工监理事前控制要点

（一）审查承包商的混凝土施工方案

混凝土施工方案一般由专业监理工程师审查，总监理工程师审批实施。重点审查承包商的管理人员与施工作业人员上岗资格证，人员数量；加压地泵、运输泵车、汽车天泵、插入和平板式振动器施工机具的选择，数量应能够满足混凝土浇筑的需要；混凝土的施工方法应当操作简单、质量易保证和具有技术先进性；质量与安全保证措施有针对性、有效性，能够落实实施，达到预期的管理效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）混凝土施工旁站监理方案

监理人员在充分了解工程特点及监控重点的基础上，确定重点控制的关键部位、关键工序，并以此制定混凝土旁站监理方案。建筑工程的混凝土施工旁站监理的关键部位、关键工序主要有：基础工程，混凝土灌注桩、地下连续墙，后浇带、基础底板和梁等；主体结构工程有：楼面梁板、柱、剪力墙和后浇带等。旁站监理方案一般由专业监理工程师编制，总监理工程师审批实施，并且业主、质量监督部门和承包商各一份。承包商根据旁站方案，在混凝土关键部位和工序进行施工前24 h书面通知项目监理部，以便监理部安排旁站监理人员，充分做好旁站监理前的准备工作。旁站监理方案针对性、可操作性应较强，切实可行，才能实现预期质量管理目标。

（三）旁站监理人员技术与职业道德教育

旁站监理人员既要有一定程度的专业理论基础知识和实践经验，能在现场旁站监理中发现和解决问题，又要有良好的思想品德、职业道德与吃苦耐劳的精神。在条件比较差的施工现场，克服困难、任劳任怨，认真负责地做好旁站监理工作。旁站过程中，发现不符合质量要求的工序和操作行为，应要求承包商整改，承包商可能会有异议，这时运用正确合理的协调方式和解决矛盾关系的方法，很好地解决问题，也是监理人员协调能力水平的体现。在旁站前，由总监理工程师或代表对旁站监理人员进行技术质量要求交底，掌握工序技术质量要求，对可能出现的质量问题、工作协调难点，及早提出解决方法。同时加强监理人员的职业道德教育，在旁站工作中遵循公开、公平、公正、守法和廉洁奉公这些行为准则。

四、混凝土施工监理事中控制要点

（一）混凝土进场验收

混凝土进场后，监理人员根据承包商报验申请单，对不同强度等级混凝土的质量合格证进行检查，合格证仅记载配合比、水泥、砂、碎石、粉煤灰及外加剂的试验报告编号，监理应当查验其原材料材质试验合格报告单。在混凝土运到现场交货地点起20 min内完成坍落度试验，40 min内完成试件制作，并做好相应的记录。坍落度实测数值与合同技术要求相比，偏差在允许范围内视为合格。

（二）混凝土浇筑中的质量控制

（1）钢筋的混凝土保护层

楼面板负筋保护层一般采取钢筋马凳支撑、钢管悬挂绑扎等方法来控制，其余构件钢筋保护层用预制小四方砂浆垫块，绑扎在受力主筋上来控制。混凝土施工过程中，旁站监理人员要时刻注意钢筋移位、踩踏变形、楼板厚度及构件断面尺寸变化的监控，来保证钢筋的保护层符合要求，避免出现混凝土表面裂缝的现象。

（2）混凝土的浇筑质量

混凝土振捣要密实，密实度越高，则混凝土强度就越好。混凝土宜连续浇筑，用插入式振动棒振捣时，应垂直快插慢拔，插点间距不大于振动棒作用半径的1．5倍。振捣时间以表面不出现气泡、混凝土下沉为止。在浇筑地点，按监理批准的试件留置计划，见证取样制作标准、同条件养护混凝土试块。同时，旁站监理人员要对混凝土坍落度进行检测，每个工作班不少于一次检测，并做好检测数据记录。还要注意模板在混凝土浇筑时产生的冲击力作用下，会导致其发生胀模、走位、漏浆的现象，从而使构件断面尺寸、轴线位置和表面标高等发生变化，易出现质量缺陷，影响混凝土外观质量。这时应当采取措施，及早处理，防患于未然。

五、混凝土施工监理事后控制要点

混凝土浇筑完后，在初凝前，监理应当检查楼板厚度、平整度和负筋保护层。混凝土强度达到1．2 MPa时，才能在其面上进行施工作业。混凝土浇筑后12 h内进行覆盖洒水养护，养护时间一般不少于7 d。对有抗渗要求或掺有缓凝剂的混凝土，养护时间不少于14 d。旁站监理工作结束后，监理人员应及时如实地写好旁站记录，保证将来资料记录具有可追溯性。

六、结语

文章结合建筑工程中混凝土施工监理质量控制的重要性，分别阐述了混凝土质量的事前、事中、事后的监理控制要点与方法措施，从而达到保证混凝土施工质量的目的。

论文作者:姚慧

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d34a96b07e266eaac8ecfbc4.html