# 10kV配网架空线路运维检修带电作业解析李天豪论文_李天豪

摘要：随着人民对电能质量要求的不断提高，供电公司还应不断提高供电安全性，做好10kV配电网架空线路的相关检查工作。同时，在实际的10kV配电网架空线路维护过程中，带电作业维护起着极其明显的作用，深入研究10kV配电网架空线路的带电运行维护具有重要的现实意义。基于此，本文主要对10kV配网架空线路运维检修带电作业进行了简要的分析，希望可以为相关工作人员提供一定的参考。

关键词：10kV配网；架空线路；运维检修；带电作业

前言：10kV配网架空线路因为整体上表现较好，各方面的工作开展也能够取得较好的效果，成为了国内主要的电力线路，其覆盖率在我国很多的城市都占到了一半以上。在我国因为供电用户较多，停止供电对社会生产和居民日常生活影响较大，因此在10kV配网架空线路检修工作中都是带电作业。

1 10kV配网架空线路带电作业

10kV配网架空线路工作主要为安装、更换指示器、补修架空导线、架空导线拆火、接火、缺陷处理等。

由于10kV配网线路具有复杂与密度小等特点，在施工时容易受到施工空间的阻碍，当施工人员在此工作环境中施工时，就特别容易出现差错，导致安全事故的发生。并且在多种外界因素的影响中，会对施工人员的人身安全造成巨大的威胁。所以，在进行架空线路带电作业时，需要提前作好相应的防护措施，提升带电工作中的安全性，将外界因素对工作的影响降到最低，从而使电力供应保持正常稳定。

对比输电电网而言，配电网的电压没有输电电网的高，但其与地面的间距较小，且线路较为复杂，空间也较小，因此，在进行配电网作业时难度也相对较大。与此同时，由于施工空间较为狭小，施工人员在工作中容易疲倦，从而导致安全事故的发生。

2 10kV配网架空线路带电操作的特点

2.1 10kV配网线路带电作业方式

从10kV配网线路带电作业方式上区分，能够区分为带电作业工具、带电作业方法，能够有效提升带电作业的效率。带电作业工具一般分为绝缘杆作业、综合不停电作业、绝缘手套作业；带电作业方法一般分为间接作业（还可称为零电位作业、地电位作业）、等电位作业（还可称为直接作业、同电位作业）、中间电位作业（还可称为绝缘手套作业）。

2.2 10kV配网架空线路网络的结构特点

（1）对地距离近

就10kV配网架空线路作业而言,绝缘子一般使用针式PQ-15T类型绝缘子；耐张杆绝缘子一般使用双片悬式X-4.5。因此，作业对地距离较小，最小距离为0.5m。

（2）线路排列方式复杂

如今，大多数10kV配网架线路都为双回路水平排列形式进行排列，还有少部分采用三角形、多回路水平相混合、并且五条线路在同一通道的排列方式。

（3）线路档距差别大

乡镇配网线路的线路档距一般为60m左右，而城市配网线路的线路档距一般在40~50m之间,因此可以看出,不同线路档距的差距较大，且交叉跨越形式也较多。

2.3 10kV配网带电作业方法的特殊性

（1）线路带电作业的方式特殊

在进行带电作业时，应结合实际的情况对施工作业的工具与方法进行选择，从而保证施工人员的安全与工作的效率。上文说到，带电工作可以分为绝缘杆作业、综合不停电作业、绝缘手套作业。就作业的位置差异而言，又可以划分为中间作业、间接作业。心绝缘防护能够为带电工作增添一份安心，使施工人员在进行工作中安全能够得到保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行带电工作中，应进行多重保护，且在使用绝缘工具时，还应使用辅助性的绝缘工具。其中绝缘工具主要为绝缘服、鞋，安全帽、手套等等。施工人员在施工前，应严格按照要求正确的佩戴施工装备，并进行检查，从而保证佩戴的装备能够达到绝缘的效果。在带电作用中应用绝缘手段，可以有效的提升工作效率，并且确保其工程质量。

（2）架空线路的特殊结构

由于10kV架空线路与地面有一定的距离，且为了保证线路正常和附近人员的安全，在进行架空线路工作之前应使用绝缘子。考虑到绝缘子应用，因此在对地距离方面数值较小。10kV架空线路的排列方式较为复杂，一般使用双回路水平方式排列，也有部分使用三角形排列、多种回路水平排列。就实际的工程情况而言，架空线路的数量都不相同，且架空线路档差距相对较大，城乡之间的路档差距也不一样。除一些特殊情况，一般来说，城市的架空线路档为60m左右，而乡镇的为40-50米左右。

3 10kV配网线路架空带电作业应注意的事项

3.1带电作业人员应注意的事项

在进行带电作业时，需确保施工人员自身的身体素质以及心理素质。施工人员应了解带电工作的施工手册，并且能够熟练地使用绝缘工具。施工人员应进行系统、专业的培训，只有考核通过者，且具有相关岗位证书者，才能进行工作。以此同时，施工人员在进行工作之前，要先对工作相关的操作手册、技术等进行理解，并且还应学会相关紧急救助方式，以便不时之需。并且供电公司还应优化带电工作的培训机制，并且应建立相应的带电工种。在带电工作中，施工人员是其中最为重要的一部分。施工人员是整个作业中的关键所在。

3.2带电作业工具及防护工具的要求

供电公司在采购带电工作的绝缘工具时，应着重关注其是否具有良好的绝缘功能。并且还应具备吸湿性低、抗老化等特征。在进行带电工作时，还应将操作方式简易化、携带的工具也应减轻重量，并且不易损坏，从而确保施工人员的安全性。确保使用的工具符合相关规定，并做好定期的安全耐压电气试验、保管等工作。绝缘工具是确保施工人员安全的关键所在。所以，供电公司应确保使用的工具符合相爱难改观规定。另外，绝缘防护设备的实验周期为6个月。由此可见，对安全耐压试验进行定期检查是非常重要的。

3.3关于带电作业管理制度和工作规范问题

为保证带电工作的安全性，就应对带电作用进行有效的管理。所以，供电公司应在公司内部设立相关管理部门，并明确其自身的职责针对带电工作的特性，设立专责专职，同时还应建设技术管理制度。技术管理制度主要是为了带电作业能够顺利进行，技术管理制度能够有效的对技术管理资料进行整理，为往后的带电作业奠定基础。此外，还应对工作制度与作业指导书进行严格的编制，并落实到位。工作制度与工作指导书是带电施工人员进行工作的规范标准。所以，相关部门加强管理，使施工人员都能够按照规范标准进行作业。从而确保带电施工人员的人身安全，保证工作的质量。

4 10kV配网架空线路选择带电作业的优势

在10kV配网架空线路中采用带电作业的方式可以带来良好的经济效益和社会效益，其优势主要包括以下三个方面。第一、可以减少电量损失；第二，能够有效缩短作业时间，节省人力、物力，从而给企业带来经济效益；第三，能够及时有效的处理线路故障，带电作业技巧方便快捷，节省抢修时间。

5结语

现如今，电力是社会发展中必不可少的意向能源，并且在电网运行的过程中，或大或小的或出现各种各样的问题，因此，在对电网进行检修时就需要开展带电作业。带电作业是现代较为危险的工作之一，需要从不同方面采取措施，以保证在进行带电工作的施工人员的生命安全。

参考文献：

[1]10kV配网架空线路运行检修带电作业解析[J].李文献.中国战略新兴产业.2017(48)

[2]10kV配网架空线路运行检修带电作业分析[J].杨启明.中国新技术新产品.2014(24)

[3]架空线路在线监测系统建设及运行分析[J].彭向阳,周华敏,郑晓光.电力建设.2009(09)

[4]浅谈10kV配网架空线路运行检修带电作业[J].刘承键.企业技术开发.2015(23)

[5]“危险点分析及预控措施”在10kV配网带电作业中的应用[J].雷宁.宁夏电力.2009(S1)

论文作者:李天豪

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d34fe16285e86461053fca74.html