# 市政工程道路桥梁施工监理中的安全管理要点 刘浩论文_ 刘浩

摘要：现阶段随着我国经济持续的发展，促进了我国城市化进程的加快，然而在城市化建设中，市政道路桥梁是一项较为重要的组成内容，对于城市的发展和建设十分重要。在市政道路桥梁工程中，监理对于工程质量有十分重要的影响，其监理安全的高低和工程建设存在必要联系。

关键词：市政工程；道路桥梁施工监理；安全管理要点

引言

随着社会经济的不断发展，我国市政工程施工安全管理质量也在逐步提高，但是仍存在管理制度不健全、管理技术相对落后、管理措施有待完善等一些问题，这些问题对工程的施工质量与施工的安全性均造成了影响。而市政道路桥梁工程作为一项民生工程，施工过程中的安全管理不容忽视，如果该工程的施工监理出现问题，会造成巨大的损失。

1道路桥梁工程监理的原则和意义

①道路桥梁工程现场监理的原则。要充分尊重道路桥梁工程项目客观实际需求，开展有针对性的工程监理。首先按照道路桥梁工程项目的施工计划、安全措施、成本控制等基础资料，确保工程施工的顺利开展。其次要保障施工过程的文明有序，减少施工过程对外界环境可能造成的负面不良影响，采取有效措施予以规避。再次通过制定详细的监理实施计划及监理实施细则，确保工程每道工序符合技术标准与实施规范，统筹协调处理工程施工进度及工程质量控制二者之间的关系。②道桥工程现场监理的重要意义。道路桥梁工程现场监理与工程质量有着极为密切的关系，高效有序的道路桥梁监理措施有助于提升工程质量，避免多类型工程质量缺陷的出现，提高道路桥梁工程的安全性与稳定性。同时，道路桥梁工程有助于减少施工过程中的能源消耗，降低不必要的资源浪费，更好地实现道路桥梁工程的成本管理与控制，成为优化工程成本结构的重要保障。此外，开展道路桥梁工程现场监理，有助于减少不必要的施工环节，优化道路桥梁工程施工流程，在工程进度控制方面取得理想效果，保障工程项目按计划顺利竣工。

2市政工程道路桥梁施工监理中的安全管理要点分析

2.1监理制度的实施要结合合同规定

道路桥梁工程的施工质量出现不合格问题时，根据合同中的规定，属于违反合同的行为，因此，监理人员在对工程进行监理的过程中，首先要进行记录，对出现的施工质量问题责令进行整改，但口头整改的成效依然没有达到施工质量的标准要求时，必须进行停工整顿。

2.2明确工程监理目标

道路桥梁监理目标的确立，对于有效开展现场监理工作具有极为重要的导向性作用。现场监理人员要立足道路桥梁工程实际，全面查看施工单位资质和分包商相关资质，确保所有入场材料符合技术要求，并对建筑材料进行抽检记录，对建筑施工机械设备的性能做出合理化评估。要仔细查看施工单位的施工组织设计方案，提高施工过程的流畅性与连贯性。要提高质量问题隐患的排查频次与力度，将施工现场质量隐患问题消灭在萌芽状态，最大限度上降低质量问题出现的概率。

2.3人员配备标准化

人员配备标准化需求，具体主要体现在以下方面内容：其一，保证人员具有相应的素质；其二，通过人员配备的标准化，以此来提高监理工作效率。尤其在道路桥梁施工过程中，为了保证工程的质量、以及整体施工效率，就需要做好监理方面的工作，同时要为其配备专业技术水平较高的监理人员。基于此情况下，为了满足实际工程要求，就要有针对性的加强对监理人员培训，通过开展培训教育工作，不但可以增强监理人员的工作意识，而且还能够保证监理人员整体工作水平的提升，进而满足监理人员的实际岗位需求。此外，还需要针对其监理培训教育工作，不断完善专业考核制度，重点检验监理人员的培训结果，是否在各个方面达到了相关标准需要，进而实现道路工程施工监理的标准化目标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4桥梁基础部分的安全管理

桥梁基础施工时的安全重点：①基坑开挖时，应随时注意边坡稳定情况，不同土层采用不同的坡率，随时观察是否有坍塌迹象；②基坑开挖时，应设置上下坡道和安全梯，若开挖过程中遇有流沙、涌水、涌砂等特殊情况时，作业人员应及时撤出基坑，待消除隐患后方可复工；③吊装施工应由专人指挥，信号明确，严格按照吊装操作技术规范进行作业；拆模时应逐块拆卸，不得成片撬落或硬拉；起吊模板前，应检查所有连接螺栓和连接件是否都已拆除，模板与混凝土完全脱离后方准起吊。桩基分为人工挖孔桩、钻孔桩及预制桩，施工过程中，应注意以下内容：①人工挖孔桩必须采取全程孔壁支护措施，严防塌孔；作业前，应检查机械设备及器具是否正常，重点运输机器和装置必须配有保险装置；②挖孔作业前，应先通风，将孔内有害气体排出；桩孔洞口上应设置软梯，严禁使用渣桶吊送人员；③挖孔的孔口护壁要高出地面0.3m以上，防止孔口周围土石、杂物滚入孔内，出渣要及时运走；随时观察孔壁情况，发现有裂纹或坍塌迹象及时通知孔内作业人员撤离；④钻机安装的场地应平稳坚实，机架应加设缆风绳，确保钻孔施工架体稳固，钻机停钻时，必须将钻头提出孔外并放下；⑤机械设备使用的电缆线要定期检查，接头必须绑扎牢固，确保不透水，不漏电，挪移钻机前应切断电源并拔除电缆线，严禁直接拖拉电缆线；⑥吊放钢筋入桩孔时，应绑紧系牢，确保不溜脱坠落，应待钢筋吊入孔底后才能下人进入桩孔解钩；浇筑时料斗应固定牢固，对准孔口，防止溅落伤人。

2.5做好事中监理

对于事中监理而言，主要是在施工的时候进行监理工作，这项工作的开展首先要做好建材管理，其中包括混凝土的质量和施工设备等，例如混凝土的配置管理，工程所选择使用的混凝土主要是具有着比较高的抗疲劳性，监理单位需要对混凝土的生产过程进行监督，特别是在对混凝土搅拌的时候，需要对各种材料的下料量和搅拌时间进行控制，在满足配置要求的基础上，监理人员在其生产单据上进行签字确认。其次需要做好施工人员素质的培养，监理人员可以通过对施工人员的作业方式和对规章制度的遵守情况进行分析，从而对施工人员的整体情况进行了解，将其施工的相关信息及时地上传到建设单位中，通过单位去落实奖惩制度以及培训工作。最后要为每个子单位的建设质量进行监理，在完成每一项施工后需要在专用的单据上进行签字，如果存在没有监理签字的单据，那么事后监理的过程中可以确定出这项施工活动的开展质量并不能够满足实际的要求，必须对其相关的构件进行合理的检测以及优化。

2.6做好施工后验收的质量控制，保障工程质量

在工程施工完成后，监理要对其进行严格的验收，要保证相应的工程都必须要合格才能进行验收。这主要需要对建设开展情况、工程功能以及竣工资料进行验收，保证工程的质量。需要注意的是在对竣工资料进行验收时要重点查看竣工图纸的设计功能是否被体现出来，竣工图纸的设计是否合理。除此之外，在对工程进行验收后监理人员还需要对工程进行质量评估，对其做出相应的评价，客观得出工程的各方面的数据。

结语

随着道路桥梁工程不断规模化发展，社会对于桥梁工程的质量提出了更高的要求。当前，部分工程企业为了追求经济效益的最大化，盲目的提高工程建设的进度，致使道路工程中出现质量问题。为了能够有效的解决当前这些问题，就要强化对施工监理工作的标准化管理，注重发挥监理的作用。与此同时，还需要做到人员配备标准化、监理制度标准化、现场监理标准化，根据监理工作开展的实际需要，制定出较为完善监理方案，致使道路桥梁工程质量得到基本保障。

参考文献

[1]胡来法.道路桥梁工程现场监理安全的管控策略探究[J].建筑知识，2018，37（2）：110-111.

[2]李安友，黄小莉.浅议提高道路桥梁工程现场监理安全的措施[J].科技创新与应用，2018（16）：223-225.

[3]赵国成，陆宾宾.试论路桥工程的监理难点及完善措施[J].民营科技，2017（11）：88-89.

论文作者: 刘浩

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d35d8e5b73a802d08de0b979.html