# 电力计量装置的异常原因与监测分析论文_邓宏阳

摘要：随着经济和电力行业的快速发展，在电力系统运行状态管理中，电力计量装置可准确获取电力用户用电信息，如果电力计量装置出现异常，则需做好监测管理。对此，首先对电力计量装置的异常表现进行介绍，然后对电力计量装置异常问题的产生原因进行分析，并对电力计量装置异常问题监测要点进行详细探究。

关键词：电力计量装置；异常表现；监测

引言

目前，供电系统中自动化技术以及智能化技术的应用，大大提升了我国电网的供电能力。作为智能化供电系统的基础设施，电力计量装置的运行稳定性以及准确性则成为供电系统远程控制的基本条件。为了进一步促进供电系统整体性能的提升，则需要对电力计量装置进行深入的研究，并提出切实可行的提质增效措施，从而获取完善、准确的计量资料，为后续开展供电系统的优化、故障维修提供参考及借鉴。所以，本文从影响电能计量装置的因素入手进行讨论，并提出了电力计量装置提质增效相关技术措施，为供电技术人员提供借鉴与参考。

1影响电能计量装置的因素

1.1设备误差以及准确度的影响

设备运转过程中往往会消耗电能，并且自身负载特性都会造成不同程度的误差。在设备制造过程中的疏漏所导致的质量问题，也会造成设备误差的出现。如果没有严格按照技术标准进行操作，也会产生不同程度的误差。尤其当电流经过电表时，其负载电流与功率因素会发生变化，它的功用会受其影响，使电表数出现误差。另外，由于电表运行过程中，部分元件会出现损耗，所以很多电表的误差水平会处于不断增大的状态。在设备运转过程中，经常会出现电压互感器准确度失去控制的问题，这一问题的存在会直接影响到计量装置的准确性。另外，变电所本身的技术水平也会影响设备的误差水平。由于部分变电所资金较为紧张，所以难以实现有效的技术更新以及设备升级工作，因此很多计量设备存在不同程度故障，进而造成误差的存在。这些问题的存在，都会对计量的时效性以及准确性造成不良的影响。如果设备本身的质量达不到技术标准要求，那么其互感器也会存在不同的问题，影响计量数据的精确度。目前，大部分变电站都能采用质量合格的互感器，很多误差问题得以解决。但是，如果供电系统本身负荷过大或者过小，那么互感器的反应速度也会受到影响，进而导致计量误差变大。一般在使用的过程中，都需要保证计量器端二次负荷，并处于一定的浮动范围。

1.2技术人员业务水平较低

目前，部分技术人员本身业务水平较低，所以在操作过程中会出现很多技术性的问题。由于技术人员没有掌握足够的实践经验以及理论知识，也很难发现计量设备中存在的故障及问题，进而导致计量设备处于负荷过大或者负荷过小的情况，进而影响设备的准确度。由于技术人员不能熟练掌握设备安装流程，所以在接线、调速等方面就很容易出现技术性的问题。此外，由于技术人员没有经过系统化的培训，也会导致一系列的计量误差出现。

1.3电压因素对计量结果的影响

电压水平会对计量设备运转过程中三相变压造成影响，如果电压长时间没有处于良好的状态，那么就极易出现三相变压失衡的问题。此外，长期负荷电量累积、电流回路异常，都会影响电压水平，并对电能计量造成影响，降低供电设备的稳定性，为供电企业带来不必要的损失。

2电力计量装置异常情况的应对策略

2.1建立健全电力计量装置施工标准

为了有效降低电力计量装置故障发生率，在电力计量装置管理中，应根据用电需求以及用电标准，构建完善的管理标准，提升电力计量装置使用规范化以及专业化。在电力计量装置运行中，应定期进行检测以及维护管理，及时发现电力计量装置故障问题，并采取有效的维护检修策略，保证其电力计量装置运行效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2电力计量装置技术特征分析

在各类因素的影响下，当电力计量装置发生故障时，也会对其运行环境以及电力系统运行状态产生一定的影响，同时还会造成电力计量装置记录参数混乱。在电力计量装置运行中，在各类因素的影响下，其运行状态不稳定，计量综合误差不断增大，这样就会造成电压互感器、电压回路异常。此外，在电力系统运行中，电流和电压运行状态也会受到不良影响。由于电力系统电流回路以及电压回路异常，因此负荷功率参数会发生较大变化，电流、电压相位异常。如果发生这些异常情况，则电力计量监视设备会立即做出反应，发出指示信号以及报警信号。

2.3控制系统电压，改变低水平电压

电压水平对于计量设备的影响是十分显著的，所以在系统管理及检修过程中应该做好各项设备的维护工作，重点处理导致低水平电压出现的因素，避免计量设备长期处于低压的运转情况。此外，变电站等用电部门应该积极提高设备维护与升级的资金投入，及时淘汰落后的供电设备，更换故障严重的老旧设备，主动引进先进的技术设备，促进信息化供电技术的应用及发展。同时，也需要主动建设完善的信息化管理平台，提高供电系统运行状态管理效率，保证低水平电压问题能够得到及时的发现与解决[5]。

2.4积极提升技术人员的专业素质

目前，新型的计量设备层出不穷，并且有很多先进的计量设备已经应用到供电系统中，所以就需要供电企业针对新型计量设备的技术特点开展相应的培训工作，这样才能保证新型技术能够顺利应用在实际工作中，并保持良好的工作状态。此外，培训内容也需要针对系统广泛使用的计量设备特点进行优化，这样能够让新老员工能够不断反复审视现有技术方案以及技术特点，达到提升自身业务水平的目的。在培训内容中，也需要融入技术人员日常工作中经常出现的问题，从而减少安全隐患的出现率。

2.5积极开展技术方案的优化工作

目前，我国供电系统的自动化水平以及智能化水平已经得到了有效的提升，并且技术方案也得到了有效的完善。计量设备作为自动化供电系统中的重要组成部分，也需要在供电技术不断发展的大环境中，使其技术方案得到不断地优化，这样才能保证计量设备能够满足供电系统整体的技术要求。需要技术人员深入研究电表的接线方式、保护措施选择原则，明确计量设备与供电设备之间的关系。尤其需要做好自然环境的调查工作，根据当地温度、湿度变化特性，选择合适的隔温、隔潮措施，对于电磁环境复杂的区域，还需要设置有效的隔绝电磁影响的措施。

2.6促进相关技术标准的制定与完善

由于供电技术仍然处于不断发展的过程中，所以很多先进技术并没有形成完善的技术标准以及质量控制体系。因此，供电企业需要深入研究各项计量设备的特点以及运转原理，根据设备的实际情况，从安装、维护、故障排查等角度制定相应的技术要求，为后续计量设备的应用以及开发提供丰富且有效的技术资料。此外，相关单位也应该促进当地有关部门制定先进计量设备应用开发鼓励政策，为计量设备的更新换代创造良好的政策环境。

结语

综上所述，随着社会经济的不断发展和进步，当前我国的电力事业发展速度与过去相比也有了非常明显的进步，很多地区也在逐渐安装和使用电能计量装置。该设备可以说是非常精密的仪器设备，且对电力企业的电能测量、经济效益等都有着直接的影响，但要想更好地发挥出该设备自身的优势，就必须要不断加强设备故障问题的分析，这样才能保证结构性能能满足实际使用的需要，从而促进我国电力领域的发展。

参考文献：

[1]童毅君.提高电能计量装置故障处理效率的方法[J].建筑工程技术与设计，2017（11）：4095.

[2]林树青.基于计量自动化系统的计量装置故障判断规则的研究与应用[D].华南理工大学硕士论文，2017（2）：146-149.

论文作者:邓宏阳

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d3666f8393346d2d7e225a39.html