# 浅析汽车发电机的教学难点突破论文_葛昱麟

葛昱麟

〔摘要〕发电机在现代汽车当中扮演着越来越重要的作用，如何在教学中突破发电机构造与原理章节的难点，主要是通过重新设计教学内容，增加实验实训，讲解电路图结构等途径来解决。

〔关键词〕汽车发电机难点突破实验电磁理论电路图识读

1 学生在学习汽车发电机上存在的问题

1.1 学生专业基础较薄弱，学习中没有养成良好的学习习惯，学生普遍存在厌学情绪，有的比较严重，自我约束能力比较差，自主学习能力不强，不愿意多思考的缺点。再加上本章节理论性较强，导致学生在学习上缺乏学习兴趣，上课常常成了老师的独角戏。

1.2 发电机工作原理是电和磁的相互转化。这一转化过程，相对抽象不够直观，造成学生理解困难。

1.3 发电机的电路图识读，存在畏惧和抵触心理。

2 解决措施

起初，我并不着急讲解转子，定子等的工作原理，而是让同学们做几个实验。第一个实验：通电导体周围存在磁场。这个实验需要设备材料简单：若干根导线、一个蓄电池，用电器、一个小磁针。我让学生用导线把蓄电池、用电器、开关连接成一个闭合的回路，把小磁针放在导线附近，要求他们重点观察导线通电后小磁针的运动情况。当他们发现导线通电后小磁针发生了偏转这一现象，就会好奇地问我为什么？我会及时为他们详细解答，以便他们更好地掌握这个原理。

第二是实验：制作一个电磁铁。有了第一个实验的基础第二个实验会很轻松愉快的完成，同学们又快又好地作出了一个电磁铁，而且还掌握了影响磁场的强度的因素：电流大小、线圈匝数、有否铁心。做完这两个实验，学生也就完全掌握了发电机转子和定子的组成及工作原理。

第三个实验：感应电流的产生（也就是发电机定子的作用）。我让同学们拿一根导线放在磁场中，导线两端接上一个小灯泡或者是指针式电流表，然后让导线在磁场中运动，同时观察小灯泡或者电流表，这一次同学们获取知识的欲望又一次被激发，眼睛随着灯泡的亮灭，电流表指针的摆动而放着激动的光。

实验做完后我再进一步讲解磁生电的原理，同学们恍然大悟。我乘胜追击又让同学们试着找到决定产生感应电流大小的因素，同学们在经过几次尝试后最终找到了答案。至此同学们已完全掌握了发电机的组成及发电机发电原理。

这只是这次任务的一部分，还有整流器以及调节器电路图呢！

整流器由二极管组成，主要是把发电机发出来的交流电转变成直流电，完成这个神奇转变的关键就是二极管。“二极管为什么能把交流电转变为直流电呢？”有学生提问，要弄清楚这个问题需要用电子的基本知识，需要从半导体讲起，内容晦涩、枯燥，且没有必要，所以我就简单的一句话：“这是由于二极管是半导体，以及它内部结构决定的。”

“什么是半导体？”又有学生提问（虽然这部分内容他们已经在《电工电子技术基础》中学过）。“半导体就是它的导电能力介于导体和绝缘体之间的一种材料。”只需要这么一带而过，如果再多讲又陷入单纯理论讲解的泥潭当中去了。这时候只需要把整流器总成让同学们从发电机上拆下来并仔细观察，同学们此时对整流器的结构已经没有什么疑问了。接下来是一个难点，那就是整流器的整流电路。

这个电路的工作原理不需要进行讲解，只需要把电路结构分析清楚，让学生掌握即可。告诉学生哪里是励磁线圈，也就是转子，哪个是感应线圈（定子），哪个是整流器，哪个是整流器里的正负二极管。然后对照C 图简单讲解定子线圈里产生的交流电，交流电通过整流器以后变成直流电，整流器只需要讲这么多就足够了。

接下来是最后一块难啃的骨头，电压调节电路。先告诉学生调节器的作用：当发电机的转速改变时，调节器通过调节发电机的励磁电流来改变磁极磁通量，从而控制发电机输出电压，使之保持恒定。用一句简单的话来说调节器就是稳定发电机输出电压。

至于怎么实现对发电机输出电压保持恒定，那必须借助电路图进行讲解。下图是电压调节电路，还是一样，不用详细讲解电路工作时电流走向，先对电路结构进行分析。让学生能在电路图上找到调节器、发电机励磁绕组、定子线圈、蓄电池、开关、充电指示灯。

发电机输出电压的高低，关键取决于励磁绕组电流的大小，这是关键所在，调节器就是通过控制励磁绕组的电流，从而稳定了发电机的输出电压。这样一来，这个电路就变得简单了，就看励磁绕组的电路就可以了。①汽车刚启动的时候，励磁电流来自蓄电池。②当发动机转速上升以后励磁电流来自发电机定子线圈，也就是自励。③当发动机转速继续上升，定子线圈的输出电压超过蓄电池的电压，调节器切断励磁电路，磁通下降，发电机输出电压下降。④、当发电机电压下降到低于规定值时，磁场电路重新被接通，发电机电压上升。重复3、4 步，如此周而复始发电机的输出电压被控制在一定范围。

至此，汽车发电机的所有难点全部突破了，回头看看难点突破的过程，无非就是从现有教材当中拣出学生容易理解，并且必须掌握的内容，然后把这部分内容重新组织并加入实验、实训内容，最终达到突破本章节难点的目的。

参考文献

1 汽车电气设备构造与维修（新编版）[J].人民交通出版社

2 汽车电工电子[J].江苏教育出版社

作者单位：新疆乌鲁木齐市技工学校

论文作者:葛昱麟

论文发表刊物:《教育研究·教研版》2015年4月供稿

论文发表时间:2015/7/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d3a5d40d7824b2430bbbf874.html